政府采购招标文件

项目名称：衢州市公安交通集成指挥平台建设项目

项目编号：QCGZ2017022

委托单位：衢州市公安局交通警察支队

采购机构：衢州市政府采购中心

二〇一七年八月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表及投标须知	6

一、 投标须知前附表	6

二、 投标须知	7

三、 招标文件说明	9

四、 投标文件的编制	10

五、 投标保证金	15

六、 投标文件的签署及规定	15

七、 投标文件的递交	17

八、 投标无效的情形	17

九、 废标的情形	18

十、 开标和评标	18

十一、 授予合同	20

十二、 法律责任	21

十三、 其他	21

第三章  采购内容及要求	23

标段一：软件	23

标段二：硬件	23

第四章  合同的通用和专用条款	43

一、通用条款	63

二、专用条款（标段一：硬件）	63

三、专用条款（标段二：软件）	69

第五章  应提交的有关格式范例	75

一、 投标文件封面	75

二、 资信文件	76

三、 技术文件格式	83

四、 商务文件格式	84

第六章  评标办法及开评标程序	91

一、 评标委员会的组成	91

二、 评标原则	91

三、 注意事项	91

四、 评分标准	93

五、 开评标程序	。96

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，衢州市政府采购中心受衢州市公安局交通警察支队委托，就其交通集成指挥平台建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 项目编号：QCGZ2017022

项目名称：衢州市公安交通集成指挥平台建设项目

- 招标项目概况：

| 标段 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 1批 | 人民币208万元 |
| 2 | 硬件 | 1批 | 人民币231.3万元 |

详细技术要求见招标文件第三章。

- 投标供应商资格要求:

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

  - 在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格，能承担本项目的供应商，分公司参与投标的，需提供总公司的授权书。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加此项目的采购活动。

  - 本项目谢绝联合体投标。

- 获取招标文件方式

本项目无需报名，采购文件由供应商在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）、衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）免费下载。

- 投标文件递交截止时间：2017年**月**日　9:30:00

- 开标时间：2017年**月**日9:30:00

- 开标地点： 衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼）

- 投标保证金

标段一投标保证金：人民币20000元

标段二投标保证金：人民币20000元

交付方式: 网银（电汇），从投标供应商帐户转出

收款单位（户名）: 衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室

开户银行：中国银行衢州市分行

银行账号：390964775204

投标人应于2017年**月**日前递交投标保证金，以确保投标保证金在投标截止时间前到达指定账户，各标段分开缴纳。投标保证金纸质版缴纳凭证(须含投标人信息)装订入资信文件中。

联系人：宋女士；  0570-8757613

- 其他事项：

  - 未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，衢州市政府采购中心将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

  - 质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州市政府采购中心提出质疑（联系人：金先生，电话：0570-3893203）；投标人对采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：严先生；电话：0570-8757615）。

十、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十一、联系方式

采购人：衢州市公安局交通警察支队

联系人：周先生，联系电话：0570-3071177

采购代理机构名称：衢州市政府采购中心

项目联系人：祝女士

联系电话：0570-3890310

传真：0570-3890310

地点：衢州市公共资源交易中心506室（衢州市西区花园东大道169号五楼）。

衢州市政府采购中心

2017年8月1日

# 第二章  投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市公安局交通警察支队 |
| 2 | 项目名称 | 衢州市公安交通集成指挥平台建设项目 |
| 3 | 采购预算 | 标段一：人民币208万元整 标段二：人民币231.3万元整 |
| 4 | 工期要求 | 签订合同后两个月 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 标段一投标保证金：人民币20000元 标段二投标保证金：人民币20000元 交付方式: 网银（电汇），从投标供应商帐户转出 收款单位（户名）: 衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室 开户银行：中国银行衢州市分行 银行账号：390964775204 投标人应于2017年**月**日前缴纳投标保证金，以确保投标保证金在投标截止时间前入账,各标段分开缴纳。投标保证金纸质版缴纳凭证(须含投标人信息)装订入资信文件中。 |
| 7 | 投标文件递交份数 | 每标段资信文件壹份正本， 伍份副本 每标段技术文件壹份正本， 伍份副本 每标段商务文件壹份正本， 伍份副本 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2017年**月**日9:30:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼） |
| 10 | 开标时间 | 2017年**月**日9:30:00（北京时间） |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 12 | 未中标人投标保证金退还 | 中标通知书发出后5个工作日内。未中标人可在开标结束后将投标保证金收据交予采购中心项目负责人，由中心统一办理退还手续。 |
| 13 | 中标人投标保证金退还及履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购人交纳中标金额10%的履约保证金，凭投标保证金收据及《政府采购退回保证金申请单》退还投标保证金。 |
| 14 | 政府采购退回保证金申请单下载网址 | http://www.qzggzy.com/yj.aspx?xm=zfcg&xj=zfcg_zlxz“政府采购”栏内下载 |
| 15 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 16 | 联系人 | 祝女士 |
| 17 | 联系电话（传真） | 0570-3890310; 0570-3890310 （传真） |
| 18 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网） www.qzft.gov.cn（衢州市财政地税网） www.qzggzy.com（衢州市公共资源交易网） |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标方”系指组织本次招标的衢州市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市公安局交通警察支队。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、零配件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包，分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9 关于中小企业参与政府采购活动的规定

9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

9.2小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。

## 招标文件说明

10   招标文件的组成

10.1招标公告；

10.2投标须知前附表及投标须知；

10.3采购内容及要求；

10.4合同的一般和特殊条款；

10.5应提交的有关格式范例；

10.6评标办法及开标程序。

11  招标文件的澄清及修改

11.1招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

11.2投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，并在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。

## 投标文件的编制

- 总体要求

12.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

12.2投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

12.3供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

- 投标文件的组成及份数

▲投标文件应分为【资信文件】、【技术文件】和【商务文件】。资信文件、商务文件和技术文件均提供正本壹份、副本伍份。

13.1【资信文件】（涉及资信的材料原件（含公证件）均需带至开标现场备查，注册供应商资信证书已录入的除外）（标项一供应商提供）

13.1.1▲投标函；

      - ▲投标保证金纸质版缴纳凭证复印件(须含投标人信息)；

      - 供应商资格声明；

      - 有效的投标人《企业法人营业执照》复印件；

      - ▲法定代表人(负责人)授权委托书复印件（原件与投标文件一起递交）；

      - ▲分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》复印件及总公司的授权书；

      - 法定代表人或法人授权代表身份证复印件；

      - 投标人由检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》复印件（查询时间段：2014年-2017年，原件装订入投标文件正本）

      - 软件行业协会颁发的软件企业的相关证书复印件；

      - 高新技术企业证书资质复印件；

      - 职称证书复印件；

      - CMMI等级证书复印件；

      - 项目组成员汇总表；

      - 2014年1月以来，投标人实施的政府集中采购类似项目的成功案例，须提供政府集中采购项目合同及中标（成交）通知书复印件；（原件带至开标现场备查）

      - 售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书（加盖单位公章）；

      - 技术支持及服务承诺书；

      - 供应商认为需要的其他资信资料。

    - 【资信文件】（涉及资信的材料原件（含公证件）均需带至开标现场备查，注册供应商资信证书已录入的除外）（标段二供应商提供）

      - ▲投标函；

      - ▲投标保证金纸质版缴纳凭证复印件(须含投标人信息)；

      - 供应商资格声明；

      - 有效的投标人《企业法人营业执照》复印件；

      - ▲法定代表人(负责人)授权委托书复印件（原件与投标文件一起递交）；

      - ▲分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》复印件及总公司的授权书；

      - 法定代表人或法人授权代表身份证复印件；

      - 节能环保产品清单；

      - 投标人由检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》复印件（查询时间段：2014年-2017年，原件装订入投标文件正本）

      - 2014年1月以来，投标人实施的政府集中采购类似项目的成功案例，须提供政府集中采购项目合同及中标（成交）通知书复印件；（原件带至开标现场备查）

      - 售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书（加盖单位公章）；

      - 技术支持及服务承诺书；

      - 供应商认为需要的其他资信资料。

    - 【技术文件】（未注明复印件的，应为原件。）（标段一供应商提供）

      - 详细的软件功能说明表；

      - 软件产品主要技术资料和性能的详细描述；

      - 软件产品涉及的开发工具、模板、利用的对象工具及需重新定义的类集等；

      - 软件产品架构图及详细的设计方案；

      - 软件产品详细的测试工具、方法等；

      - 针对本项目的完整实施方案，包括项目组织机构和各部分项目进度计划等；针对本项目的技术力量配备；

      - 详细的培训计划（包括时间、地点、人数、师资、培训内容等）；

      - 供应商认为需要的其他技术资料。

    - 【技术文件】（未注明复印件的，应为原件。）（标段二供应商提供）

      - 详细的产品清单及软硬件简要说明一览表；

      - 产品主要技术资料和性能的详细描述；

      - 技术偏离表；

      - 近三年来同类产品的生产、销售情况及主要用户清单；

      - 随机备品、备件和专业工具清单；

      - 供应商认为需要的其他技术资料。

    - 【商务文件】（包括以下内容，装订成一本）

      - ▲开标一览表；

      - ▲投标设备报价明细表。

      - 《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》（符合中小企业相关政策的投标人提供）

      - 《产品适用中小企业政策情况表》（符合中小企业相关政策的投标人提供）；

  - 投标文件内容填写说明

    - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2投标报价是履行合同的最终报价，报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。投标人在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

16.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

16.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 投标保证金

  - .投标人应于2017年  月  日前缴纳投标保证金，以确保投标保证金在投标截止时间之前到达指定帐户。投标保证金纸质版缴纳凭证复印件(须含投标人信息)装订入资信文件中。

  - .非中标候选人的投标保证金，在中标通知书发出后的五个工作日内无息退还，中标人的投标保证金待递交履约保证金且签订合同后无息退还。

  - .投标保证金退还方式：非中标候选人的投标保证金可在开标结束后将保证金交纳凭证交由采购中心项目负责人，由中心统一办理代退手续。中标人的投标保证金在合同签订前向采购人交纳中标金额10%的履约保证金后，登录衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）下载“衢州市本级政府集中采购项目保证金退回申请表”办理退还手续。

  - .发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

    - 投标截止时间后，无故撤回投标文件；

    - 投标人提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人相互串通投标的；

    - 中标人未按规定提供履约保证金；

    - 中标人未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同；

    - 修改或拒绝接受已确定的条款；

    - 其他违反政府采购法律法规行为的。

## 投标文件的签署及规定

  - .供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资信文件”、“商务文件”、“技术文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

  - .投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本复印。

  - .▲投标文件封面须加盖投标人单位公章。

  - .任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - .电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - .投标文件的密封和标记

    - ▲投标文件应分为资信文件、商务文件和技术文件三部分，三部分单独密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。

    - 每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、投标文件名称（即资信文件、商务文件、技术文件）。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件递交至衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼），逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法人授权委托书一份及被授权人身份证原件。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

    - 供应商修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定不予退还。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 应交未交投标保证金的；

    - 投标文件逾期送达的；

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件有应盖而未盖公章、未按规定装订、密封、未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资信或技术文件中包含商务报价的；

    - 投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 报价超出采购预算价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的（如符合浙财采监[2007]2号文第7条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购）；

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

## 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 招标人按资信文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资信文件，若资信不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不予拆封。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据招标采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - ▲算术错误将按以下方法更正: 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，中标供应商向中心递交检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》原件（查询时间段：2014年-2017年，投标人在投标文件中已出具的无需提供），衢州市政府采购中心在中标供应商确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书于中标公告发布之日签发，中标供应商应于本公告发布之日起两个工作日内，凭法人授权委托书及被授权人身份证原件至衢州市公共资源交易中心政府采购窗口领取中标通知书，逾期领取的后果自负。供应商与采购单位须按本公告发出两个工作日后的三十天内签订合同，并经衢州市政府采购中心签证后生效。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标人在合同签订前向采购人交纳中标金额10%的履约保证金，凭收据退还投标保证金。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经衢州市政府采购中心签证后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交衢州市政府采购中心审核备案。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，其投标保证金不予返还，同时，采购人将取消该供应商的中标资格。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：衢州市花园东大道169号五楼506室    邮编：324000

项目联系人：  祝女士

答疑咨询电话：0570-3890310

# 第三章  采购内容及要求

## 一、项目背景

近年来，衢州交警建设取得了长足的进步，陆续建立了覆盖全市的视频监控系统、智能卡口系统、信号控制系统、非现场执法系统、交通诱导发布系统等，有效地保障了城市道路、高速公路安全运行，但公安交管部门一直没有形成统一有效的指挥协作体系，无法有效整合和利用已有的系统信息资源。

根据公安部交通管理局下发《公安交通集成指挥平台技术实施方案》要求，结合《浙江省公路交通安全防控体系三年规划》及全市公安交通管理工作实际，衢州交警决定开展公安交通集成指挥平台建设工作。在整合信息的基础上，通过大数据-云计算进行数据深度挖掘，掌握空间维度、时间维度对各类信息统计分析，合理安排资源，完成重大事件的交通安全保障任务，实现全市交警部门信息共享，对突发交通事件有效应急处置。

## 二、项目目标和内容

1.衢州交警支队公安交通集成指挥平台（核心版）基础运行环境搭建，包括基础软件设备的采购、安装、调试及系统集成；

2.衢州交警支队公安交通集成指挥平台（核心版）部署实施，包括部局统一下发平台软件的安装、调优，平台备案、初始化，相关系统改造的改造及对接、联调测试等工作，确保核心版平台能够正常投入使用，并完成原有缉查布控系统数据的迁移。

## 标段一：软件

目前衢州交警各类道路监控基础应用系统大多建设在各地视频专网上，公安信息系统建设分布在公安内网内，综合考虑业务实战需求、数据及业务集成应用、现有网络架构及内外网数据交换、与其他部门的信息共享交换需求等多方面因素，衢州市集成指挥平台采用双网双平台技术架构，分别分布在公安内网和视频专网上，本次部署实施的集成指挥平台（核心版）在公安网上进行部署。总体架构如下图：

## （一）采购清单

| 序号 | 品项名称 | 性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 衢州公安交通集成指挥平台基础软件设备 |  |
| 1.1 | 图像二次识别模块软件 | 详见后附基础软件设备配置要求 | 1套 |
| 1.2 | 流数据处理软件 | 详见后附基础软件设备配置要求 | 1套 |
| 1.3 | 分布式数据库软件 | 详见后附基础软件设备配置要求 | 1套 |
| 1.4 | 数据库同步软件 | 详见后附基础软件设备配置要求 | 1套 |
| 二 | 集成指挥平台核心版部署实施及相关工作 |  |
| 2.1 | 集成指挥平台核心版软件安装部署 | 详见后附部署、实施要求 | 1项 |
| 2.2 | 系统安装调优 | 详见后附部署、实施要求 | 1项 |
| 2.3 | 平台备案 | 详见后附部署、实施要求 | 1项 |
| 2.4 | 平台初始化 | 详见后附部署、实施要求 | 1项 |
| 2.5 | 数据库同步服务 | 详见后附部署、实施要求 | 1项 |
| 2.6 | 系统改造 | 详见后附部署、实施要求 | 1项 |
| 2.7 | 联调测试 | 详见后附部署、实施要求 | 1项 |
| 2.8 | 与前端厂商对接 | 详见后附部署、实施要求 | 1项 |
| 2.9 | 视频资源接入 | 详见后附部署、实施要求 | 1项 |
| 2.10 | 与外部系统对接 | 详见后附部署、实施要求 | 1项 |
| 2.11 | 数据迁移 | 详见后附部署、实施要求 | 1项 |
| 三 | 系统软件及服务定制开发 |  |
| 3.1 | 数据转递服务 | 详见后附部署、实施要求 | 1项 |
| 四 | 培训、运维及机房托管 |  |
| 4.1 | 培训 | 详见后附培训要求 | 1项 |
| 4.2 | 集成指挥平台运维（3年） | 详见后附运维服务要求 | 1项 |
| 4.3 | 机房托管 | 详见后附机房托管要求 | 1项 |

## （二）具体要求

## 1基础软件设备配置要求

## 1.1图像二次识别软件

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| ▲车辆号牌识别 | 系统识别卡口抓拍图片中车辆号牌号码准确率白天应不小于 90%，夜间应不小于 80%，识别结果附带可信度参考值 |
| 车辆品牌型号识别 | 超过 2000 种以上车辆品牌型号，3年内免费动态更新，更新频次小于4个月，车辆品牌型号识别准确率不小于90%，识别结果附带可信度参考值 |
| 车型识别 | 能区分货车、大型客车、面包车、轿车、越野车等车型，车型识别准确率不小于 90%。 |
| 车身颜色识别 | 系统能够精准识别 10 种常见车身颜色，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕等，车身颜色识别准确率白天应不小于 90%，夜间应不小于 80%。 |
| 遮阳板识别 | 系统具备打开遮阳板检测功能，夜间打开遮阳板车辆的检出概率应不低于 85%。 |
| 图像特征识别性能 | 系统具备对多张图片进行车辆号牌识别、车辆品牌型号识别、车身颜色识别、车型识别的功能，要求图片特征识别速度达到每秒不低于 16 张。 |
| 预警准确率 | 通过图像特征识别，发现套牌假牌车辆准确率50%以上，预警未检验、报废车辆准确率 90%以上;黄标车、大货车进市区、外地货车上高架等违法行为准确率90%以上。 |
| 识别算法 | 系统软件要集成两种不同算法的识别软件，实现算法之间的交叉论证。 |

## 1.2流数据处理软件

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| 流处理能力 | ▲流处理框架软件要求跟Apache Hadoop/HBase分布式系统完全兼容，可以读取Hadoop/HBase中的数据，也可以将数据写入到Hadoop/HBase中。支持针对不同的数据源、不同的数据接入方式、不同的处理时效性要求，组合实现适配不同需求的技术方案； |
|  | 数据源支持针对不同的数据源、不同的数据接入方式、不同的处理时效性要求，组合实现适配不同需求的技术方案；支持各生产系统应用日志、渠道与交易系统的信息流、外部系统的字节流等。数据接入方式支持各类企业消息总线和Kafka等分布式消息队列，可以解耦合数据生产者和消费者； |
|  | 具备在实时流数据处理上通过SQL灵活实现业务逻辑以及支持流上数据的能力，支持 SQL2003标准； |
|  | 消息队列支持 Kerberos/基于IP的身份认证机制，支持对消息队列的权限控制 (读、写、创建、删除)，提供完善的身份认证和权限管理。 |
|  | 支持实时处理时效性要求。每一个批次的数据的时间间隔150毫秒，对每一个批次的流数据可以采用批量处理的方式进行数据分析，可以方便地对时间窗口的数据进行复杂的多维度统计，也可以跟历史存量数据进行比对、JOIN和聚合。 |
|  | 支持将流数据进行行列转换写入列式存储，且每一个批次的数据的时间间隔加上流处理框架开销时间可以短至1秒以内。 |
|  | 以合理的技术实现方案支持一个完整的流式计算过程涉及的IO读写操作(包括数据库、文件及其他网络服务调用),避免因局部IO阻塞导致整个流处理设施的不可用，提供低延时和高吞吐量的整体服务质量。 |
|  | 系统具备高可靠、高容错性，能够容忍网络、单机故障，具备自动容错能力。以合理代价尽力确保数据不丢失，在机器出现故障时，支持计算现场恢复和任务重启。 |
|  | 易于管理和监控，在集群管理界面提供数据生产者生产速度、数据消费者处理速率、当前数据处理总量、当前数据积压量等图形化指标实时图表监控界面。 |
|  | 支持通过API和图形界面提交流处理任务；支持流处理任务的生命周期管理（创建、运行、停止和删除），可以动态增加新的流处理任务，无需停机，不影响原有流处理应用，方便管理。 |
|  | 消息队列支持Kerberos基于 IP 的身份认证机制，支持对消息队列的权限控制 (读、写、创建、删除)，提供完善的身份认证和权限管理 |
|  | 流数据处理低延时和高吞吐量：数据从产生到被消费、计算，不计算应用延时，框架延迟在1秒内；吞吐速度达8万条每秒 |
| 资质要求 | 要求软件原厂商具有软件著作权证书，提供证书复印件。 |
| 服务 | 原厂商一年标准售后服务，提供由原厂商出具的售后服务承诺函盖章原件。 |

## 1.3分布式数据库软件

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| 分布式文件系统HDFS | 提供FTP服务接口，支持FTP客户端直接上传文件到数据平台 |
|  | 支持对存储在HDFS上的数据进行加密 |
|  | 提供数据表生命周期设置，并进行归档存储。支持对归档数据纠删码(Erasure Code)。同时保证系统的可靠性，可以同时容忍4个数据块同时丢失。 |
| 数据集成管理能力 | 支持将日志、文件通过分布式Flume工具流式采集到HDFS、Kafka、ElasticSearch等分布式存储中进行数据分析。 |
|  | 支持通过Kettle等图形化ETL工具以及Sqoop命令行工具将数据从关系数据库导入到HDFS,以及将数据导出到关系数据库。 |
|  | 支持对接Oracle GoldenGate，IBM Datastage，Dell Shareplex等实时同步工具，将实时变更数据同步到分布式数据仓库进行实时分析以及HBase中进行实时检索 |
|  | 支持通过SQL将批量数据导入HBase表中，简化HBase入库操作。 |
| 数据库能力 | 具备与传统数据库相近的接口以及开发方式，以减少系统迁移和新应用开发成本，支持SQL 2003以及PL/SQL，具体支持列表详见SQL2003语法支持与PL/SQL语法支持栏目，支持通过SQL进行CRUD操作 |
|  | 支持表压缩，兼顾CPU和IO开销，提供多种压缩算法 |
|  | 支持生命周期管理，提供基于特定时间类型字段的表生命周期设置，并进行归档。支持对归档数据纠删码(Erasure Code),以减少副本数量并提高可靠性 |
|  | 提供标准JDBC（包括JDBC type 4 driver）、ODBC驱动，ODBC驱动至少兼容linux、windows（64位） |
|  | 支持直接在HBase中数据进行批量扫描和统计（数据不得另行复制后再分析），性能要求跟数据直接存放在HDFS上进行统计的性能接近。 |
|  | 支持多行多表分布式事务处理能力，支持通过SQL进行插入、更新以及删除等操作，并保证CRUD操作的ACID事务特性，支持事务语法，如rollback等。 |
|  | 支持对HBase进行低延时高并发的SQL查询，满足在线业务低延时的需求。 |
|  | 支持海量图片等非结构化大对象数据（图片、语音等）的高速存储技术以及高并发低延时的检索技术，避免海量的图片、语音等数据的存取影响分布式在线HBase数据库的性能 |
|  | 支持半结构化(JSON/BSON形式存储）和非结构化数据的高效存取，其中半结构化数据支持字段内部建立索引。提供全文索引功能，支撑内容管理，实现文本数据等非结构化数据的提取和处理 |
| 内存列式数据库能力 | 支持从数据仓库或者HBase数据库中将数据装载入内存或SSD组成的分布式内存列式缓存，进行交互式SQL分析和数据挖掘 |
|  | 支持标准JDBC（包括JDBC type 4 driver）、ODBC驱动，ODBC驱动至少兼容linux、windows（64位），与BI报表工具和分析工具无缝整合，无需编程即可实现大数据的交互式报表生成。可以快速支持临时新增的统计分析要求 |
|  | 支持将Spark作为缺省计算引擎，能够长时间并在海量数据计算上稳定运行 |
|  | 支持建立分布式OLAP Cube，提供类似ROLAP能力，结合分布式内存计算以及分布式内存存储，为大表创建CUBE，通过SQL进行访问，提供海量数据交互式分析能力，可在数秒内分析数十亿条记录 |
|  | 支持标准SQL 2003以及兼容OraclePL/SQL和DB2 SQL/PL，在接口设计和SQL支持等方面具备与传统数据库相近的接口以及开发方式，以减少系统迁移和新应用开发成本。具体语法支持见SQL2003与PL/SQL语法支持能力一栏 |
| 数据分析和挖掘 | 支持并行化统计算法和机器学习基础算法库，支持的并行化基础算法，能够处理大数据集。 |
|  | 支持R语言进行快速数据分析。可在R语言中访问HDFS, NoSQL数据库或者数据仓库中的数据以及能够在R中通过SQL进行数据的抽取清洗转换预处理。支持在R语言中创建所需的分布式计算集群，并提供并行化R语言统计与机器学习基础算法库。提供R语言算法示例及功能截图证明复印件。 |
|  | 支持可视化界面编辑和调试R语言程序。 |
| 可靠性与容错要求、多租户与安全管控支持 | 管理界面支持同时管理多个Hadoop/HBase集群，适应用户创建研发、测试、生产等多个集群并统一管理。支持在同一个HDFS集群上创建多个计算集群。 |
|  | 支持在线扩容，良好的备份与恢复机制。发生硬件故障时，系统能够自动检测错误并快速修复数据，无需人工干预，即使机器未修复，系统仍然能够不间断正常运行。 |
|  | 多租户支持，计算集群可以按需创建，按需销毁；创建集群时只需要指定所需计算资源，无需指定具体物理机器。提供多租户资源管理功能截图证明复印件。 |
|  | 支持完整的安全权限管控，所有组件支持安全访问控制，包括并不限于HDFS、Yarn、HBase、Hive、Kafka、Spark、Spark Streaming等；支持基于角色的访问权限控制。 |
|  | 实现用户身份认证、角色访问权限控制、安全访问审计等安全管理。支持数据表、字段、行、单元格级的数据访问权限管理，隔离数据记录访问权限并且对应用程序透明。提供安全权限管控功能截图证明复印件。 |
|  | 支持对存放在HDFS中的选定文件单独进行加密以及支持对于NoSQL数据库中选定列进行加密 |
| 性能要求 | 支持从数据仓库或者NoSQL数据库中将数据装载入内存或SSD组成的分布式内存列式缓存，进行交互式SQL分析和数据挖掘，应达到如下性能: 1）单台机器1秒内扫描记录数在1亿条以上； 2）数据存放在SSD上时，SQL性能与存放在内存中性能相近； |
|  | 对于基于NoSQL数据库中的数据检索性能，应达到如下: 1）按关键字检索单表记录延时小于20ms,单个节点并发度超过1000； 2）按关键字检索多表关联记录延时小于200ms,单个节点并发度超过800； 3）多表关联检索并汇总统计延时小于200ms, 单个节点并发度超过100； |
|  | 1）从文本文件中导入数据单机性能不低于30MB/S； 2）支持高速随机Key-Value的查询/插入和低延时的统计能力，插入性能每台服务器每秒需达到20000记录/秒（每条记录至少0.5KB以上）； 3）流处理系统最低延时处理间隔为100毫秒，单服务器需可处理10万记录／秒。 |
| 资质要求 | 要求软件原厂商具有软件著作权证书，提供证书复印件。 |
| 服务 | 原厂商一年标准售后服务，提供由原厂商出具的售后服务承诺函盖章原件。 |

## 1.4库同步软件

| 指标项 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套（含2 CPU许可） |
| 兼容性要求 | 具备良好的平台支持性，能够支持各种主流的操作系统上的数据源和数据目标，例如：Windows 2000/2003/2008/XP、Linux、AIX、HP-UX等。 支持准实时增量捕获各种主流数据库类型及其常用版本，例如：DB2、Sybase、MS SQL Server、Informix等。 支持数据库高可用集群，例如SQL Server HA等。 |
| 功能要求 | 支持全量和增量的数据采集，其中增量数据采集应基于事务日志解析技术在源端数据库进行捕获，不侵入源系统，不依赖触发器或时间戳字段，不对源库数据表进行扫描。 支持捕获源端数据库的所有DML操作，支持数据库的各种数据类型字段，例如：字符、数值、日期、大文本、大对象、XML对象等数据类型。 针对关键的核心生产数据库，软件应提供远程采集数据库事务日志的工作模式，无需在生产数据库服务器本地安装程序或代理，从而不占用生产数据库服务器的CPU、内存、IO等资源，同时保证增量数据采集延迟不增大； 针对数据库源端，软件要能够对压缩表，压缩表的增量数据进行采集，支持使用了基本压缩、高级压缩的表或分区。 当源端数据库进行表空间移动、收缩、重组等维护操作后，软件能自动维持正常的增量数据采集与同步，不需要重新初始化数据。 软件要严格保证源端和目标端的数据一致性，处理增量数据时仅采集源端已经提交后的事务数据。 |
| 多数据同步拓扑 | 支持多种数据同步拓扑：包括一对一、一对多、多对一、级联、双向、多主等；在双向或多主同步模式下能够避免数据循环同步，并且提供数据冲突侦测和处理机制，能记录双向数据同步时出现的数据冲突并且按照预设的规则解决冲突。 支持按照不同的粒度对数据进行筛选，包括按照数据的所有者、操作者、表、行（条件过滤）、列（字段选择）等。 软件在进行数据传输时需自带压缩功能，降低数据传输的网络带宽消耗，确保数据汇总的高效性。 |
| 安全性要求 | 软件需自带数据加密功能，提供高强度的加密算法对落地的数据文件、在网络上传输的数据、以及使用到的密码口令等敏感信息进行加密，确保数据采集投递全过程的安全性。 |
| 扩展性要求 | 软件应具备良好的可扩展性，在数据采集投递过程中能调用SQL语句、存储过程、操作系统shell命令、Java/C++语言开发的应用程序等来进行功能扩展。 除了采集与汇总到传统数据库与数据仓库环境，软件应能够支持将数据交付到JMS消息总线、Java API以及任意格式的文本文件（应支持CSV、XML、JSON标准格式，并提供可定制的格式模版），以支持建立在准实时基础之上的后续数据转换与加载； 支持将数据交付到大数据平台上，要求对Hadoop HDFS、Hive、HBase、Flume目标端提供原生支持，无需进行二次开发，以满足未来面向大数据平台发展的需要。 |

## 2集成指挥平台（核心版）部署、实施要求

## 2.1基础软件系统安装及调优

## 在集成指挥平台基础硬件设备中安装二次识别软件、流式处理软件、kafka、oracle（安装、调优）、大数据节点软件，并进行调优，为集成指挥平台构建安全、稳定的基础软件运行环境。

## 2.2核心平台软件安装部署

## 在搭建完成的平台基础运行环境中，按照《公安交通集成指挥平台技术实施方案》等文件、规范的要求，安装由部局统一下发的公安交通集成指挥平台核心版软件，实现以下功能：

## 2.2.1交通基础信息管理

## 主要功能包括：信息采集传输、信息查询展示、统计分析。

## 2.2.2交通视频联网

## 主要功能包括：设备备案、交通视频实时监控、跨辖区视频查看、历史视频调阅、交通事件视频管理、视频监控资源统计分析、设备监测、监控视频上墙。

## 2.2.3非现场交通违法管理

## 主要功能包括：设备备案、违法信息上传、交通违法拦截处理、信息审核、信息查询、信息统计。

## 2.2.4交通安全执法服务站管理

## 主要功能包括：备案、检查车辆登记、信息查询、信息预警、执法服务站信息查询/统计分析、执法服务站登记信息统计分析、勤务考核、检查方案管理。

## 2.2.5道路交通状态监管

## 主要功能包括：信息采集、信息汇总分发、信息展示和预警、信息查询统计分析。

## 2.2.6应急指挥管理

## 主要功能包括：事件定位分析、事件处理、信息分发、预案管理、查询统计。

## 2.2.7勤务管理及监督考核

## 主要功能包括：勤务安排、警力资源定位、警力资源查询调度、勤务监管考核。

## 2.2.8交通态势评估分析

## 主要功能包括：道路交通流量分析、重点车辆运行分析、综合态势评估。

## 2.2.9信息接口管理

## 集成指挥平台核心版可提供的信息接口主要包括：车辆通行信息上传接口、非现场交通违法信息上传接口、交通流量信息上传接口、交通气象信息上传接口、交通施工信息上传接口、交通事件信息上传接口、交通诱导信息上传接口、警车/单警定位信息上传接口、勤务安排信息上传接口等。

## 2.2.10车辆特征二次识别系统

## 由于各地卡口系统对抓拍的通行车辆图片识别信息量少、准确率不高，影响缉查布控等业务应用，集成指挥平台部署时，部署图像二次识别软件模块，对前端卡口等基础应用系统采集的车辆图片进行二次识别，并实时与公安交通管理综合应用平台分发数据库进行信息比对，实现车辆动态的主动比对。

## 实现基于车辆通行图片的二次识别与应用功能，对车辆号牌号码、车身颜色、车辆型号、品牌等特征信息进行二次识别。

## 采用图像处理和模式识别技术对车辆通行图片中的车型、品牌、型号、车牌号、标志物、车身颜色等信息进行二次特征提取及信息管理，支持国内主流车标品牌。

## 2.3 平台备案

## 对集成指挥平台（核心版）中需要备案的系统、设备等进行备案，主要包括：系统备案、外接接口备案、设备备案、应急资源备案。

## 2.4 平台初始化

## 实现对集成指挥平台（核心版）的初始化，包括基础信息配置管理、基础设施采集、图层设置及地图标注服务。

## 2.5 数据库同步服务

## 根据集成指挥平台对逾期未年检车辆、逾期未报废车辆、违法未处理车辆、重点车辆等机动车/驾驶人信息等数据的需求，提供针对支队公安交通管理综合应用平台（六合一平台）的数据库同步服务，访问六合一平台中相应的数据信息表，并将相应的数据同步至核心版集成指挥平台。

## 2.6 系统改造

## 2.6.1非现场交通违法设备接口改造

## 改造现有各类交通执法取证设备管理系统，通过统一信息接口，将交通执法取证设备采集的各类交通违法信息接入至集成指挥平台，在集成指挥平台中完成信息审核后，再传输交换至公安交通综合应用平台。

## 2.6.2缉查布控系统改造

## 集成指挥平台建成后，将缉查布控系统相关业务管理功能将纳入集成指挥平台统一管理，作为集成指挥平台的功能模块之一，缉查布控系统不再作为独立系统存在。

## 2.6.3数据和系统备份

## 对需要改造的业务系统工作数据进行备份。因数据转换失败等原因导致不能按时完成数据转换工作，应能恢复并继续使用原系统办理业务。

## 2.7联调测试

## 集成指挥平台（核心版）系统部署完成后，需通过联调测试，达到以下目标：

## 2.7.1各个功能点是否已实现，业务流程是否正确。

## 2.7.2各种数据量的采集、传输、保存是否准确、及时、便于查看。

## 2.7.3产品规定的操作和运行稳定。

## 2.7.4Bug数和缺陷率控制在可接收的范围之内。

## 2.8与相关系统的对接集成

## 2.8.1与前端厂商集成对接

## 为实现车辆轨迹、道路交通流量、交通事件等各类道路交通动态数据以及基础数据资源在支队集成指挥平台核心版的统一汇聚，在接入数据前，需实现与前端不同厂家、不同协议的卡口、视频、信号、执法站等设备厂商进行对接。数据汇集后，通过核心版平台的统一接口，实现数据的接入服务。

## 2.8.2视频资源接入服务

## 集成指挥平台核心版要求接入支队的各类道路监控视频资源。为确保安全，要求完成相关视频资源与视频网关的对接，实现视频资源在公安网内的调阅。

## 2.8.3与外部系统对接联调

## 要求实现集成指挥平台核心版与公安交通综合应用平台（六合一平台）的对接，共享交换逾期未报废、未检验、违法未处理、套牌假牌等布控车辆信息，共享交换公路客运、旅游客运、危险品运输等重点车辆信息。通过信息接口向综合应用平台写入已审核的非现场交通违法审核信息，提供机动车轨迹等信息查询。

## 要求实现与地图系统的对接，集成指挥平台调用地图系统提供的统一信息接口，展示基础地图等信息图层，标注各类道路静态、动态信息。

## 2.9 数据迁移

## 将原有缉查布控系统中的缉查布控信息，包括存储缉查布控比对预警信息、道路交通流量统计信息、嫌疑车辆信息，迁移到核心版集成指挥平台的分布式数据库中。

## 2.10 数据转递服务升级改造

## 由于现有的指挥中心平台已实现前端接入数据在视频专网端的汇聚，因此在本次项目建设中，需对数据的接入转递程序进行升级改造。要求在不改变现有系统接入的前提下，实现核心版平台所需交通数据的接入，将专网端统一接入的前端数据转递至公安网端的核心版集成指挥平台，为集成指挥平台的各项功能应用提供基础数据。

## 2.11 机房托管

## 向运营商托管3个机柜（公安网），托管年限为3年，含3个机柜设备及百兆共享带宽租赁费用，及交警支队机房设备搬迁至托管机房并重新上架安装、布线等全部施工服务费用。

## 托管的机房应具备以下条件：

## 2.11.1机房要求符合GB 50174-2008的B类机房建设标准。

## 2.11.2执行GB 50174-2008中第6.3.2、6.3.3、8.3.4、13.2.1、13.3.1条文。

## 2.11.3机房环境温度需控制在23℃±2℃范围内。

## 2.11.4机房相对湿度控制在45%～65%内。

## 2.11.5托管机房及电力电池室均应有防静电措施设计。

## 2.11.6托管机房的均匀载荷要求为不小于800kg/㎡。

## 2.11.7托管机房内具备冷通道隔离。年平均PUE小于1.5。

## 2.11.8市电2路高压10KV进线，至少有1路是专线供电，机房进线必须提供双路供电、不间断电源（UPS）和备用柴油发电机，要求保证全年7×24小时电力持续供应。

## 2.11.9单机柜双电源供电，并可提供不少于7.2KW的功耗配置要求。

## 2.11.10机房所在建筑属于二类建筑物，其耐火等级不应低于二级。

## 2.11.11要求机房抗震按7度设防。

## 2.11.12托管机房提供的标准机柜有效使用U数不少于30U，根据各设备托管单位的需求提供安装机柜所需要的支架支撑。

## 2.11.13采用综合监控系统对机房进行运行监控，可对UPS、市电、消防等进行相应监控。

## 2.11.14在遵守机房管理规定和信息中心授权前提下，设备操作人员必须提供有效证件，在验证无误后在机房管理人员陪同下进入机房对其设备进行合理的操作。

## 2.11.15建立7×24小时技术支持服务，提供专线电话（含录音），负责接待、技术交流、接受故障申告、投诉、处理及反馈。

## 2.11.16对托管机房内的主流设备在根据设备所有人的书面授权和书面操作流程对相关设备进行操作服务。

## 2.11.17针对设备托管的业务实施需要有完善的体制、流程、管理办法，并进行不断的完善、建立服务评价体系。

## 2.11.18应保障机房及外围环境的安全，并配备7×24小时的安保措施。

## 2.11.19托管机房应提供电子门禁系统。

## 2.11.20需建立完整的安全保障措施，对机房内的托管设备管理、调试设备及搬离设备和安装、调试、故障处理人员的进行综合管理。

## 3售后及运维服务要求

## 3.1 维护期要求

## 质保期限：针对集成指挥平台核心版系统提供3年的运维服务。

## 对故障在30分钟内响应，1小时以内到现场，8小时以内提出问题解决方案并采取相关措施。逾期未作出响应，中标人应承担由于故障所造成的全部损失。

## 要求中标人能确保系统的稳定运行，提供完善的售后服务，并提供定期巡查服务、技术升级服务。要求项目运维人员具有专业的系统运维经验，至少具有2名通过工信部认证的信息系统运维管理工程师。要求投标人提供至少4名售后运维人员保障项目的运维服务，需在投标文件中提供运维人员在投标人单位缴纳社保的证明。

## 3.2 运维服务要求

## 要求实施单位在运维服务期内提供以下运维服务：

## 3.2.1要求提供针对本次项目建设的Hadoop集群的维护服务，保证hadoop相关组件的正常运行。包括对Hadoop集群的巡检、健康检查、日常监控、故障诊断等服务。

## 3.2.2 提供针对本项目系统软件接口的维护服务，包括前端厂商集成接口维护、视频资源接口维护，以及公安交通管理综合应用平台、公安图像信息联网平台等外部系统对接的接口维护服务。

## 3.2.3 提供平台定期巡检服务，包括定期对集成指挥平台功能应用进行巡检、定期检查平台备案信息、定期检查地图展示内容等服务。

## 3.2.4为保证集成指挥平台系统的正常运行，需提供针对操作系统、Raid、Tomcat中间件等基础软件的运维服务。

## 3.2.5 提供集成指挥中心平台的日常维护服务和升级维护服务，根据部局要求统一进行系统的升级。

## 4培训服务要求

## 在项目验交后，为便于用户技术人员能够胜任系统的全部运行，操作、维护以及故障的分析和处理，要求实施单位提供不少于3天培训服务，包括以下两类培训：

## 4.1现场培训：在平台部署现场，投标人负责用户的现场技术培训，包括产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作。

## 4.2课程培训：投标人应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

## 应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。

## 5项目实施要求

## 项目建设工期：中标后2个月内完成项目建设，并投入正常运行。中标方的项目实施时间计划必须满足以下要求：

| 阶段 | 时间要求 | 实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 签订合同后1个月内 | 完成项目的需求分析，深化实施方案。完成外购基础软件的采购、部署、调优，完成相关系统的改造工作，完成部局统一下发的集成指挥平台软件的部署、调试及平台的备案、初始化工作。 |
| 第二阶段 | 签订合同后2个月内 | 完成集成指挥平台与相关系统的对接集成，原有数据库的同步及迁移，并完成联调测试、培训，并投入试运行。完成系统调优，通过项目验收，正式上线。 |

## 中标单位负责集成指挥平台软件与第三方软件的集成、安装和调试工作。相关费用均已包含在本项目的招标预算中，采购单位不再单独支付该项费用。

## 标段二：硬件

## （一）采购清单

| 序号 | 品项名称 | 性能指标 | 数量 | 单价 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 4U机架式服务器； 4*E7-4830 v4 CPU； 256G 内存； 6*1.2T 10KRPM SAS 硬盘； 1GB缓存独立阵列卡（支持RAID 0/1/5/6/50/60）； 1块双通道 8GB HBA卡； 2个千兆以太网电口 | 2台 |  |  |
| 2 | 存储设备 | 双控制器，缓存≥64G， 存储容量：本次配置12*8TB 7.2KRPM SATA硬盘； 支持RAID级别：0、1、3、5、6、10、50； 8个8Gbps FC接口。 | 1台 |  |  |
| 3 | 应用服务器 | 2U机架式服务器； 2*E5-2630 v4 CPU； 128G 内存； 4*300G 15KRPM SAS硬盘； 1块RAID卡（支持RAID 0/1/10/5/6/50/60）； 2个千兆以太网电口 | 4台 |  |  |
| 4 | 信息接入服务器 | 2U机架式服务器； 2*E5-2630 v4 CPU； 128G 内存； 4*600G 15KRPM SAS硬盘； 1块RAID卡（支持RAID 0/1/10/5/6/50/60）； 2个千兆以太网电口。 | 4台 |  |  |
| 5 | 负载均衡器 | 6个千兆电口；双核CPU；SSL加速性能≥1,900 CPS；最大SSL吞吐量≥1Gbps；单一设备同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。 | 1台 |  |  |
| 6 | 二次识别服务器 | 2U机架式服务器； 2*E5-2630 v4 CPU； 128G 内存； 4*600G 15KRPM SAS硬盘； 1块RAID卡（支持RAID 0/1/10/5/6/50/60）； 2个千兆以太网电口。 | 4台 |  |  |
| 7 | 综合应用平台分发库数据库服务器 | 2U机架式服务器； 2*E5-2630 v4 CPU； 128G 内存； 4*600G 15KRPM SAS硬盘； 1块RAID卡（支持RAID 0/1/10/5/6/50/60）； 2个千兆以太网电口； 1块双通道 8GB HBA卡。 | 1台 |  |  |
| 8 | 管理节点服务器 | 2U机架式服务器； 2*E5-2630 v4 CPU； 128G 内存； 4*600G 15KRPM SAS硬盘； 2个万兆以太网电口。 | 2台 |  |  |
| 9 | 流式计算服务器 | 2U机架式服务器； 2*E5-2630 v4 CPU； 128G 内存； 6*600G 15KRPM SAS硬盘； 2个万兆以太网电口 | 6台 |  |  |
| 10 | 数据节点服务器 | 2U机式服务器； 2颗E5-2630 v4 CPU， 128GB DDR4内存， 2*300G 15KRPM SAS盘，8*6TB 7.2KRPM SATA硬盘； 2个万兆以太网电口 | 8台 |  |  |
| 11 | 视频服务网关 | 支持GBT28181协议。可多台堆叠扩容。单台允许接入前端编辑码设备数：50000路，支持流媒体转发数：64路8Mbps码流，为视频监控系统提供统一接入接口和流媒体转发服务 | 1台 |  |  |
| 12 | 万兆以太网交换机-1 | 详见设备技术指标要求。 | 1台 |  |  |
| 13 | 万兆以太网交换机-2 | 详见设备技术指标要求。 | 1台 |  |  |
| 14 | 千兆以太网交换机 | 详见设备技术指标要求。 | 3台 |  |  |
| 15 | UPS蓄电池 | 12V/100Ah | 220个 |  |  |

## （二）基础硬件设备配置要求

## 1数据库服务器

| 序号 | 指标项 | 招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 2台 |
|  | 总体要求 | 国内外知名品牌，非OEM产品，4U 机架式服务器 |
|  | ▲处理器 | 配置4颗E5-4830 v4处理器 |
|  | ▲内存 | 配置256GB ECC DDR4内存 |
|  | 存储 | ▲配置6块1200GB 10Krpm SAS硬盘 |
|  |  | 配置独立RAID卡，1GB缓存，支持RAID 0/1/5/6/50/60。 |
|  | 集成网口 | 配置2个GE电口，2个万兆光口，配置1块双通道8GHBA卡 |
|  | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：6个 |
|  | 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
|  | 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
|  | 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-40度 |
|  | 管理 | 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能； 3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启操作 |
|  | 附件 | 导轨，4条5米LC-LC尾纤 |
|  | 操作系统 | 正版64位redhat6.5操作系统 |
|  | 资质 | 具有中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书，在投标文件中提供证书复印件 |
|  | 服务 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 2存储设备

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体系架构 | 同时支持NAS、IP SAN和FC SAN； 支持SAN和NAS一体化，不需额外配置NAS网，存储操作界面同时支持快存储和文件系统服务，截图证明； |
| 2 | 品牌 | 国内外知名品牌，为便于系统稳定及后期运维管理，要求服务器、存储设备为同一品牌； |
| 3 | 统一存储控制器 | 多控架构，最大可支持到8控制器；本次配置双控制器； |
| 4 | 统一存储缓存容量 | ▲本次双控制器共配置存储缓存容量≥64GB； |
| 5 |  | 统一存储缓存，不含任何性能加速模块或NAS网关缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等； |
| 6 | 主机接口类型 | 支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE,16Gbps FC； |
| 7 | 前端主机通道接口 | 最大支持≥24个主机接口，本次配置8个GE主机接口,8个8Gbps FC接口； |
| 8 | 后端磁盘通道 | 本次双控配置≥190Gbps磁盘通道带宽； |
| 10 | 支持硬盘类型 | 支持SSD,SAS,NL-SAS中的3种类型以上硬盘； |
| 11 | 配置硬盘 | 配置12个8T 7.2Krpm NL-SAS 3.5”磁盘； |
| 12 | 附件 | 机柜安装导轨，8条5米LC-CL尾纤； |
| 13 | 最大硬盘数 | 最大支持磁盘插槽个数400； |
| 14 | 支持RAID | 支持RAID 0、RAID 1、RAD 10、RAID50、RAID 5、RAID6等； |
| 15 | 高密框 | 支持高密框，且配置每U磁盘12块； |
| 16 | 故障快速恢复 | 具有快速恢复技术，能够保障硬盘失效后的故障时间最短，减少风险； |
| 17 | 冗余性 | 冗余电源、风扇、控制器、缓存断电保护功能； |
| 18 | 可维护性 | 磁盘、电源可以不停机热插拔； |
| 19 | 块级虚拟化 | 具备数据均衡分布技术,将数据全部均衡分布在整个存储系统的磁盘上，提高磁盘的利用率，提高磁盘的故障恢复速度； |
| 20 | 异构虚拟化技术 | 配置异构虚拟化技术，可以将不同厂商的存储，进行异构，从而达到整合资源，统一管理的目的； |
| 21 | 关键业务保障 | 配置服务质量管理QOS流量控制管理功能；提供配置截图； 配置服务质量管理按优先级控制功能； 提供配置截图； 配置分区功能，保障关键业务资源使用；提供配置截图； |
| 22 | 资源使用效率提升 | 配置自动精简配置功能，结合业务应用，进行空间的预分配，增加业务空间分配的灵活性，保证后续业务平滑扩展； 配置自动分级存储，对热点数据进行资源匹配调整； 配置多租户功能，实现隔离租户间的资源，分权分域； |
| 23 | 数据保护 | 配置数据快照功能，通过快照进行数据保护； 配置据复制功能，提供数据复制与迁移能力； 配置克隆功能； 配置数据卷复制功能； 配置同异步复制功能； 配置数据销毁功能，通过全0或随机数据覆盖写来销毁数据； 支持数据加密（国密）功能, 通过国家密码管理局认证，提供商用密码产品型号证书复印件； 配置具备秒级RPO的异步复制功能，保障数据的完整性； |
| 24 | 授权 | 配置180个连接主机的License； 支持灵活的容灾解决方案，能够实现高中低端阵列间的容灾，支持存储统一管理功能，能够实现高中低端存储产品统一管理，具有中英文管理界面，并提供截图； |
| 25 | 可管理性 | 有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储服务器的图形化管理配置和监控软件； |
| 26 | 公司资质 | 拥有自主知识产权,具有软硬件自主研发能力,保障后续产品的连续性 |
| 27 | 售后服务 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 3 应用服务器

| 序号 | 指标项 | 招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 国产品牌，非OEM产品，2U 机架式服务器 |
|  | ▲处理器 | 配置2颗E5-2630 V4处理器 |
|  | ▲内存 | 配置128GB ECC DDR4内存 |
|  | 存储 | ▲配置4块600GB 15Krpm SAS硬盘 |
|  |  | 硬盘扩展能力： 可选支持扩展≥24个热插拔2.5寸硬盘SAS/SATA硬盘 |
|  | RAID卡 | 配置磁盘阵列卡，缓存≥1G，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60。 |
|  | 集成网口 | 配置2个GE电口，配置2个万兆光口 |
|  | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：6个 |
|  | 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
|  | 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
|  | 附件 | 机柜安装导轨，2条5米LC-LC尾纤 |
|  | 操作系统 | 正版64位redhat6.5以上； |
|  | 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-40度。 |
|  | 可管理性 | 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能； 3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作,支持类似”黑匣子”功能帮助事故定位 |
|  | 服务 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 4 信息接入服务器

| 序号 | 指标项 | 招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 国产品牌，非OEM产品，2U 机架式服务器 |
|  | ▲处理器 | 配置2颗E5-2630 V4处理器 |
|  | ▲内存 | 配置128GB ECC DDR4内存 |
|  | 存储 | ▲配置4块600GB 15Krpm SAS硬盘 |
|  |  | 硬盘扩展能力： 可选支持扩展≥24个热插拔2.5寸硬盘SAS/SATA硬盘 |
|  | RAID卡 | 配置磁盘阵列卡，缓存≥1G，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60 |
|  | 集成网口 | 配置2个GE电口，2个万兆光口 |
|  | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数： 6个 |
|  | 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
|  | 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
|  | 附件 | 机柜安装导轨，2条5米LC-CL尾纤； |
|  | 操作系统 | 正版64位redhat6.5以上； |
|  | 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-40度。 |
|  | 可管理性 | 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能； 3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制 |
|  | 服务 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 5 负载均衡器

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | ▲1U硬件设备，非板卡式设备。 |
|  |  | 采用Intel Dual 双核CPU，CPU处理器数量≥2； |
|  |  | 采用高速共享内存技术，系统内存≥8GB； |
| 2 | 设备端口要求 | 提供千兆GE电接口数量≥6个； 提供千兆SFP光接口数量≥2个； |
| 3 | 存储要求 | 提供SSD固态硬盘，容量≥40GB； 标配双电源，要求配备的电源类型为热插拔电源。 提供智能可热插拔冗余风扇模块，能够在确保系统不停机的情况下，独立更换单个风扇模块。 采用专用64位操作系统，每个存储介质需安装完整的操作系统。 |
| 4 | 性能要求 （提供工信部检测报告复印件） | 最大的并发会话数≥1600万； 四层每秒新建连接数（CPS）≥200,000； 七层每秒新建连接数（CPS）≥50,000； 四层最大吞吐量≥5Gbps； 七层最大吞吐量≥4Gbps； DNS QPS ≥600,000； 支持SSL加速功能； 提供SSL加速性能≥1,900 CPS； 最大SSL吞吐量≥1Gbps； 防DDoS攻击性能（防止SYN Flood攻击）≥200万 Packet/Sec |
| 5 | 功能要求 | 支持并配置双向链路负载均衡功能； 支持并标配全局负载均衡功能，实现广域网的负载均衡和容灾备份功能，保证多链路、多个IDC机房的应用可用性和持续性； 支持防火墙负载均衡功能； 支持四至七层的应用负载均衡，支持TCP/ UDP/ HTTP/ HTTPS/ SIP/ SMTP/ FTP等应用协议的负载均衡功能。 |
|  |  | 支持以下负载均衡算法： 轮询、最小连接、最小响应时间、加权轮询、加权最小连接、URL-Hashing等； |
|  |  | 提供TCP协议优化功能，包括：TCP连接复用、HTTP压缩、URL Rewrite、HTTP Header Rewrite/Insert/Delete； |
|  |  | 支持并提供HTTP缓存功能，可以将用户访问的热点静/动态内容缓存在设备系统内存中，以减轻服务器端负载，提高系统的响应速度，内容缓存容量1GB； |
|  |  | 必须支持并提供DNS缓存功能，可以将用户查询过的DNS域名缓存在内存中，以减轻服务器端负载情况； DNS缓存条目数≥50万； |
|  |  | 需支持基于策略的负载均衡功能，提供静态/动态更新的黑白名单，限制恶意攻击源；同时，提供连接速率或应用请求速率限制，防止类似CC攻击行为； |
|  |  | 支持并配置Web应用防火墙（Web App Firewall）功能； 支持并配置应用访问管理（App Access Management）功能； 全面支持IPv4和IPv6，支持CGN,NAT64/DNS64, DS-Lite，6rd等IPv6迁移技术。 |
|  |  | 标准配置需提供对RIPv1/v2、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议的支持。 |
|  |  | 可编程控制负载均衡及流量处理，提供基于TCL编程语言的自定义流量控制方法，可通过自编程方式实现灵活的流量处理手段。必须满足Oracle Weblogic应用服务器集群的深层次应用处理与优化、健康检查和集群系统的会话失效保持功；可提供以可编程脚本编写的基于Weblogic应用服务器集群的JSESSIONID会话保持脚本。 |
|  |  | 支持L3/4/7健康检查，支持可定制的基于应用层的健康检查方式，支持基于脚本功能的复杂健康检查方式； 提供基于WEB和命令行的管理方式进行管理，便于机房管理人员巡检和排障，提供设备配置界面截图证明。 支持Telnet/SSH/HTTP/HTTPS等多种协议方式进行管理，提供中文管理界面； |
|  |  | 提供API/SDK开发包，具备二次开发能力。通过API，能够与第三方网关平台进行整合。 |
|  |  | 支持基于网络冗余切换方式，支持Active-Active及Active-Standby冗余方式，提供连接会话的镜像功能，实现无缝故障切换；至少支持8台设备的集群方式，可灵活实现N+M集群的方式；系统切换时间＜200毫秒； 支持L2层透明、路由等多种部署方式，支持旁路方式部署； |
|  |  | ▲所有功能必须在同一台物理设备上实现。在同一台设备上实现并免费激活以下功能：应用加速、广域网负载均衡、多链路/多数据中心负载均衡、Web应用防火墙等功能，提供以上配置界面的截图。 |
| 6 | 服务 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 6  二次识别服务器

| 序号 | 指标项 | 招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 国产品牌，非OEM产品，2U 机架式服务器 |
|  | ▲处理器 | 配置2颗E5-2630 V4处理器 |
|  | ▲内存 | 配置128GB ECC DDR4内存 |
|  | 存储 | ▲配置4块600GB 15Krpm SAS硬盘 |
|  |  | 硬盘扩展能力： 可选支持扩展≥24个热插拔2.5寸硬盘SAS/SATA硬盘或者 |
|  | RAID卡 | 配置磁盘阵列卡，缓存≥1G，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60 |
|  | 集成网口 | 配置2个GE电口，2个万兆光口 |
|  | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：6个 |
|  | 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
|  | 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
|  | 附件 | 机柜安装导轨，2条5米LC-LC尾纤； |
|  | 操作系统 | 正版64位redhat6.5以上； |
|  | 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-40度。 |
|  | 可管理性 | 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能； 3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启操作, |
|  | 服务 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 7 综合应用平台分发库数据库服务器

| 序号 | 指标项 | 招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 国产品牌，非OEM产品，2U 机架式服务器 |
|  | ▲处理器 | 配置2颗E5-2630 V4处理器 |
|  | ▲内存 | 配置128GB ECC DDR4内存 |
|  | 存储 | ▲配置4块600GB 15Krpm SAS硬盘 |
|  |  | 硬盘扩展能力： 可选支持扩展≥24个热插拔2.5寸硬盘SAS/SATA硬盘，支持NVME SSD硬盘 |
|  | RAID卡 | 配置磁盘阵列卡，缓存≥1G，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60 |
|  | 集成网口 | 配置2个GE电口，2个万兆光口，配置1块双通道 8GB HBA卡。 |
|  | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：6个 |
|  | 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
|  | 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
|  | 附件 | 机柜安装导轨，2条5米LC-LC尾纤； |
|  | 操作系统 | 正版64位redhat6.5以上； |
|  | 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-40度。 |
|  | 可管理性 | 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能； 3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启操作 |
|  | 服务 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 8 管理节点服务器

| 序号 | 指标项 | 招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 国产品牌，非OEM产品，2U 机架式服务器 |
|  | ▲处理器 | 配置2颗E5-2630 V4处理器 |
|  | ▲内存 | 配置128GB ECC DDR4内存 |
|  | 存储 | ▲配置4块600GB 15Krpm SAS硬盘 |
|  |  | 硬盘扩展能力： 可选支持扩展≥24个热插拔2.5寸硬盘SAS/SATA硬盘 |
|  | RAID卡 | 配置磁盘阵列卡，缓存≥1G，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60 |
|  | 集成网口 | 配置2个10GE电口，2个万兆光口 |
|  | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：6个 |
|  | 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
|  | 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
|  | 附件 | 机柜安装导轨，2条5米LC-LC尾纤； |
|  | 操作系统 | 正版64位redhat6.5以上； |
|  | 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-40度。 |
|  | 可管理性 | 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能； 3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启操作, |
|  | 服务 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 9 流式计算服务器

| 序号 | 指标项 | 招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 国产品牌，非OEM产品，2U 机架式服务器 |
|  | ▲处理器 | 配置2颗E5-2630 V4处理器 |
|  | ▲内存 | 配置128GB ECC DDR4内存 |
|  | 存储 | ▲配置6块600GB 15Krpm SAS硬盘 |
|  |  | 硬盘扩展能力： 可选支持扩展≥24个热插拔2.5寸硬盘SAS/SATA硬盘，支持NVME SSD硬盘 |
|  | RAID卡 | 配置磁盘阵列卡，缓存≥1G，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60，带超级电容保护 |
|  | 集成网口 | 配置2个10GE电口，2个万兆光口 |
|  | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：6个 |
|  | 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
|  | 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
|  | 附件 | 机柜安装导轨，2条5米LC-LC尾纤； |
|  | 操作系统 | 正版64位redhat6.5以上； |
|  | 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-40度。 |
|  | 可管理性 | 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能； 3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启操作, |
|  | 服务 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 10 数据节点服务器

| 序号 | 指标项 | 招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 国产品牌，非OEM产品，2U 机架式服务器 |
|  | ▲处理器 | 配置2颗E5-2630 V4处理器 |
|  | ▲内存 | 配置128GB ECC DDR4内存 |
|  | 存储 | ▲配置2*300G 15KRPM SAS盘，8*6TB 7.2KRPM SATA硬盘； |
|  |  | 硬盘扩展能力： 可选支持扩展≥24个热插拔2.5寸硬盘SAS/SATA硬盘 |
|  | RAID卡 | 配置磁盘阵列卡，缓存≥1G，支持RAID 0/1/10/5/6/50/60 |
|  | 集成网口 | 配置2个10GE电口，2个万兆光口 |
|  | I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：6个 |
|  | 电源 | 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |
|  | 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |
|  | 附件 | 机柜安装导轨，2条5米LC-LC尾纤； |
|  | 操作系统 | 正版64位redhat6.5以上； |
|  | 环境温度 | 长期工作环境温度支持5-40度。 |
|  | 可管理性 | 1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能； 3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启操作, |
|  | 服务 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 11 视频服务网关

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 软硬一体化设备，支持GBT28181协议。可多台堆叠扩容。单台允许接入前端编解码设备数：50000路，支持流媒体转发数:64路8Mbps码流。为“全国公安交通集成指挥平台”（以下简称“集成平台”）提供统一接入接口和流媒体转发服务。 |
| 2 | 基本要求 | 1) 能无缝接入“集成平台”，提供各种视频显示、控制、目录查询、录像查询和下载等服务功能； 2) 支持GB/T28181标准，视频编码符合GB/T28181 H.264规格； 3) 支持TCP与UDP互转，TCP模式时，网络丢包2%时，不出现马赛克和停顿现象； 4) 单台并发数：64路,媒体转发能力：>400Mbps ； 5) 支持图像分辨率：CIF/2CIF/4CIF/D1/720p/1080p； 6) 具备较强的扩展能力，支持集群负载均衡，能实现多台堆叠扩容； |
| 3 | 接入和联网 | 1) 能接入支持GB/T28181协议标准（包括Onvif）的所有前端视频监控设备； 2) 能接入支持GB/T28181协议标准的所有视频共享平台或视频联网平台，支持国内主流厂家国标平台的视频联网； 3) 支持立元、海康、大华、宇视、艾立克、索尼、三洋、三星、松下等多个主流设备厂商的前端、DVR、NVR、DVS等标准协议设备接入； 4) 根据“集成平台”的设备备案目录，自动感知和接入前端视频设备； 5) 视频服务网关可以分别部署在视频专网和公安网上，通过级联方式将视频专网的前端设备的视频图像接入到“集成平台”。 6) 支持穿越网闸或视频安全接入边界。 |
| 4 | 视频服务功能 | 1) 视频服务网关设备提供的所有功能均在“集成平台”上予以呈现； 2) 支持在“集成平台”上对视频图像进行个性化的目录组织、图像组织、图片组织； 3) 能为“集成平台”的网上巡逻提供实时视频流服务； 4) 支持“集成平台”对前端视频监控云台设备的控制； 5) 支持“集成平台”的视频录制、回放、下载功能； 6) 支持“集成平台”在实时和回放过程中手动抓拍存储视频图片功能，可连续抓拍多张照片； |
| 5 | 系统功能 | 1) 系统实时状态、操作日志、设备巡检记录写入“集成平台”； 2) 支持在“集成平台”上对视频服务网关设备的联网拓扑结构和实时状态（包括前端视频监控设备）进行图形化显示； 3) ▲所有数据库标准、接口、通信协议符合全国公安交通集成指挥平台的建设规范。 |
| 6 | 资质 | 产品厂家具有视频联网平台的GB/T28181全项检测报告，提供检测报告复印件； |
| 8 | 服务 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 12 万兆以太网交换机-1

| 序号 | 功能 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品形态 | 设备为标准1U TOR盒式交换机 |
| 2 | 端口类型 | ▲实配≥32端口万兆电接口，实配≥16端口万兆光接口 |
| 3 |  | 实配≥4端口40GE QSFP+光接口 |
| 4 | 电源数量 | 交流电源1+1备份 |
| 5 | 风扇框数量 | 风扇框1+1备份 |
| 6 | 风道 | 前后或后前风道 |
| 7 | ▲设备性能 | 包转发率≥950Mpps，交换容量≥20Tbps |
| 8 | 接口缓存 | 缓存≥9M |
| 9 | 二层功能 | 支持4K VLAN; 支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN; 支持STP/RSTP/MSTP； 支持端口隔离和端口组隔离； 支持端口聚合，最大128个； 支持M-LAG技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现），提供官网截图证明； 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN）； 支持LLDP，DLDP； 支持Jumbo≥9K； 支持ERPS公有以太环保护协议，提供官网截图证明。 |
| 10 | 安全功能 | 支持DHCP Option 82； 支持DHCP snooping； 支持802.1X认证； 支持MFF/IPSG/DAI； 支持BPDU guard； |
| 11 | 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
| 12 | QoS | 至少具备6个队列； 支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式； 支持双向端口限速，限速粒度64K； 提供广播风暴抑制功能； 双向流限速； |
| 13 | 虚拟化 | 支持堆叠，堆叠带宽≥80G； 堆叠系统中的设备数量最大可支持16台，提供官网截图证明； |
| 14 | 流量分析 | 支持netstream、sFlow |
| 15 | DC管理协议 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持NQA； 支持集群管理； 支持带外管理接口； |
| 16 | 产品资质 | 具有工信部入网证，提供证书复印件； |
| 17 | 服务要求 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 13 万兆以太网交换机-2

| 序号 | 功能 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品形态 | 设备为标准1U TOR盒式交换机 |
| 2 | 端口类型 | ▲实配≥24端口万兆SFP+接口 |
| 3 |  | 实配≥2端口40GE QSFP+接口 |
| 4 | 电源数量 | 交流电源1+1备份 |
| 5 | 风扇框数量 | 风扇框1+1备份 |
| 6 | 风道 | 前后或后前风道 |
| 7 | ▲设备性能 | 包转发率≥450Mpps，交换容量≥20Tbps |
| 8 | 接口缓存 | 缓存≥9M |
| 9 | 二层功能 | 支持4K VLAN； 支持QinQ、Mux VLAN、Super VLAN； 支持STP/RSTP/MSTP； 支持端口隔离和端口组隔离； 支持端口聚合，最大128个； 支持M-LAG技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现），提供官网截图证明； 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； 支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN）； 支持LLDP，DLDP； 支持Jumbo≥9K； 支持ERPS公有以太环保护协议，提供官网截图证明； |
| 10 | 安全功能 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP Option 82； 支持DHCP snooping； 支持802.1X认证； 支持MFF/IPSG/DAI； 支持BPDU guard； |
| 11 | 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
| 12 | QoS | 至少具备6个队列； 支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式； 支持双向端口限速，限速粒度64K； 提供广播风暴抑制功能； 双向流限速； |
| 13 | 虚拟化 | 支持堆叠，堆叠带宽≥80G； 堆叠系统中的设备数量最大可支持16台，提供官网截图证明； |
| 14 | 流量分析 | 支持netstream、sFlow |
| 15 | DC管理协议 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持NQA； 支持集群管理； 支持带外管理接口； |
| 16 | 产品资质 | 具有工信部入网证，提供证书复印件； |
| 17 | 服务要求 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 14 千兆以太网交换机

| 序号 | 功能 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲交换容量 | 交换容量≥580Gbps |
| 2 | ▲包转发率 | 包转发率≥200Mpps |
| 3 | 硬件 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源，本次实配双交流电源； |
| 4 | ▲端口 | 支持28个千兆电口，4个万兆光口（含万兆多模模块） |
| 5 | 二层功能 | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 支持MAC地址≥64k，提供官网截图证明； |
| 6 | IP路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
| 7 | 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
| 8 | 纵向虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供权威第三方测试报告 |
| 9 | QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 |
| 10 | 可靠性 | 支持G.8032以太环保护协议 |
| 11 | 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 |
| 12 | 产品资质 | 具有工信部入网证，提供证书复印件； |
| 13 | 服务要求 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清 |

## 15 UPS蓄电池

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 220个 |
| 2 | 规格指标 | 12V/100Ah 阀控密封式铅酸免维护蓄电池 |
| 3 | 服务要求 | 合同签定前提供原厂商针对本产品的5年的7*24免费上门质保服务承诺函。（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格60个月无异议后付清。 中标单位的现场施工工程师具有科华品牌UPS主机厂商颁发的UPS系统维护资格证书。 |

16售后及运维服务要求

质保期限：中标方应为本次项目中所采购的硬件提供三年的质保期。

对故障在30分钟内响应，1小时以内到现场，8小时以内提出问题解决方案并采取相关措施。逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。

要求中标方能确保硬件系统的稳定运行，提供完善的售后服务，并提供定期巡查服务。要求项目运维人员具有专业的系统运维经验，至少具有2名通过工信部认证的信息系统运维管理师。要求投标人提供至少4名售后运维人员保障项目的运维服务，需在投标文件中提供运维人员在投标人单位缴纳社保的证明。

17培训服务要求

在项目验交后，为便于用户技术人员能够胜任系统的全部运行，操作、维护以及故障的分析和处理，要求实施单位提供不少于3天培训服务，包括以下两类培训：

（1）现场培训：在平台部署现场，投标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作。

（2）课程培训：投标人应提供专门的课程培训，包括理论教授，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。

要求在投标文件中提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标等内容。

所有培训所涉及的费用均已包含在本次招标预算中，招标人不再单独提供该项费用。

18项目实施要求项目建设工期：中标后2个月内完成项目建设，并投入正常运行。

投标方必须在投标书中阐明项目实施计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标。提供项目组成员名单、职务、学历、经历，每个系统建设阶段参与人员名单。要求项目经理具有丰富的类似项目组织管理经验，并具有高级项目经理资质证书。要求项目组人员必须非常熟悉交警业务，并具有集成指挥平台相关项目建设经验。要求投标人为本项目提供不少于6人的项目实施人员，需在投标文件中提供项目组成员在投标人单位缴纳社保的证明材料。

在合同生效以后，对采购人认为其能力与本项目所要求的能力不相称而提出更换的项目负责人或者技术员，中标方必须予以更换；中标方更换项目主要负责人或主要技术骨干必须书面报采购单位同意后方可进行。

中标方的项目实施时间计划必须满足以下要求：

| 阶段 | 时间要求 | 实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 签订合同后1个月 | 完成项目的需求分析，深化实施方案。完成硬件设备的采购、安装、调试。 |
| 第二阶段 | 签订合同后2个月 | 待集成指挥平台软件系统部署实施完毕后，完成系统联调，并投入试运行。 |

本项目的预算中已包含所有硬件设备的采购、运输、安装、调试及整个实施过程中配套辅材的相关费用，采购人不再另行支付与此相关的其他费用。

# 第四章  合同的通用和专用条款

## 一、通用条款

合同编号：QCGHT+项目编号

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

1.货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标文件及投标人提供的技术偏离表相一致。

2.货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

3.专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

4.风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

5.无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

6.合同转让和分包

本合同不得转让。未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容分包给第三方。

7.合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。在合同签证时由衢州市政府采购中心审核。原则性条款不允许修改。

8.不可抗力事件处理

9.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

10.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.不可抗力事件延续  60  天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

  - 乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

  - 若乙方未按本合同规定的时间到货的，则每超一天支付未到货货款的1%的违约金给甲方。未到货款累计额度，以未到货相应合同总价款为限。若乙方未能在本合同规定的时间内完成安装并完成移交的，则每超一天支付合同总价的1%的违约金给甲方。未交付罚款累计额度，以未交付相应合同总价价款为限。如供货逾期或安装逾期超出10天，除罚款外将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

  - 因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

  - 甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

- 违约责任

  - 除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

- 违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

  - 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

  - 乙方未能履行合同规定的其他义务。

  - 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

- 争议的解决

## 双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)

## 采取仲裁方式解决的,约定向衢州仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订地人民法院提请诉讼。

## 二、专用条款（标段一：软件）

甲、乙双方根据（项目编号：__________）项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

- 合同文件

  - 本合同书

  - 中标/成交通知书

  - 中标单位投标文件

  - 变更补充文件

  - 招标文件

  - 本合同专用条款

  - 本合同通用条款

  - 标准、规范、图纸及有关技术文件

  - 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 合同金额：                                       （大写）
包括货款、标准附件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。另验收未通过的，验收费用由乙方支付。

项目名称：

项目编号：                                       单位：元

| 序号 | 名称 | 具体分项由供应商提供 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 总计 |  |  |  |

- 质量保证

  - 产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

  - 乙方提供货物的质量保证期为现场安装验收合格之后的24个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起1个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换 。

  - 所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

  - 软件安装调试完成后，运行结果符合产品标准和本招标文件及相关文件的要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可；所有合同中规定的货物和材料均已提交；整套产品资料及技术文件均已提交并得到接受。系统即可通过初验。

  - 软件终验时，乙方须提供已办妥的相应质保及售后服务手续。

  - （视项目需要可具体细化）

- 到货验收及调试

  - 交货地点：           。

  - 乙方将开发完成的软件安装到甲方指定的服务器或第三方服务器中，同时在安装调试过程中需确保原服务器运行环境的安全性和稳定性。安装调试过程中涉及的密码、账号等必须保密。不得以任何理由泄露该类保密信息。否则甲方将追究乙方法律责任。同时，软件程序本身的漏洞和缺陷所导致和引起的任何后果均由乙方承担。

所供软件安装和集成时，根据要求决定是否由(原厂/乙方)工程师负责实施。集成的主要内容如下：

    - 乙方应完成供货、安装，并协助用户完成整套软件的正常、

稳定运行。包括：协助用户完成设备安装环境准备并验收，负责系统的初期维护等，并完成验收前期的各项准备工作等。

    - 验收分到货清点验收、系统集成初验、系统终验三阶段。乙方

将所供软件开发安装调试完毕后，协助甲方完成系统集成初验。

    - 设备从系统集成初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素

造成的无法排除的故障，由乙方予以保修维护。

    - 系统终验在系统集成初验合格三个月后组织实施。工程终验

时，乙方须提供已办妥相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

    - （视项目需要可具体细化）

- 安装试运行

  - 乙方负责系统设计、安装、调试、试运行等全过程的工作。

  - 乙方应提供集成计划给甲方认可。同时提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器等，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

  - 设备试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。

  - （视项目需要可具体细化）

- 需提供的资料

  - 乙方须在合同签订后五天内提交供甲方认可的需求分析报告、设计方案、设计说明书、项目实施计划书各一份，其中项目实施计划书的内容包括：设计、购置、交货、安装调试、质保期内规定完成的所有工作及活动。

  - 乙方应对合同中提供的软件建立质量保证计划。

  - 提供所有技术说明文档和软件安装、维护使用说明书。

  - 随机的辅助说明、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

  - 在所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、配置文档、使用手册、测试文档等必须具备的相关资料和必备的附件。

  - 乙方认为可能需要的其它文件。

- 付款方式

  - 签定合同前，中标人向采购人交纳中标金额10%的合同履约保证金，此履约保证金在项目通过终验后退还（不计利息）。

  - 签定合同后，采购人在十个工作日内按合同总价的 30 %支付首付款。

  - 竣工验收后支付至合同价的70%。结算审核后的一个月内支付至审核价的80%。

  - 剩余20%结算审核价转为项目维保费，维护期为三年，第一、二年维护到期，且相应的服务和支持满足合同要求，各按审核价5%付款，第三年维护到期，且相应的服务和支持满足合同要求按审核价10%付款。

- 培训

  - 培训在项目实施过程中按采购人确定的时间进行。

- 售后服务

  - 售后服务内容以乙方承诺及相关要求等为准。

  - 乙方应明确承诺售后服务保证，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

  - 质保期符合或优于国家标准（采购需求表中另有约定的例外）。在质保期内，维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；

  - 签约的同时，双方签订质保期满后的维修保养协议或合同。

  - （视项目需要可具体细化）

- 工期要求

  - 合同签定后   内完成安装调试成功并交付使用。

  - 安装时间为：    年    月     日至    年     月    日。

- 单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

- 合同的生效

  - 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，衢州市政府采购中心加盖鉴证章后生效。

  - 本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份，衢州市政府采购办公室(控办)和衢州市政府采购中心各执壹份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

授权代表：                      授权代表：

联系电话：                      联系电话：

鉴证方: （盖章）衢州市政府采购中心

经办人：

联系电话:

## 日期：

## 三、专用条款（标段二：硬件）

甲、乙双方根据（项目编号：__________）项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

- 合同文件

  - 本合同书

  - 中标/成交通知书

  - 中标单位投标文件

  - 变更补充文件

  - 招标文件

  - 本合同专用条款

  - 本合同通用条款

  - 标准、规范、图纸及有关技术文件

  - 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 合同金额：                                       （大写）
包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。另验收未通过的，验收费用由乙方支付。

单位：元

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 规格型号 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 总计 |  |

- 质量保证

  - 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

  - 产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

  - 产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

  - 乙方提供主要设备的质量保证期为现场安装验收合格之后的___个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起   个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换 。

  - 所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

  - 项目完成后，运行结果符合产品标准和本招标文件及相关文件的要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可；所有合同中规定的货物和材料均已提交；整套产品资料及技术文件均已提交并得到接受。系统即可通过初验。

  - 设备从初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

  - 工程终验时，乙方须提供已办妥的相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

  - （视项目需要可具体细化）

- 到货验收及调试

  - 乙方将所供设备运至交货地点，并向甲方提供到货证明。采购人在收到到货证明5天内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。设备到货时，须提供设备正常途径的供货证明。

  - 所供设备现场设备安装时，根据要求决定是否由(原厂/乙方)工程师负责实施。主要内容如下：

    - 乙方应完成供货、安装，并协助用户完成整套设备系统的正常、

稳定运行。包括：协助用户完成设备安装环境准备并验收，负责设备系统的初期维护等，并完成验收前期的各项准备工作等。

    - 乙方将投标设备与现有的设备进行集成，所有系统和设备能够

连通并正常运转，所有硬件能够在相应平台上正常运行，同时达到招标/谈判需求要求的性能和投标产品技术规格中的性能。设备安装、调试所需的工具、仪器及安装材料由乙方负责。

    - 验收分到货清点验收、系统集成初验、工程终验三阶段。乙方

将所供设备运至交货地点，在甲方人员在场时拆箱，由甲方当场清点验收。安装调试完毕后，协助甲方完成系统集成初验。

    - 设备从初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无

法排除的故障，由乙方予以整机调换。

    - 工程终验在初验合格三个月后组织实施。工程终验时，乙方须

提供已办妥相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

    - （视项目需要可具体细化）

- 安装试运行

  - 乙方负责设备购置、安装、调试、试运行等全过程的工作。

  - 乙方应提供安装计划给甲方认可。安装时乙方按需提供分派针对相对应设备的各个认证工程师负责安装、调试及运行工作，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

  - 设备试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。

  - （视项目需要可具体细化）

- 需提供的资料

  - 乙方须在合同签订后五天内提交供甲方认可的需求分析报告、设计方案、设计说明书、项目实施计划书各一份，其中项目实施计划书的内容包括：设计、购置、交货、安装调试、质保期内规定完成的所有工作及活动。

  - 乙方应对合同中提供的设备主要部件建立质量保证计划。

  - 提供所有技术说明文档和设备安装、维护使用说明书。

  - 设备及其和安装有关的技术原理图、接线图。

  - 随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

  - 设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应供应商及供货单价。

  - 在所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、配置文档、使用手册、测试文档等必须具备的相关资料和必备的附件。

  - 乙方认为可能需要的其它文件。

- 付款方式

  - 签定合同前，中标人向采购人交纳中标金额10%的合同履约保证金，此履约保证金在项目通过终验后退还（不计利息）。

  - 签定合同后，采购人在十个工作日内按合同总价的 30 %支付首付款。

  - 竣工验收后支付至合同价的70%。结算审核后的一个月内支付至审核价的80%。

  - 剩余20%结算审核价转为项目维保费，维护期为三年，第一、二年维护到期，且相应的服务和支持满足合同要求，各按审核价5%付款，第三年维护到期，且相应的服务和支持满足合同要求按审核价10%付款。

- 培训

  - 培训在项目实施过程中按采购人确定的时间进行。

- 售后服务

  - 售后服务内容以乙方承诺及相关要求等为准。备品备件的替换应按同等性能、同等配置要求进行。

  - 乙方应明确承诺售后服务保证，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

  - 质保期符合或优于国家标准（采购需求表中另有约定的例外）。在质保期内，设备的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；

  - 设备签约的同时，双方签订质保期满后的维修保养协议或合同。

  - （视项目需要可具体细化）

- 工期要求

  - 合同签定后   内完成安装调试成功并交付使用。

  - 安装时间为：    年    月     日至    年     月    日。

- 单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

- 合同的生效

  - 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，衢州市政府采购中心加盖鉴证章后生效。

  - 本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份，衢州市政府采购办公室(控办)和衢州市政府采购中心各执壹份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

授权代表：                      授权代表：

联系电话：                      联系电话：

鉴证方: （盖章）衢州市政府采购中心

经办人：

联系电话:

日期：

# 第五章  应提交的有关格式范例

# 一、 投标文件封面

正本（副本）

资信文件

（技术文件、商务文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

二、资信文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资信文件、技术文件、商务文件正本各一份、副本        份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起      日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:

日期:     年   月   日

2 法定代表人授权书

衢州市政府采购中心：

（投标人全称）法定代表人授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3  供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2016年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2016年

2016年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

4 技术支持及服务承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

5 项目组成员汇总表（标段一）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或资质） | 岗位 | 现场工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

6 节能环保产品清单（标段二）

项目名称：

项目编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （第 期节能产品政府采购清单） |
| --- |
| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 节字标志认证证书号 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （第 期环境标志产品政府采购清单） |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：1、节能产品和环保产品还需附上拟投的产品页码位置的截图并标注出拟投产品；

2、投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

三、技术文件格式（标段二）

1 技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

# 四、商务文件格式

1投标软件报价明细表（标段一）

项目名称：

项目编号：                                                单位：元

| 序号 | 名称 | 具体分项由供应商提供 |
| --- | --- | --- |
|  | 软件开发费 |  |  |  |
| 1 | 实施费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 2 | 维护费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 3 | 验收测试费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |

注：1、报价应包括培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

2、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

2投标设备报价明细表（标段二）

项目名称：

项目编号：                                                                                单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 主要技术参数 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安装调试 | 金额： |
| 五 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |

注：1、报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

2、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

3 开标一览表（标段一）

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 具体分项由供应商提供 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目系统开发费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 系统集成费用 | 金额： |
| 四 | 培训 | 金额： |
| 五 | 项目工期 |  |
| 六 | 总计 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

4 开标一览表（标段二）

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安装调试 | 金额： |
| 四 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

5 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为中小企业提供。

6 中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认                     公司为             行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

当地主管部门（盖章）

年    月   日

备注：当地主管部门为省（市、县、区）经济和信息化工作委员会、中小企业局等单位。

7 产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

第六章  评标办法及开评标程序

## 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由5人组成，其中采购单位代表1名以及从专家库里随机抽取的专家4名，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。采购单位代表由采购单位按一比二以上的比例推荐，由采购监管人员在开标前半个工作日随机抽取，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，供应商法人代表或法人委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 二、评标原则

3.投标人得分由技术分和商务分合计组成,满分为100分。

4.技术分与商务分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值去掉一个最高，一个最低分的算术平均值即为各投标人的技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，中标供应商向中心递交检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》原件（查询时间段：2014年-2017年，投标文件已出具的无需提供），衢州市政府采购中心在中标供应商确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 三、注意事项

7.评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 评分标准

## 标段一：软件

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价10分 | 报价 | 本项目预算价：人民币208万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×10，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。。 | 0-10分 |
| 案例3分 | 案例 | 2014年1月以来,投标人实施的政府集中采购类似项目的成功案例,合同金额在160万元及以上的每个得1分，最高得3分。须提供政府集中采购项目合同复印件及中标（成交）通知书复印件，合同、中标（成交）通知书原件带至招标现场备查。 | 0-3分 |
| 投标人情况11分 | 工程师 | 项目组成员中具有计算机软件开发类中级及以上职称证书的，每一名人员得1分，最高得3分。须提供证书人员近三个月的社保缴费证明，缴费时间为2017年5月-2017年7月及证书复印件，否则不得分。证书原件带至现场备查。 | 0-3分 |
|  | 企业资质 | 具有省级以上主管部门颁发的高新技术企业资质证书的，得3分。 具有CMMI等级三级认证证书的，得1分；具有CMMI等级四级认证证书的，得2分；具有CMMI等级五级认证证书的，得3分。证书原件带至现场备查。 具有省级软件行业协会颁发的软件企业的相关证书的，得2分； | 0-8分 |
| 系统总体设计4分 | 总体设计 | 评标小组根据总体设计框架、业务流程和应用模式的先进性、安全性、稳定性、可扩展性等并结合考虑综合具体业务特色酌情打分。 | 0-4分 |
| 实施技术方案30分 | 总体架构设计 | 根据投标人对本项目建设平台架构的总体理解，包括整体逻辑架构、网络架构、视频联网架构、数据传输交换设计等，有清晰的认知和阐述，由评委酌情打分。 | 0-6分 |
|  | 平台部署方案 | 评委对投标人的集成指挥平台部署实施方案进行评价，根据方案的完整性、合理性、可行性等酌情打分。 | 0-6分 |
|  | 系统改造及数据迁移方案 | 评委对投标人提供的现有系统改造及数据迁移方案进行评价，根据方案的完整性、合理性、可行性等酌情打分。 | 0-6分 |
|  | 对接集成方案 | 评委对集成指挥平台与相关系统的对接集成方案进行评价，根据方案的完整性、合理性、可行性等酌情打分。 | 0-6分 |
|  | 项目组织实施方案 | 评委对项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等进行评价，根据项目实施方案、质量保证措施、工期安排计划、测试与验收计划等酌情打分。 | 0-6分 |
| 软件配置情况 30分 | 图像二次识别软件 | 技术参数全部满足招标文件要求的得6分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.2-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.2-0.5分，最多加1分。 | 0-7分 |
|  | 流数据处理软件 | 技术参数全部满足招标文件要求的得7分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.2-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.2-0.5分，最多加1分。 | 0-8分 |
|  | 分布式数据库软件 | 技术参数全部满足招标文件要求的得7分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.2-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.2-0.5分，最多加1分。 | 0-8分 |
|  | 数据库同步软件 | 技术参数全部满足招标文件要求的得6分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.2-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.2-0.5分，最多加1分。 | 0-7分 |
| 售后服务、培训及服务承诺11分 | 售后服务 | 根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括维保年限，维保、升级服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）综合打分。（0-4分） | 0-4分 |
|  | 培训 | 人员培训计划的合理性1分； 承诺免费培训课程情况1分； 培训时间、师资及方式1分； | 0-3分 |
|  | 质保期后维保承诺 | 根据供应商承诺质保期后的服务标准、升级更新服务、费用等酌情打分。 | 0-4分 |
| 投标文件质量1分 | 投标文件质量 | 投标文件的制作，内容完整性、条理性及外观整齐性。 | 0-1分 |

## 标段二：硬件

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价 | 本项目预算价：人民币231.3万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。 | 0-30分 |
| 案例3分 | 案例 | 2014年1月以来投标人实施的政府集中采购类似项目的成功案例,合同金额在180万元及以上的每个得1分，最高得3分。须提供政府集中采购项目合同及中标（成交）通知书复印件，原件带至开标现场备查。 | 0-3分 |
| 投标人情况2分 | 原厂工程师后续维护 | 投标人具有服务器、存储的原厂工程师后续维护服务，并能提供相关证明的，每一人得1分，最高得2分。证书原件带至现场备查。 | 0-2分 |
| 品牌情况5分 | 品牌情况等 | 根据品牌知名度、用户使用情况反馈、好评度等情况酌情打分。 | 1-5分 |
| 节能环保产品2分 | 节能环保 | 1.所投的产品型号有列入最新一期（二十一期）节能产品政府采购清单的酌情得0.2-1分。 2.所投的产品型号有列入最新一期（十九期）环境标志产品政府采购清单的酌情得0.2-1分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能环保产品清单及附件截图的不得分。 | 0-2分 |
| 技术方案及配置情况 46分 | 设备安装或集成方案 | 根据供应商提供的完整集成方案设计的合理性、技术的先进性、稳定性、安全性、实际应用规模等方面进行综合评价，酌情打分。 | 0-6分 |
|  | 服务器配置参数 | 技术参数全部满足招标文件要求的得20分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项0.5-1分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.5-1分，最多加5分。 | 0-25分 |
|  | 存储设备 | 技术参数全部满足招标文件要求的得2分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项0.2-1分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.2-1分，最多加1分。 | 0-3分 |
|  | 负载均衡 | 技术参数全部满足招标文件要求的得2分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项0.2-1分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.2-1分，最多加1分。 | 0-3分 |
|  | 视频网关 | 技术参数全部满足招标文件要求的得2分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项0.2-1分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.2-1分，最多加1分。 | 0-3分 |
|  | 交换机 | 技术参数全部满足招标文件要求的得1分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项0.2-1分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.2-1分，最多加1分。 | 0-2分 |
|  | UPS电池 | 技术参数全部满足招标文件要求的得3分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项0.2-1分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.2-1分，最多加1分。 | 0-4分 |
| 售后服务、培训及服务承诺11分 | 售后服务 | 1、根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）综合打分。（0-2分） 2、供应商在衢州市设有生产基地或售后服务网点的得2分；在衢州市外浙江省内设有生产基地或售后服务网点的得1分；其他不得分；售后服务网点须提供有效的营业执照复印件及授权书。（0-2分） | 0-4分 |
|  | 培训 | 人员培训计划的合理性1分； 承诺免费培训课程情况1分； 培训时间、师资及方式1分； | 0-3分 |
|  | 原厂质保承诺函 | 投标人能提供（服务器、存储、负载均衡器、视频网关、交换机）设备的原厂质保承诺函原件的，每提供一个得1分，最高得4分。 | 0-4分 |
| 投标文件质量1分 | 投标文件质量 | 投标文件的制作，内容完整性、条理性及外观整齐性。 | 0-1分 |

## 五、开评标程序

  - 主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始；

  - 公证处确认供应商法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况；

  - 公证处检查各供应商的标函密封、标记情况；

  - 由公证处按标书递交时间的逆顺序当众启封各供应商的资信文件，送评标委员会进行审查。

  - 由公证处宣布资格审查结果并按送达标书的逆顺序当众启封审查合格的供应商的技术文件，送评标室给评标小组独立评审技术标，如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对各供应商打资信及技术分。

  - 由公证处按顺序拆封各供应商的商务文件，并宣布各供应商商务报价，并送评标委员会进行审查。如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

  - 最后由公证员计算出各供应商的商务得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的各项得分及总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

  - 公证员宣读公证词。

  - 开标会结束。