政府采购招标文件

项目名称：衢州市公安局交通警察支队智慧信号灯控制系统采购项目

项目编号：QCGZ2017001

委托单位：衢州市公安局交通警察支队

采购机构：衢州市政府采购中心

二〇一七年一月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表及投标须知	5

一、 投标须知前附表	5

二、 投标须知	6

三、 招标文件说明	8

四、 投标文件的编制	9

五、 投标保证金	13

六、 投标文件的签署及规定	13

七、 投标文件的递交	14

八、 投标无效的情形	15

九、 废标的情形	15

十、 开标和评标	16

十一、 授予合同	17

十二、 法律责任	18

十三、 其他	19

第三章  采购内容及要求	20

第四章  合同的通用和专用条款	73

一、通用条款	73

二、专用条款	75

第五章  应提交的有关格式范例	81

一、 投标文件封面	81

二、资信文件	82

三、技术文件格式	87

四、商务文件格式	90

第六章  评标办法及开标程序	90

一、评标委员会的组成	95

二、评标原则	95

三、注意事项	95

四、评分标准	96

五、开评标程序	98

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，衢州市政府采购中心受衢州市公安局交通警察支队委托，就衢州市公安局交通警察支队智慧信号灯控制系统采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 、项目编号：QCGZ2017001

项目名称：衢州市公安局交通警察支队智慧信号灯控制系统采购

- 、招标项目概况：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧信号灯控制系统 | 1 | 批 | 人民币1111.0578万元 |

详细技术要求见招标文件第三章。

- 、投标供应商资格要求:

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

  - 在中华人民共和国境内注册，具备基础电信业务运营商及具有广播电视网络经营范围的企事业单位，分公司参与投标的，需提供总公司授权书。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加此项目的采购活动。

  - 本项目谢绝联合体投标。

- 、获取招标文件方式

本项目无需报名，采购文件由供应商在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com），衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）免费下载。

- 、投标文件递交截止时间：2017年  月  日　9:30:00

- 、开标时间：2017年  月  日9:30:00

- 、开标地点： 衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼）

- 、投标保证金

投标保证金：人民币110000元

交付方式: 网银（电汇），从投标供应商帐户转出

收款单位（户名）: 衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室

开户银行：中国银行衢州市分行

银行账号：390964775204

投标人请于2017年  月  日前缴纳投标保证金，以确保投标保证金在投标截止时间之前到达指定帐户。投标保证金纸质版缴纳凭证(须含投标人信息)装订入资信文件中。

联系人：宋女士；  0570-8757613

- 、其他事项：

  - 未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，衢州市政府采购中心将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

  - 质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州市政府采购中心提出质疑（联系人：金先生，电话：0570-3893203）；投标人对采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：严先生；电话：0570-8757615）。

- 、联系方式

采购人：衢州市公安局交通警察支队

联系人：阮先生，联系电话：0570-3071177

采购代理机构名称：衢州市政府采购中心

项目联系人：姜先生

联系电话：0570-3891220

传真：0570-3890310

地点：衢州市公共资源交易中心506室（衢州市西区花园东大道169号五楼）。

衢州市政府采购中心

2017年  月  日

第二章  投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市公安局交通警察支队 |
| 2 | 项目名称 | 衢州市公安局交通警察支队智慧信号灯控制系统采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 人民币1111.0578万元 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订后6个月 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币 110000 元 交付方式: 网银（电汇），从投标供应商帐户转出 收款单位（户名）: 衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室 开户银行：中国银行衢州市分行 银行账号：390964775204 投标人请于2017年 月 日前缴纳投标保证金，以确保投标保证金在投标截止时间之前到达指定帐户。投标保证金纸质版缴纳凭证(须含投标人信息)装订入资信文件中。 |
| 7 | 投标文件递交份数 | 资信文件 壹 份正本，柒 份副本 技术文件 壹 份正本，柒 份副本 商务文件 壹 份正本，柒 份副本 |
| 8 | 投标文件递交截止时间 | 2017年 月 日9:30:00（北京时间） |
| 9 | 开标地点 | 衢州市公共资源交易中心五楼5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼） |
| 10 | 开标时间 | 2017年 月 日9:30:00（北京时间） |
| 11 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 12 | 未中标人投标保证金退还 | 中标通知书发出后5个工作日内，未中标人可在开标结束后将投标保证金交纳凭证交予采购中心项目负责人，由中心统一办理退还手续 |
| 13 | 中标人投标保证金退还及履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购人交纳中标金额10%的履约保证金，凭投标保证金收据及《政府采购退回保证金申请单》退还投标保证金。 |
| 14 | 政府采购退回保证金申请单下载网址 | http://www.qzggzy.com/yj.aspx?xm=zlxz&xj=zlxz_zhdh “政府采购”栏内下载 |
| 15 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 16 | 联系人 | 姜先生 |
| 17 | 联系电话（传真） | 0570-3891220 ; 0570-3890310 （传真） |
| 18 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网） www.qzft.gov.cn（衢州市财政地税网） www.qzggzy.com（衢州市公共资源交易网） |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标方”系指组织本次招标的衢州市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市公安局交通警察支队。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.关于中小企业参与政府采购活动的规定

9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1、符合中小企业划分标准；

2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

# 9.2小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。

## 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同的一般和特殊条款；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

    - 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，并在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。

## 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件应分为【资信文件】、【技术文件】和【商务文件】。资信文件、商务文件和技术文件均提供正本壹份、副本柒份。

    - 【资信文件】（涉及资信的材料原件（含公证件）均需带至开标现场备查，注册供应商资信证书已录入的除外）

      - ▲投标函；

      - ▲投标保证金纸质版缴纳凭证复印件(须含投标人信息)；

      - 供应商资格声明；

      - 有效的投标人《企业法人营业执照》复印件；

      - ▲法人授权委托书复印件（原件与投标文件一起递交）；

      - 法定代表人或法人授权代表身份证复印件；

      - ▲投标人总公司的《基础电信业务经营许可证》复印件（仅电信运营商提供）；

      - 节能环保产品清单；

      - ▲交通绿波诱导系统中LED屏的《中国国家强制性产品认证证书》（3C认证）复印件；

      - 投标人由检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》复印件（查询时间段：2014年-2017年，原件装订入投标文件正本）；

      - 核心产品认证工程师证书复印件；

      - 职称证书复印件；

      - 售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书（加盖单位公章）；

      - 技术支持及服务承诺书；

      - 2014年1月以来，投标人实施的政府集中采购类似项目的成功案例，须提供政府集中采购项目合同及政府采购中标（成交）通知书复印件；（原件带至开标现场备查）

      - 项目组成员汇总表；

      - 供应商认为需要的其他资信资料。

    - 【技术文件】（未注明复印件的，应为原件。）

      - 详细的产品清单及软硬件简要说明一览表；

      - ▲开标时，投标人须提供1台安装在招标人指定位置、并已调试完成的微波雷达进行现场测试。另自带笔记本1台用于协助现场演示，笔记本需显示现场摄像机和微波雷达模拟生成的视频便于专家观察对比；提供15分钟的综合管控平台8个子系统功能演示(提供原型系统)和讲解。

      - 产品主要技术资料和性能的详细描述；

      - 针对本项目的完整实施方案，包括项目组织机构和各部分项目进度计划等；针对本项目的技术力量配备；

      - 技术偏离表；

      - 详细的培训计划（包括时间、地点、人数、师资、培训内容等）；

      - 近三年来同类产品的生产、销售情况及主要用户清单；

      - 随机备品、备件和专业工具清单；

      - 供应商认为需要的其他技术资料。

    - 【商务文件】（包括以下内容，装订成一本）

      - ▲开标一览表；

      - ▲投标设备报价明细表。

      - 《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》（符合中小企业相关政策的投标人提供）；

      - 《产品适用中小企业政策情况表》（符合中小企业相关政策的投标人提供）；

  - 投标文件内容填写说明

    - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 投标报价是履行合同的最终报价，报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。投标人在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 投标保证金

  - 投标人应于2017年  月  日前缴纳投标保证金，以确保投标保证金在投标截止时间之前到达指定帐户。投标保证金纸质版缴纳凭证复印件(须含投标人信息)装订入资信文件中。

  - 非中标候选人的投标保证金，在中标通知书发出后的五个工作日内无息退还，中标人的投标保证金待递交履约保证金且签订合同后无息退还。

  - 投标保证金退还方式：非中标候选人的投标保证金可在开标结束后将保证金交纳凭证交由采购中心项目负责人，由中心统一办理代退手续。中标人的投标保证金在合同签订前向采购人交纳中标金额10%的履约保证金后，登录衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）下载“衢州市本级政府集中采购项目保证金退回申请表”办理退还手续。

  - 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

    - 投标截止时间后，无故撤回投标文件；

    - 投标人提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人相互串通投标的；

    - 中标人未按规定提供履约保证金；

    - 中标人未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同；

    - 修改或拒绝接受已确定的条款；

    - 其他违反政府采购法律法规行为的。

## 投标文件的签署及规定

  - 供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资信文件”、“商务文件”、“技术文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本复印。

  - ▲投标文件封面须加盖投标人单位公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - 投标文件的密封和标记

    - ▲投标文件应分为资信文件、商务文件和技术文件三部分，三部分单独密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。

    - 每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、投标文件名称（即资信文件、商务文件、技术文件）。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件递交至衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼），逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法人授权委托书一份及被授权人身份证原件。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

    - 供应商修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定不予退还。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 应交未交投标保证金的；

    - 投标文件逾期送达的；

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件有应盖而未盖公章、未按规定装订、密封、未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资信或技术文件中包含商务报价的；

    - 投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 报价超出采购预算价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的（如符合浙财采监[2007]2号文第7条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购）；

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

## 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 招标人按资信文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资信文件，若资信不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不予拆封。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据招标采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - ▲算术错误将按以下方法更正: 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，中标供应商向中心递交检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》原件（查询时间段：2014年-2017年，投标人在投标文件中已出具的无需提供），衢州市政府采购中心在中标供应商确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书于中标公告发布之日签发，中标供应商应于本公告发布之日起两个工作日内，凭法人授权委托书及被授权人身份证原件至衢州市公共资源交易中心政府采购窗口领取中标通知书，逾期领取的后果自负。供应商与采购单位须按本公告发出两个工作日后的三十天内签订合同，并经衢州市政府采购中心签证后生效。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标人在合同签订前向采购人交纳中标金额10%的履约保证金，凭收据退还投标保证金。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经衢州市政府采购中心签证后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交衢州市政府采购中心审核备案。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，其投标保证金不予返还，同时，采购人将取消该供应商的中标资格。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：衢州市花园东大道169号五楼506室    邮编：324000

项目联系人： 姜先生

答疑咨询电话：0570-3891220

# 第三章  采购内容及要求

## 项目背景

衢州市是浙江西部的中心城市，地处浙、闽、赣、皖四省交界，是浙江的交通枢纽和经济新兴城市。近年来，随着衢州市经济建设的快速发展，居民收入的不断提高，机动车保有量迅猛增加，交通拥堵及其蔓延现象也随之日益严重，交通安全形势日益严峻，造成了巨大的能源浪费、环境污染和经济损失。为了提高道路交通系统效率，缓解道路交通系统压力，“智能交通”系统建设作为实现交通运输业可持续发展的一种重要手段，已经引起市政府的高度重视。

在此背景下，衢州市城市道路智能交通建设得到了市政府和交通管理部门领导的高度重视。各级部门按照省市统一部署和要求，结合本地实际，大力推进城市道路智能交通工作的开展，并已经在信息化基础设施建设、办公自动化、业务系统开发利用等方面取得了显著的成绩。衢州市公安局交警支队在交通信息化建设方面开展了大量工作，为衢州智能交通建设的进一步全面开展奠定了良好基础。

为满足衢州市发展新要求，建立多元化、全方位、多层次的智能交通体系，在“智慧城市”建设的总体设计指导下，衢州市智慧交通控制系统建设方案旨在为衢州市智能交通建设提供详细的设计方案、实施指南和技术支持，对加快衢州城市道路交通管理目标的实现，全面推进衢州城市道路交通信息化建设，确保城市道路安全、畅通及高效运营与管理具有重要意义。

## 采购内容

## 本项目核心关键设备为：微波车辆检测器和交通信号控制机。

（1）衢州市智慧信号灯系统工程项目采购内容包括以下部分：

| 序号 | 项目 | 项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 业务支撑系统 | 交通流信息采集系统 |  |
|  |  | 交通信号控制系统 |  |
|  |  | 交通绿波诱导系统 |  |
|  |  | 交通信号控制专网 |  |
| 二 | 智能交通综合管控平台 | 云数据分析处理 |  |
|  |  | 交通状况综合监测 |  |
|  |  | 交通状况预测预报 |  |
|  |  | 交通信号优化控制 |  |
|  |  | 应急车辆信号优先 |  |
|  |  | 辅助决策 |  |
|  |  | 设备管理及维护 |  |
|  |  | 地理信息系统 |  |
| 三 | 后台支撑 | 硬件服务支撑设备 |  |

（2）系统详细功能与技术参数

| 2.1交通流信息采集系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数设计要求（不低于） |
| 1 | 多目标雷达(含支架，通讯控制板) | 套 | 178 | 车辆侦测距离大于160米； 水平视角范围（+/-18度）；可检测不少于 6车道；支持同时追踪不少于32个目标；防护等级符合IP-67标准；支持CAN BUS、RS485、RS232接口；支持TCP/IP接口；工作电压：9～12 Ｖ；温度范围：-40 ～ 85℃；湿度范围：0-96% RH |
| 2 | 室外机箱 | 只 | 178 | 外型尺寸由各投标人按自身产品特点进行部署。设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。机箱表面采用镀锌后喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，路口设备箱采用悬挂式（机箱板材厚度大于1.2 毫米）。IP等级：≥IP54。 |
| 3 | 前端接入交换机（工业交换机） | 台 | 49 | 支持IEEE 802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x标准；交换时延<1us。单台配置≥8个FE电口。支持-40～85℃宽温工作，工作湿度0～95%RH 无冷凝；无风扇设计、金属外壳、防护等级 IP40。 |
| 4 | 电源防雷器 | 只 | 178 | 最大通流量≥40KA，标准通流量≥20KA |
| 5 | 开关电源 | 只 | 178 | DC-12V,3A，前端雷达设备集中供电 |
| 6 | 单相插座 | 只 | 178 | 10A， 8孔 |
| 7 | 复合线缆 | 米 | 34362 | 护套加厚，网线与电源线（RVV2*1.0+Cat6）复合 |
| 8 | 电源线及通讯线 | 米 | 2670 | 挂杆机箱至雷达电源及485通讯线 |
| 9 | 安装附件 | 批 | 178 | U型导轨插座在内的所有安装所需的配件 |
| 10 | 地埋光纤 | 条 | 152 | 光纤直连公安视频专网 |

| 2.2交通信号控制系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数设计要求（不低于） |
| 1 | 信号机 | 台 | 52 | 灯控输出 ≥48路，可扩充96路； 独立相位设定数 ≥ 16个； 配时方案数 ≥ 108个； 最大时段数 ≥ 48个； 电气性能指标 每路驱动功率：大于800W（AC220V）； 交流输入：220（+15%、-20%）VAC，50±2Hz 输入功耗：小于50W(不含信号灯)； 工作温度：-25℃~+65℃； 相对湿度：45~95%；绝缘电阻：≥ 10MΩ |
| 2 | 土建施工 | 项 | 52 | 包括信号机基础、检修井、管道、辅材等 |

| 2.3交通绿波诱导系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数设计要求（不低于） |
| 1 | LED屏 | 台 | 109 | 1) 类型：户外P10；2) LED封装：国产；3) 像素间距：10 mm；4) 分辨率：96*32；5）亮度：≥3500nits；6）视角：≥120°；7）尺寸：64cm*16cm |

| 2.4交通信号控制专网 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数设计要求（不低于） |
| 1 | 光纤租赁 | 处 | 152 | 一年租赁期，要求专网中心到前端的带宽不低于10Mbps，且上行及下行均不低于10Mbps。 |
| 2 | 配套设施 | 项 | 152 | 包括光纤收发器、尾纤、跳线等配套设备，要求放线进路口信号机箱，接口为RJ45 |

| 2.5云数据分析处理模块 |
| --- |
| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 说明 |
| 一、多源数据接入模块 |
| 1.1 | 设备数据接入 | 车检器数据对接 | 接入车检器的交通流数据 |
|  |  | 信号机数据对接 | 与信号机对接，实现与信号机的信息通信 |
|  |  | 移动设备数据对接 | 接入应急优先系统移动智能设备的数据 |
|  |  | 诱导屏数据对接 | 对接交通诱导系统，发布诱导信息 |
|  |  | 视频监控数据对接 | 根据原有视频平台提供的视频地址，接入视频资源 |
| 1.2 | 系统数据接入 | 其他系统相关数据对接 | 对接其他相关系统的数据 |
| 1.3 | 接口标准 |  | 定义数据接口标准 |
| 二、交通信息采集模块 |
| 2.1 | 静态交通信息采集 | 路段渠化信息采集 | 路段渠化信息的采集 |
|  |  | 路口渠化信息采集 | 路口渠化信息的采集 |
|  |  | 交通设备信息采集 | 道路交通设备信息的采集 |
| 2.2 | 动态交通信息采集 |  | 交通流数据、卡口过车信息、信号灯配时数据、交通管制信息、道路气象信息等动态交通信息的采集 |
| 三、交通信息综合处理模块 |
| 3.1 | 交通信息基础处理 | 数据预处理 | 交通数据的汇聚、有效性检验、缺省估计 |
|  |  | 多源异构数据融合处理 | 融合处理实现数据源的扩展需求、保证数据源随机缺失或连续缺失等不确定情况下的有效性，进行实时数据融合 |
| 3.2 | 交通状况综合处理 | 交通运行评价指标体系搭建 | 建立交通运行评价指标体系 |
|  |  | 交通运行评价指标估计 | 对交通运行情况进行评价指标估计 |
|  |  | 交通指数算法模型 | 专业的交通指数算法模型 |
|  |  | 交通运行状态判别 | 对交通运行状态进行判别 |
|  |  | 交通运行评价指标预测 | 对交通运行评价指标进行预测 |
|  |  | 交通运行评价指标预测可靠性 | 保证交通运行评价指标预测的可靠性 |
|  |  | 信息发布方案自动生成方法 | 交通信息发布方案自动生成的方法技术 |
| 3.3 | 信号控制综合处理 | 路口自适应信号优化控制模型 | 路口自适应信号优化控制模型 |
|  |  | 单双向协调绿波控制模型 | 单双向协调绿波控制模型 |
|  |  | 单双向协调红波控制模型 | 单双向协调红波控制模型 |
|  |  | 区域协同优化控制模型 | 区域协同优化控制模型 |
|  |  | 交通信控子区划分模型 | 交通信控子区划分模型 |
|  |  | 交通信控参数标定模型 | 交通信控参数标定模型 |
|  |  | 应急车辆信号优先控制模型 | 应急车辆信号优先控制模型 |
|  |  | GPS定位纠偏模型 | GPS定位纠偏模型 |
| 四、交通信息交互模块 |
| 4.1 | 数据的整合及存储 |  | 使用数据库技术，构建统一的数据格式和标准，将汇聚的文本、声音、图片信息进行集中存储，分类管理 |
| 4.2 | 信息检索 |  | 对平台接入、处理的各类信息，按照特定检索项建立索引，实现数据的快速查询 |
| 4.3 | 信息交互与共享 |  | 通过各类网络交换平台和数据库的开放，实现各类汇聚信息、处理后的交通信息的共享和更新，与智能交通综合管控平台实现数据共享与交互 |

| 2.6交通管理功能模块 |
| --- |
| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 说明 |
| 一、交通状况综合监测模块 |
| 1.1 | GIS监测 | 道路通行状态监测 | 依据汇集的5分钟路段交通流率、速度、车道占有率等，按照一定的判断规则，判断道路当前各路段的通行状况（正常、缓慢、拥堵），通过不同颜色线条表示道路的通行状态情况 |
|  |  | 突发道路交通事件监测 | 根据事件报警或人工录入的突发交通事件进行GIS标准，跟踪监测。 |
|  |  | 恶劣气象监测 | 根据接入的气象部门的宏观气象信息，对出现的恶劣气象进行重点监测 |
|  |  | 施工占道监测 | 根据人工录入的道路施工信息，以道路施工标注图标在GIS上加以显示，直至路面施工结束，该标注图标消失 |
|  |  | 交通管制监测 | 根据人工录入的交通管制措施信息，以交通管制标注图标在GIS上加以显示，直至交通管制措施时间结束 |
|  |  | 交通诱导显示监测 | 通过对接的交通诱导系统，实时监测当前显示的交通诱导信息 |
|  |  | 视频监控 | 通过接入的交通视频资源，利用交通视频进行交通监控 |
|  |  | 交通设备状态监测 | 对微波检测器、交通诱导设备等交通设备的状态进行监测 |
| 1.2 | 综合态势 | 路网交通指数分析 | 对路网交通指数分析结果展示 |
|  |  | 区域交通指数分析 | 对区域交通指数分析结果展示 |
|  |  | 重点路段交通指数分析 | 对重点路段交通指数分析结构展示 |
|  |  | 监测事件实时播报 | 监测的交通事件进行实时播报 |
|  |  | 拥堵事件诱导屏联动控制 | 交通拥堵时联动诱导屏进行信息发布 |
|  |  | 拥堵事件视频联动控制 | 交通拥堵时联动交通视频进行验证监控 |
| 1.3 | 事件上报 | 施工占道信息录入 | 人工录入施工占到信息 |
|  |  | 交通管制信息录入 | 人工录入交通管制信息 |
|  |  | 突发交通事件信息录入 | 人工录入突发交通事件信息 |
| 1.4 | 研判分析 | 交通流参数统计分析 | 从流量、车速、占有率、车辆行驶里程、车辆行驶时间等参数角度对交通流进行统计分析 |
|  |  | 特殊日交通指数分析 | 从节假日的角度对交通指数进行统计分析 |
|  |  | 交通拥堵时间分布 | 从时间的维度展示交通拥堵的时间分布 |
|  |  | 常发性拥堵路段分析 | 从空间的维度展示 交通拥堵的空间分布 |
| 1.5 | 交通诱导 | 交通诱导内容定制 | 定制交通诱导发布的内容 |
|  |  | 交通诱导信息发布 | 交通诱导信息的手动或自动发布 |
| 1.6 | 参数配置 | 通行状态参数设置 | 对道路通行状态参数进行设置 |
|  |  | 重点关注路段设置 | 对重点关注路段进行设置 |
| 二、交通状况预测预报模块 |
| 2.1 | 交通状况预测 | 道路通行状态预测（5分钟/15分钟/1小时） | 预测5分钟/15分钟/1小时/后的道路通行状态，包括交通流、速度、占有率，并用三色进行展示 |
|  |  | 道路行程时间预测 | 预测通过前方道路的行程时间 |
|  |  | 交通参数预测可靠性 | 主要包括行程时间预测的可靠性以及交通参数预测结果的可靠性等。构建交通状态参数预测置信区间，为量化评估交通状态参数提供依据 |
|  |  | 监测与预测实时对比 | 将监测与预测的通行状态进行分窗口对比展示 |
| 2.2 | 交通状况预报 | 通行状态变化趋势预报 | 对通行状态的变化趋势进行预报 |
|  |  | 突发道路交通事件预警 | 对突发的道路交通事件进行预警 |
|  |  | 预测状态诱导屏联动控制 | 根据预测的交通状态联动交通诱导屏进行信息发布 |
|  |  | 预测状态视频联动控制 | 根据预测的交通状态联动交通视频进行验证监控 |
| 2.3 | 研判分析 | 实测与预测交通参数交叉验证 | 将实测与预测的交通参数进行交叉验证，展示验证结果 |
|  |  | 交通参数预测可靠性验证 | 对交通参数预测的可靠性进行验证 |
|  |  | 交通预测参数动态调整 | 对交通预测的参数进行动态调整 |
| 2.4 | 参数配置 | 交通预测参数默认设置 | 交通预测参数的默认设置调整 |
| 三、交通信号优化控制模块 |
| 3.1 | 信号运行监控 | 信号机运行状态监控 | 对信号机的运行状态进行监控 |
|  |  | 信号控制方案执行状态监控 | 对信号机信号控制方案执行状态进行监控 |
|  |  | 物理交通灯执行状态监控 | 对交通灯的执行灯色状态进行监控 |
|  |  | 路口交通流运行状态监控 | 对路口的交通流运行状态进行监控 |
|  |  | 路口交通拥堵状态监控 | 对路口的交通拥堵状态进行监控 |
|  |  | 路口检测器运行状态监控 | 对路口检测器运行状态进行监控 |
|  |  | 拥堵事件视频联动控制 | 对交通拥堵事件进行视频联动控制 |
| 3.2 | 单点信号优化控制 | 基准方案配置 | 基础信号控制方案配置 |
|  |  | 单点自适应信号优化 | 单点自适应信号优化 |
|  |  | 实际运行性能评估 | 以文字图表形式实时展示该交叉口的性能评估，主要包括优化方案评估指标（饱和度、排队长度、通行能力、服务水平以及平均延误）以及与固有方案的详细对比 |
| 3.3 | 协调信号优化控制 | 干线、子区设置 | 干线、区域协调控制的范围设置 |
|  |  | 单双向协调绿波控制 | 单双向协调绿波优化控制 |
|  |  | 单双向协调红波控制 | 单双向协调红波优化控制 |
|  |  | 区域协同优化控制 | 区域协同信号优化控制 |
|  |  | 干线性能评估 | 以文字图表形式实时展示该干线的性能评估，主要包括优化方案评估指标（服务水平、绿波带宽、平均延误、平均车速、行程时间、空间停车率）以及与固有方案的详细对比 |
|  |  | 区域性能评估 | 以文字图表形式实时展示该区域的性能评估，主要包括优化方案评估指标（路网整体适应性、路网负荷均匀性、平均延误、停车率和平均车速）以及与固有方案的详细对比 |
| 3.4 | 研判分析 | 流量流向时间分布 | 各方向流量流向时间分布分析 |
|  |  | 相位周期时间分布 | 相位周期按时间变化分布分析 |
|  |  | 历史特征参数分析 | 饱和流量、转向比等历史特征参数分析 |
| 3.5 | 公交优先 | 公交道路网设置 | 根据运行在当前道路上公交线路的车辆数、线路特征（载客量、发车频率）、路段拥堵的可承受性来确定主要和次要线网层 |
|  |  | 社会车辆优化控制 | 对优先车辆行驶方向采取优先措施后，如对同方向或相交道路的社会车辆行驶产生影响，则对冲突相位绿灯时间进行补偿后再恢复正常的配时方案 |
|  |  | 公交预设分段控制 | 实时优化停靠站间的信号配时方案 |
|  |  | 公交动态预测控制 | 检测到公交车辆即将进入交叉口，确定是否采用信号优先设置和信号优先的具体变频控制策略 |
|  |  | 公交优先于干线绿波控制 | 对优先车辆行驶方向采取优先措施后，对相应的冲突相位进行补偿 |
|  |  | 交叉口拥堵处置 | 根据公交优先道路的等级、上游公交车辆（来车）数、以及交叉口内部滞留车辆类型、数量，优化交叉口信号配时方案 |
| 3.6 | 参数配置 | 道路路段设置 | 道路路段信息设置 |
|  |  | 道路路口设置 | 道路路口信息设置 |
| 四、应急车辆信号优先模块 |
| 4.1 移动控制服务 |
| 4.1.1 | 任务管理 | 基本信息关联录入 | 任务基本信息录入 |
|  |  | 优先线路地图配置 | 任务优先线路地图设置 |
|  |  | 常用线路设置 | 常用线路设置 |
|  |  | 优先相位设置 | 优先相位设置 |
|  |  | 异常路口状态提示 | 异常路口状态提示 |
| 4.1.2 | 任务执行 | GPS实时显示 | GPS实时显示任务进度 |
|  |  | 上下游路口实时控制 | 上下游路口相位锁定与解锁的实时控制 |
|  |  | 任务暂停、恢复功能 | 任务执行过程中的暂停与恢复 |
| 4.1.3 | 研判分析 | 执行任务统计分析 | 用户自行设置统计维度、时间范围，实现执行任务量与通过的优选路口数量的图形及表格展示 |
|  |  | 行驶节约时间分析 | 系统对信号优先任务的车辆实际通行时间进行统计，并与任务执行前的在常规信号控制方案下的行程时间预测值进行对比，分析出行驶节约时间 |
| 4.2 后台管控服务 |
| 4.2.1 | 应急监控 | 信号机状态实时监控 | 信号机状态实时监控 |
|  |  | 多优先任务同步监控 | 多优先任务同步监控 |
|  |  | 后台强制终止控制 | 后台强制终止控制 |
| 4.2.2 | 任务管理 | 优先任务归档查询 | 优先任务归档查询 |
|  |  | 优先任务事后审批 | 优先任务事后审批 |
| 4.2.3 | 研判分析 | 多任务统计分析 | 用户自行设置统计维度、时间范围，实现执行任务量与通过的优选路口数量的图形及表格展示 |
|  |  | 常用线路热点分析 | 对常用的优先线路热点进行统计分析展示 |
|  |  | 行驶节约时间分析 | 系统对信号优先任务的车辆实际通行时间进行统计，并与任务执行前的在常规信号控制方案下的行程时间预测值进行对比，分析出行驶节约时间 |
| 4.2.4 | 设备管理 | 移动设备信息管理 | 对系统接入的移动设备信息进行管理 |
|  |  | 设备唯一身份认证 | 对系统接入的设备进行唯一身份进行认证 |
| 4.2.5 | 参数配置 | 优先信号方案配置 | 优先信号方案配置 |
|  |  | 优先控制范围配置 | 优先控制范围配置 |
|  |  | 多任务优先规则配置 | 多任务优先规则配置 |
| 4.3 警卫任务 |
| 4.3.1 | 制定任务 | 指挥员获取任务信息后，利用系统编制保密级别并对实施方案进行基本描述 | 系统在搜索任务沿途的交通信号控制、视频监视、交通诱导等设备后，弹出各自设置对话框，要求用户制定交通信号、视频（自动跟踪）监控、诱导信息方案（根据提示制定） |
| 4.3.2 | 执行任务 | 系统对方案进行初步验证，确定无冲突后开始执行。 | 系统对方案进行初步验证，确定无冲突后开始执行。 |
| 五、辅助决策模块 |
| 5.1 静态数据服务 |
| 5.1.1 | 道路基础数据服务 | 路线、路段、断面、车道等路段相关数据服务 | 路线、路段、断面、车道等相关静态数据的查询及下载 |
|  |  | 路口、进口道、车道灯路口相关数据服务 | 路口、进口道、车道灯等相关静态数据的查询及下载 |
| 5.1.2 | 交通设施设备数据服务 | 微波、诱导屏、信号机等设备相关数据服务 | 提供车检器、诱导屏、信号机等交通设施的静态信息 |
| 5.2 动态数据服务 |
| 5.2.1 | 路网交通流数据服务 | 路网交通流数据服务 | 分别按照路段交通流、单向断面交通流、交叉口交通流、路段车辆组成等进行数据统计，并以曲线图、表格、文字等形式进行描述 |
|  |  | 路网道路运行指标数据服务 | 根据路网道路运行指标，分别进行路网拥堵空间分析、路网拥堵时间分析、瓶颈路段分析，并以饼状图、曲线图进行描述 |
| 5.2.2 | 交通事件服务 | 交通事件、施工占道、交通管制数据服务 | 对交通事件、施工占道、交通管理等交通数据进行空间分析并以图表文字形式展示 |
| 5.2.3 | 信号控制数据服务 | 路口交通流数据服务 | 路口交通流数据服务 |
|  |  | 信号配时方案服务 | 信号配时方案服务 |
|  |  | 信号优化性能评估数据服务 | 信号优化性能评估数据服务 |
| 5.2.4 | 设备运行状态查询服务 | 设备运行状态查询服务 | 设备运行状态查询服务 |
| 5.2 警情处置 |
| 5.2.1 | 交通警情获取 | 警情发生地点、发生时间、事件内容和地理位置等基本信息 | 警情发生地点、发生时间、事件内容和地理位置等基本信息 |
| 5.2.2 | 警情下发 | 支队指挥中心接入交通警情信息后，通过警情的地理位置将其将其推送到指定的大队，由大队指挥室负责警情的处置工作 | 支队指挥中心接入交通警情信息后，通过警情的地理位置将其将其推送到指定的大队，由大队指挥室负责警情的处置工作 |
| 5.2.3 | 警情处置 | 大队指挥室接收到警情信息后，需要对警情进行处置，包括签收和反馈两个步骤 | 大队指挥室接收到警情信息后，需要对警情进行处置，包括签收和反馈两个步骤 |
| 5.2.4 | 警情跟踪 | 系统中提供统一的展示界面，展示今日所发生的警情的处置信息，对于未处置的警情进行置顶显示 | 系统中提供统一的展示界面，展示今日所发生的警情的处置信息，对于未处置的警情进行置顶显示 |
| 5.2.5 | 警情分析 | 警情巡查情况统计分析、警情处置情况统计分析、处警情况统计分析 | 警情巡查情况统计分析、警情处置情况统计分析、处警情况统计分析 |
| 六、设备管理及维护模块 |
| 6.1 | 综合概览 | 设施设备状态集中显示 | 对所接入的交通设备状态的集中展示 |
| 6.2 | 交通设施管理 | 交通设施信息管理 | 交通设施的基础信息管理 |
|  |  | 设施运行维护管理 | 设施运行维护管理 |
| 6.3 | 智能设备管理 | 设备入网登记管理 | 设备入网登记管理 |
|  |  | 设备参数控制管理 | 设备参数控制管理 |
|  |  | 设备状态显示管理 | 设备状态显示管理 |
|  |  | GIS地图标注显示 | GIS地图标注显示 |
|  |  | 设备异常报警管理 | 设备异常报警管理 |
|  |  | 设备运行维护管理 | 设备运行维护管理 |
| 6.4 | 研判分析 | 设施设备信息归档 | 设施设备信息归档 |
|  |  | 设备检测数据统计分析 | 设备检测数据质量统计分析 |
|  |  | 设备故障指标分析 | 设备故障指标分析 |
|  |  | 异常设备汇总报表 | 异常设备汇总报表 |
| 七、系统管理 |
| 7.1 | 用户管理 | 组织架构管理 | 用户人员组织架构管理 |
|  |  | 用户信息管理 | 系统用户信息管理 |
|  |  | 用户身份认证 | 系统用户身份证认证 |
| 7.2 | 权限管理 | 角色管理 | 角色管理 |
|  |  | 权限控制 | 角色权限配置 |
| 7.3 | 日志管理 | 登录、访问、操作、异常日志查询 | 登录、访问、操作、异常日志查询 |
|  |  | 日志统计分析 | 日志统计分析 |
| 7.4 | 参数管理 | 参数管理 | 基础参数配置 |
| 7.5 | 访问控制 | 访问控制 | 访问权限控制 |
| 7.6 | 校时管理 | 校时管理 | 校时管理 |
| 2.7地理信息系统 |
| 序号 | 功能模块 | 功能点 | 说明 |
| 一、GIS平台搭建模块 |
| 1.1 | GIS数据库及平台搭建 | 数据库搭建，GIS平台构建、GIS地图引擎、数据库模型构建 | 数据库搭建，GIS平台构建、GIS地图引擎、数据库模型构建 |
| 二、图层管理模块 |
| 2.1 | 基础地理信息图层 | 甲方提供地图数据，承建人系统本地化定制 | 根据甲方提供的地图底图数据进行基础地理信息图层的本地化定制 |
| 2.2 | 警用公共图层 | 甲方提供地图数据，承建人系统本地化定制 | 根据甲方提供的地图底图数据进行警用公共图层的本地化定制 |
| 2.3 | 交管业务专用图层 | 静态信息数据标注 | 静态信息数据的对应图层标注 |
|  |  | 地理信息编码 | 地理信息编码 |
| 三、地图服务模块 |
| 3.1 | 交通信息图形化展示 | 交通信息与地理信息系统相结合 | 交通信息与地理信息相结合的图形化展示 |
| 3.2 | 常规地图功能 | 缩放、漫游显示等 | GIS常规功能缩放、漫游等 |
| 3.3 | 基础信息查询 | 点击地图目标，显示相关属性 | 点击地图目标，显示相关属性 |
| 3.4 | 图层控制 | 地图数据按类型分层管理 | 地图数据按类型分层管理 |
| 3.5 | 图形输出 | 导出打印功能 | 导出打印功能 |
| 3.6 | 专题图统计 | 提供柱状图、点密度图等专题图 | 提供柱状图、点密度图等专题图 |
| 3.7 | 其他定制服务 |  | 系统所需对应的定制服务 |

## 建设依据和标准要求

项目建设依据国家相关法律规章、国家、行业以及地区相关标准：

- 《中华人民共和国交通安全法》

- 《中华人民共和国交通安全法实施条例》

- 《中国智能运输系统体系框架》

- 《畅通工程评价指标体系》(2008 年)

- 《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

- 《道路交通事故现场图形符号》（GB11797-2005）

- 《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）

- 《道路交通信号灯》（GB14887-2003）

- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

- 《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-1995）

- 《道路交通事故案卷文书》（GA40-2004）

- 《道路交通信号控制机》（GB25280-2010）

- 《道路交通流量调查》（GA/T299-2001）

- 《道路交通堵塞度及评价方法》（GA/T115-1995）

- 《城市道路交通秩序评价方法》（GA/T175）

- 《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）

- 《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T489-2004）

- 《城市交通信号控制系统术语》（GA/T509-2004）

- 《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515-2004）

- 《城市道路交通信号控制方式适用规范》（GA/T527-2005）

- 《公安交通指挥系统工程建设程序与要求》（GA/T651-2006）

- 《公安交通管理设备外场设备施工要求》（GA/T652-2006）

- 《城市道路设计规范》（CJJ37-1990）

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

- 《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

- 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-94）

除上述规范以外，还应遵循国家及行业现行的相关标准和规范要求。

## 交货期

衢州市智慧交通信号控制系统项目建设周期为6个月。维保期：系统建成并通过验收后3年。

## 技术需求

5.1基本要求：

1、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

2、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件中提出的要求。

3、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

4、对于工程正常运行所需设备材料的供应、安装及保修的内容请投标人自行考虑。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件（如抱箍、线缆等），亦应一并包括在本标内，由中标供应商负责供应和安装。

5、投标方应向招标方提供完整、最新而成熟的系统软硬件，并保证各项技术的开放性、兼容性和可扩展性。

6、合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。

5.2业务支撑系统

5.2.1交通流信息采集系统

根据衢州市车辆检测器布设原则，本方案拟在衢州市区49个主要交信号灯控制路口布设178套微波车辆检测器，用于道路交叉口交通流信息的采集。微波车辆检测器具体建设布局见表5-1和图5.1。

图:微波车辆检测器布设位置图

表:衢州市拟布设微波车辆检测布点信息表

| 序号 | 交叉口名称 | 微波数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 花园中大道-白云中大道 | 4 |
| 2 | 花园中大道-紫薇路 | 3 |
| 3 | 花园中大道-紫桂路 | 3 |
| 4 | 花园中大道-九华北大道 | 4 |
| 5 | 西安路-衢江北路 | 4 |
| 6 | 西安路-斗潭路 | 4 |
| 7 | 西安路-北门街 | 4 |
| 8 | 西安路-汽车北站 | 3 |
| 9 | 西安路-府东街 | 3 |
| 10 | 府东街-书院东路 | 4 |
| 11 | 府东街-新桥街 | 4 |
| 12 | 衢化路-蝴蝶路 | 3 |
| 13 | 衢化路-农市路 | 4 |
| 14 | 衢化路-三衢路 | 4 |
| 15 | 衢化路-百汇路 | 3 |
| 16 | 衢化路-荷三路 | 4 |
| 17 | 衢化路-荷四路 | 4 |
| 18 | 衢化路-荷五路 | 4 |
| 19 | 衢化路-浙西大道 | 3 |
| 20 | 衢化路-巨桑家私 | 2 |
| 21 | 衢化路-通衢路 | 3 |
| 22 | 衢化路-厂前路 | 3 |
| 23 | 衢化路-沙金大道 | 4 |
| 24 | 衢化路-文昌路 | 3 |
| 25 | 白云南大道-须江路 | 3 |
| 26 | 白云中大道-三江东路 | 4 |
| 27 | 白云中大道-芹江东路 | 3 |
| 28 | 白云中大道-九华北大道 | 4 |
| 29 | 劳动路-新元路 | 4 |
| 30 | 劳动路-通荷路 | 4 |
| 31 | 劳动路-上街 | 4 |
| 32 | 新元路-双港路 | 3 |
| 33 | 新元路-荷一路 | 4 |
| 34 | 新元路-兴华路 | 4 |
| 35 | 新元路-锦绣路 | 3 |
| 36 | 新元路-三衢路 | 4 |
| 37 | 三衢路-通荷路 | 4 |
| 38 | 三衢路-荷花中路 | 4 |
| 39 | 三衢路-五环路 | 4 |
| 40 | 三衢路-彩虹路 | 3 |
| 41 | 荷花中路-老汽车南站 | 3 |
| 42 | 荷花中路-荷一路 | 4 |
| 43 | 荷花中路-荷二路 | 4 |
| 44 | 荷花中路-荷三路 | 4 |
| 45 | 荷花中路-荷四路 | 4 |
| 46 | 荷花中路-荷五路 | 4 |
| 47 | 荷花中路-浙西大道 | 4 |
| 48 | 浙西大道-五环路 | 4 |
| 49 | 浙西大道-彩虹路 | 4 |
| 合计 | 178 |

通过建立路网动态交通流信息采集系统，实时了解城市路网的运行全貌，并通过对数据进行分析，指引交通管理工作方向，从而为交通信息分析和交通信号优化等服务提供必要的数据依据。

专用交通管理雷达工作频率为24GHz，发射很低功率的微波捕捉波束覆盖区域以内的所有目标。可以实时并且同时测量所有目标的距离、速度、方向。侦测距离最远可达160米，每秒20次的工作频率，随时追踪记录。

主要技术指标：

本项目在交叉口上设置安装微波车辆检测器，安装于路口信号灯或者电子警察杆件上，对路口单方向至少六个车道、纵向160米范围的大视域内车辆进行检测，跟踪区域内所有车辆的行为轨迹，真实量化还原路况状态，提供精准的存在检测或感应控制、单车即时速度、车辆位置等信息，同时提供精准的多断面的车流量、平均速度和占有率等交通流统计数据，为信号控制系统和交通信息采集系统提供数据支撑。

（1）微波车辆检测器功能要求：

1、微波车辆检测器采用二维主动扫描式雷达微波检测技术，微波信号沿发射方向可靠地检测道路上每一车道的目标。同时识别及跟踪32个目标对象。

2、微波车辆检测器应能进行远距离检测，沿来车方向正常检测区域至少可达160米，并能同时检测至少6车道。

3、检测精度：

  - 车流量误差：≤5%

  - 距离检测精确度：＜±2.5% 或＜±0.25米（最大）

  - 速度检测准确度： ＜±0.28 米/秒

4、为信号系统提供存在检测或感应检测，并为交通信息采集系统提供交通流出具支撑。

5、采样周期：0.5～3600秒范围，可由用户自行设定；

6、可定制触发报警：以位置、车速、和车型为触发条件，由用户自行设定；

7、温度：－40°～＋85°；湿度：最大100％；

8、撞击/振动承受度：100g rms/14g rms；

9、接口： RS485和 RJ45；

10、检测器具有基于微波的事件检测功能；

11、检测器具有基于微波的路口存在检测功能；

12、具备图形化操作界面应能实时显示每个目标在检测区域内被跟踪情况以及车辆即时速度、目标的二位坐标（x,y）等准确实时信息。

13、检测器采用正向模式工作，提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的有效期内的检测报告证明复印件；

14、可在全气候环境下稳定工作，包括雨、雾、雪、大风、冰、灰尘等。并具有自校准以及故障自诊断功能。

15、为保证安全使用，需具备无线电发射设备型号核准证书，提供证书复印件；

16、合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。

（2）雷达数据处理器技术要求

- 实现四路微波车辆检测器和信号机的无缝对接，存在、流量、速度等数据输出；

- 支持四路雷达信号输入，1路485数据输出；

- 功率≤5W；电压输入12～24 VDC；

- 温度：－20°～＋65°。

5.2.2交通信号控制系统

依据衢州市区交通流分布状况和交通信号控制系统建设现状，本项目拟对衢州市本级在用的单点控制信号机进行改造，更换为联网中心协调控制式信号机。系统在实现基础功能的同时，预留与综合管控平台的关联接口，通过接口应能够实现与综合管控平台的信息交互。

图:衢州市信号控制系统信号机布设位置图

表:信号机点位布设位置信息

| 序号 | 交叉口名称 | 建设类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢化路-巨桑家私 | 新建 | 1 |
| 2 | 衢化路-通衢路 | 新建 | 1 |
| 3 | 衢化路-厂前路 | 新建 | 1 |
| 4 | 衢化路-沙金大道 | 新建 | 1 |
| 5 | 衢化路-文昌路 | 新建 | 1 |
| 6 | 学院路-中央大道 | 新建 | 1 |
| 7 | 学院路-南一道 | 新建 | 1 |
| 8 | 沙金大道-园区大道 | 新建 | 1 |
| 9 | 沙金大道-中兴路 | 新建 | 1 |
| 10 | 沙金大道-厂前路 | 新建 | 1 |
| 11 | 双港西路-荷五路 | 新建 | 1 |
| 12 | 双港路-衢江南路 | 新建 | 1 |
| 13 | G320-航埠 | 新建 | 1 |
| 14 | 双江线-南接线 | 新建 | 1 |
| 15 | S315-纬二路 | 新建 | 1 |
| 16 | S315-衢州南接线 | 新建 | 1 |
| 17 | S305-宾港北路 | 新建 | 1 |
| 18 | S305-车塘 | 新建 | 1 |
| 19 | S305-十里丰 | 新建 | 1 |
| 20 | 机场北路-沙湾 | 新建 | 1 |
| 21 | 世纪大道-建新路 | 新建 | 1 |
| 22 | 世纪大道-浙西大道 | 新建 | 1 |
| 23 | 世纪大道-白沙路 | 新建 | 1 |
| 24 | G320-白沙路 | 新建 | 1 |
| 25 | G320-凯旋西路 | 新建 | 1 |
| 26 | 东迹大道-车管所 | 新建 | 1 |
| 27 | G320-东滨路 | 新建 | 1 |
| 28 | G320-滨港中路 | 新建 | 1 |
| 29 | 滨港中路-东港三路 | 新建 | 1 |
| 30 | 东港三路-金秋路 | 新建 | 1 |
| 31 | 东港三路-霞飞中路 | 新建 | 1 |
| 32 | G320-霞飞中路 | 新建 | 1 |
| 33 | 东港三路-百灵中路 | 新建 | 1 |
| 34 | 百灵中路-G320 | 新建 | 1 |
| 35 | 百灵中路-东港一路 | 新建 | 1 |
| 36 | 宾港北路-振兴西路 | 新建 | 1 |
| 37 | 东迹大道-樟潭路 | 新建 | 1 |
| 38 | 东迹大道-霞飞路 | 新建 | 1 |
| 39 | 东迹大道-江城大道 | 新建 | 1 |
| 40 | 振兴中路-樟潭路 | 新建 | 1 |
| 41 | 振兴中路-霞飞路 | 新建 | 1 |
| 42 | 振兴中路-求真路 | 新建 | 1 |
| 43 | 振兴中路-江城大道 | 新建 | 1 |
| 44 | 信安大道-霞飞路 | 新建 | 1 |
| 45 | 信安大道-求真路 | 新建 | 1 |
| 46 | 信安大道-求实路 | 新建 | 1 |
| 47 | 信安大道-百灵北路 | 新建 | 1 |
| 48 | 府前路-求真路 | 新建 | 1 |
| 49 | 滨港路-东港八路 | 新建 | 1 |
| 50 | 滨港路-东港五路 | 新建 | 1 |
| 51 | 滨港路-东港四路 | 新建 | 1 |
| 52 | G320-东迹大道 | 新建 | 1 |
| 合计 | 52 |

系统功能要求：

系统控制功能

（1）系统基本控制功能

    - 区域协调控制

控制区域内交通信号机与交通控制中心区域控制机联网运行，信号配时方案由优化算法软件根据交通流量检测设备获得到的车流量、占有率等交通信息进行优化计算实时生成，下载给交通信号机实施区域协调控制，实现区域优化的效果。

    - 干线协调控制

干线协调的路口交通信号机都在区域控制计算机的控制之下，信号机软件根据预先设置好的相序、配时、相位差等参数，自主进行协调平滑处理，使干线道路实现线控绿波带的效果。

    - 单点自适应控制

对于孤立的交叉口，不便于与其他路口进行协调控制，由交通信号机自带的优化软件根据检测器检测到的车流量自动生成信号配时方案（周期、配时）控制信号灯工作。

    - 定时控制

控制区内的路口交通信号机都在中心计算机控制之下，信号配时方案使用的是近期实时自适应优化结果并具有较好交通效益的配时方案，该配时方案可通过人机会话进行配置和修改。

    - 其他控制方式

系统或交通信号控制机除具有上述控制方式外还具有下列控制方式：

无电缆线控方式、感应方式、多时段定周期方式、黄闪方式及关灯等工作方式。

（2）系统特殊控制功能

    - 指定相位控制

根据路口交通需求，由任一级控制计算机发出命令，直接强行控制路口交通信号相位的执行时间，强制进行交通疏导。

    - 特勤路线控制

在特殊情况下，如警卫、消防、救护、抢险等，信号灯按预定的路线进行线控推进，以保证车辆畅通无阻。线控线路由控制中心指挥员预先设置。

    - 模拟手动

根据路口交通需求，由控制中心发出命令模拟交通信号机的手动控制方式，进行交通疏导。

    - 手动功能

在特殊情况下，由路口执勤的交警手动控制交通信号机进行交通疏导，在交通信号机进入手动工作状态时，交警通过手动按钮来调整路口放行状态。

    - 公交优先信号控制

通过车载设备实时采集公交车辆位置、速度等信息，对公交车辆行程、时间进行准确预测，并通过车辆检测器采集路口车流量信息，根据路口交通流量信息进行优化处理，在保障交叉口交通顺畅且相邻路口不失协调的前提下，实现信号公交优先。

    - 行人过街管理

系统应具有行人过街与上游交叉口协调控制功能，对于在实施干线协调控制的道路中存在行人过街路段的情况，系统能够做到既满足行人过街需求，又保障主干道线控带效果不受影响。

交通信息与控制指令传输

在区域控制计算机和交通信号机通信正常的情况下，区域控制计算机与交通信号机之间可进行交通信息及控制指令的传输。

交通信息采集与数据纠错

（1）交通信息采集

系统可以通过在路口各车道安装的车辆检测器（包括环形线圈检测器、地磁检测器、视频检测器及微波检测器）来采集交通流量、车速、占有率等基本交通数据，并进行处理、统计分析、存储、提取控制区域内的车流量、平均车速、停车率、排队长度、饱和度等交通信息，同时评估交通负荷度，建立交通信息管理数据库，打印分析交通信息各类图表，供交通疏导、交通组织与规划使用。

（2）数据纠错

系统具有数据纠错功能，对采集到的交通信息进行容错、过滤，提取有效数据，剔除错误数据，确保采集到的交通信息的准确性。

系统崩溃的紧急预案

系统具有系统崩溃（区域控制计算机发生故障、通信断线等）的紧急预案，一旦出现崩溃系统为确保路口交通正常运行。

设备自动检测功能

系统主要设备（交通信号控制机、车辆检测器等）具有完备的自动检测功能，实时检测当前硬件工作状态、软件运行状态及通信状态，检测到有故障产生时应根据故障级别进行相应处理，必要时进行故障降级处理，并记录故障信息，在通讯正常的情况下实时将故障信息上报系统。未联机的情况下可本地保存。

系统监测功能

对系统设备和软件运行状况和故障进行全面监测和管理。以报表的形式清晰的反映系统操作员的操作记录，系统参数的修改记录，系统登录记录，系统故障及处理记录，系统运行方案的历史记录，交通阻塞报警及处理记录。

遥设信号机参数

区域机可以调看、修改和设置配时方案、时段、相位、感应、过渡灯色等参数。

系统对时功能

为了保证信号机在协调控制时保持时间基准绝对一致，定时或人工对所控制的信号机进行精确对时；同时还可以确定对时的范围、对时的时间和频率，使得整个系统的时间上绝对无误。

系统管理功能

系统管理具有交通属性、用户权限、日志记录等管理功能。

交通信号控制机主要技术指标：

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 包含机箱，具有模块化结构 |
| 检测接口 | ≥2；至少包括多模式交通流参数输入接口、视频检测器的接入口。 |
| 输入 | 行人请求按钮 | ≥8路； |
|  | 外接视频检测设备 | ≥8路； |
|  | 开关电平输入输出双向接口 | ≥4路； |
|  | RS232C串口： | ≥2路。 |
| ▲输出 | 灯控制输出 | ≥48路； |
|  | 单路最大输出功率 | ≥800W； |
|  | 最大输出总功率 | ≥6kW。 |
| 接口 | 以太网口 | 支持 |
|  | RS232C串口： | 支持 |
| 相位 | 相位设置数 | ≥16 |
|  | 可设置绿冲突相位数 | ≥32 |
| 配时 | 每个阶段配时表最大可设置 | ≥48 |
| 配时方案 | 最大可设置信号机内置方案数 | ≥108 |
| 日计划调度 | 最大可设置数 | ≥128 |
|  | 设置方式 | 按日期设置、按星期设置 |
| 故障检测 | 信号灯驱动回路故障检测； | 支持 |
|  | 绿冲突故障检测； | 支持 |
|  | 红灯不亮故障检测。 | 支持 |
|  | 故障保护 | 发生绿冲突、红灯不亮故障，信号机进入黄闪保安状态。 |
| 断电后参数保留时间 | 10年 |
| 绝缘 | 绝缘电阻 | ≥10MΩ； |
|  | 耐压 | ≥1500V。 |
| 其它 | 1、▲提供原厂公安部《交通信号机检测报告》复印件； 2、合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |

5.2.3交通绿波诱导系统

系统整体要求

结合本项目的交通信号优化控制系统，可对主干道实现基于实时交通流线性绿波带控制。为了使得绿波控制的效果能最佳，因此在实行绿波控制的路口增设LED屏进行当前实时绿波车速的提示，以引导驾驶员按照当前的系统绿波车速行驶，充分发挥绿波控制的效果。

##### 交通绿波诱导系统清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏 | 台 | 109 | 详见技术规格要求 |
| 2 | 配套设施 | 项 | 109 | 包括光纤收发器、尾纤、跳线等配套设备，要求放线进路口信号机箱，接口为RJ45 |

##### 主要设备技术规格要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 64cm*16cm |
| 物理点间距 | 10毫米 |
| 物理密度 | 10000点 |
| LED参数 | 红(R) λ:d(625-630mm)IV(600-800mcd) |
| 最大功耗 | 380W/㎡ |
| 驱动方式 | 1/4恒流驱动 |
| 水平视角 | 90°(度)/单 |
| 亮度 | 3500cd/㎡/单 |
| 最佳可视距离 | 10米(m) |
| 单个模组尺寸 | 320×160 毫米(mm)/单 |
| 单个模组分辨率 | 32×16点(dot)/单 |
| 控制方式 | 同步或异步 |
| 供电电压 | 直流 DC 5V |
| 模组寿命 | 10万小时 |
| 其它 | 1、▲提供《中国国家强制性产品认证证书》（3C认证）复印件； 2、合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |

5.2.4交通信号控制专网

系统整体要求

本项目将全市共152套交通信号控制机接入交通信号控制系统，形成交通信号控制专网，解决与视频流共网时丢包的问题，保障交通信号控制的安全性。

##### 建设布局

在152个交通信号控制路口，设置交通信号控制系统专网的前端接入点，要求光纤到路口并通过光电转换设备转换成RJ45网络接口，并引入信号机机箱，以供信号机直接或者通过交换机接入专网。

##### 交通信号控制专网清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤租赁 | 处 | 152 | 一年租赁期，要求专网中心到前端的带宽不低于10Mbps，且上行及下行均不低于10Mbps。 |

为了整个系统的安全性考虑，要求承建商建设的时候，如租用运营商的线路，要求线路必须为物理上独立的专线电路，不能经过运营商的城域网网络或其他专网。

要求专网中心到前端的带宽不低于10Mbps，且上行及下行均不低于10Mbps。

5.3智能交通综合管控平台采购需求

### 1.概述

衢州智能交通综合管控平台的建设思想是在统一的综合交通信息数据库、系统运行环境、数据标准、数据融合模型、信息交互技术等技术平台下，实现衢州城市道路高效、安全的运营。平台通过接入业务支撑系统相关交通信息数据，采用云数据分析技术对智能交通数据进行融合、挖掘、分析处理，基于地理信息地图，实现智能交通云数据分析处理、交通状况综合监测、交通状况预测预报、交通信号优化控制、应急车辆信号优先、辅助决策、设备管理与维护六大功能。

2.智能交通云数据分析处理模块

交通云数据的处理分析包括了数据采集、数据处理、数据交互。

交通信息采集应实现相关系统的交通信息的接入与汇聚，投标单位需对接入的具体信息进行描述，并进行充分调研，提出详细、可行的接口标准。应实现以可视化界面的形式辅助系统管理人员对系统数据库表格中的静态信息进行更新和维护操作及信息查询服务。应以可视化界面的形式以及自动形式实现数据的采集和存储。

接入和汇聚的交通信息数据主要包括静态交通信息和动态交通信息两类。

静态：交通信号灯、路段、交叉口、道路单向行驶断面、车检器等；

动态：车检器采集交通流数据、卡口过车信息、信号灯配时数据等。

交通信息处理应能够对系统采集的各类信息进行实时处理；应能够针对系统功能实现需要对各类相关数据进行融合处理，并生成相应数据指标。投标单位应提供详细的数据处理方案。

交通信息交互应构建统一的数据格式和标准，将交通信息进行整合，集中存储，分类管理；应能够按照特定检索项建立索引，实现数据的快速查询。应通过各类网络交换平台和数据库的开放，实现智能交通管控平台与智慧城市指挥中心、省市公安交警部门、广播电台媒体等部门相关系统的信息交互，投标单位需对涉及信息交互的系统以及各系统的交互方式及内容进行设计；同时应根据智能交通管控平台各系统间的相互关系，投标单位需对内部各系统间的交互方式进行设计。

3.交通状况综合监测模块

对实时采集的动态交通流数据进行分析、处理、估计等，并获取实时路段、路线、交叉口的交通性能评价指标，实时监测交通运行状况，并在 Web + GIS 上加以表征。应基于地理信息系统（GIS）+ 网络（Web）的形式进行开发。

GIS 基础功能应包括地图浏览功能、地图操作功能、分层显示和控制功能、地理信息查询功能、图形打印及其它输出功能。

道路交通状况监测：应能够基于 GIS 地图显示当前路网交通状态，并可以放大缩小及查找，并清楚显示各种道路名称；状态显示刷新时间间隔应能够达到 1 分钟。动态路况监测：应能够根据人工录入的突发道路交通事件、交通管制措施、道路施工信息等以标注图标在 GIS 上加以显示，直至相应事件结束，标注图标消失。

还可以对接入的气象信息、交通诱导显示信息、视频监控图像、交通设备状态，进行实时监测。

检测器状态监测：应能够用不同图标及颜色在 GIS 上对各类检测器相应工作状态进行显示，并基于数据情况判断检测器的健康度。

路网态势监测：对路网及重点路段实时运行指标评价体系进行分析展示。

还可按照规定信息专报格式，系统自动生成规定格式的路段、路线、路网信息报表，并允许授权用户对路网信息进行编辑、修改和管理。提供路网信息的查看和导出功能。

4.交通状况预测预报模块

交通状况预测预报是基于车辆检测器采集的实时交通流信息，通过对历史趋势及实时交通状况进行分析，结合电警、卡口设备实时采集提取的行驶车辆牌照号码信息，预测未来交通状况评价指标数值，同时基于预测信息对交通流运行状态进行估计判别，并对预测可靠性进行分析。

对实时路段、路线、交叉口的交通性能评价指标进行预测，并在 Web + GIS 上加以表征。应能够将预测的交通状态进行三级（畅通、缓慢、堵塞）或六级服务水平进行划分。应能够进行行程时间的预测。应能同时与交通情报板和监控视频进行联动控制。

5.交通信号优化控制模块

交通信号优化控制模块应基于实时采集的交通流数据，以延误、通行能力作为衡量配时方案的指标，辅助现有的交通信号系统形成优化的交叉口通行策略，进而得到优化后的配时方案。同时可向应急车辆信号优先与公交车辆信号优先等需求控制提供优化后的信号控制方案，作为支撑系统为其他系统服务。

应实现的具体功能包括：①单点、干线、区域信号优化控制；②交通信号优化性能评估。

基于项目新建的道路交通流信息采集系统，根据实时的交通流状态对路口、路段、区域的交通信号配时方案进行及时自动的优化调整。应可对优化的路口、干线、区域灵活进行设置，并对信号机执行的实时信号控制方案进行监测。

公交优先控制功能需求

公交信号优先应由公交道路网设置、社会车辆优化控制、公交预设分段控制、公交动态预测控制、公交优先于干线绿波控制、交叉口拥堵处置6部分组成。须提供案例证明材料（包括合同及验收报告等）。

1） 公交道路网设置，根据运行在当前道路上公交线路的车辆数、线路特征（载客量、发车频率）、路段拥堵的可承受性来确定主要和次要线网层。

2） 社会车辆优化控制，对优先车辆行驶方向采取优先措施后，如对同方向或相交道路的社会车辆行驶产生影响，导致相交道路车辆存在排队现象，则对冲突相位绿灯时间进行补偿后再恢复正常的配时方案，缓解实施优先措施后对相交道路造成的影响。如果相交道路拥堵状况可以接受，则直接恢复正常的信号配时方案。

3）公交预设分段控制，采集公交在停靠站的信息、停靠站间道路的拥堵情况和公交车的平均行驶速度，实时优化停靠站间的信号配时方案（至少提前一个相位）、公交车在停靠站的停靠时间和公交车的运行速度等信息；待条件成熟，可通过车载设备向公交车驾驶员发布。

4）公交动态预测控制，检测到公交车辆即将进入交叉口，确定是否采用信号优先设置和信号优先的具体变频控制策略。

5）公交优先于干线绿波控制，公交优先道路上行驶的公交车辆的通行需求发生冲突时（与干线绿波、信号灯冲突、公交车辆之间冲突），首先，必须满足交叉口的基本需求（基本相序不变、最短绿灯时长），其次，根据公交车辆的优先级别、车辆数等信息，确定“延长绿灯时间”、“提前绿灯时间”或“变频控制”等方法，判断能否保障公交车通过下游交叉口，若能，则实施相应控制方法。

6）交叉口拥堵处置，采集交叉口进、出口道处的检测设备反馈车辆排队状况，交叉口内部空间的运行状态，根据公交优先道路的等级、上游公交车辆（来车）数、以及交叉口内部滞留车辆类型、数量，优化交叉口信号配时方案。

6.应急车辆信号优先模块

应急车辆信号优先主要是在城区建设交通信号系统的各重点交叉口范围内，重点针对柯城区商场、学校以及其他大型公共场所建立应急通道，通过应急车辆（救护车、消防车等）的信号优先控制，迅速形成指定的生命绿色通道，基于实时GPS定位数据和优先任务配置信息，实时动态判别车辆下游和上游交叉口优先相位的锁定及解锁时机，实现自动锁定与解锁，在保障应急车辆的信号优先的同时，降低对正常交通秩序的影响。应急车辆优先系统由部署于应急车辆上的智能移动终端设备、部署于交警交通指挥中心的系统后台以及信号控制系统构成。

智能移动终端客户端功能要求

1）在移动终端客户端应根据使用需求，具有总体概况、优先配置、任务管理、统计分析等内容。

2）总体概况应能展示任务概览、执行效益、本地天气以及信号优先热点分析。

3）优先配置应能方便用户实现优先任务申请的所有电子化流程，进行基础参数的设置以及说明材料的上传。

4）任务管理应能对移动端申请的所有任务进行管理，包括信息查看，任务的执行与停止等操作。

5）统计分析应能对执行的任务、通过的优先路口、通行时间进行统计分析并展示。

指挥中心后台管理系统功能要求

1）后台管理系统应根据使用需求，具有应急监控、任务管理、研判分析、设备管理等内容。

2）应急监控应基于GIS电子地图对当日路网内的应急车辆信号优先任务进行可视化动态监管与车辆轨迹跟踪。

3）任务管理汇总应急车辆通过移动客户端提交的所有信号优先任务，支持列表查询和应急任务详情信息的调取，可对车辆进行动态的追踪或轨迹回放，查看应急车辆行驶路径。

4）研判分析应能对执行的任务、通过的优先路口、通行时间进行统计分析并展示。

5）设备管理应可对监控范围内的交叉口信息以及对应的救援应急、特勤警卫方案进行设置与管理。包括路口编号、名称、所处区域、路口号、经纬度坐标、路口参与的消防急救方案及特勤警卫方案

警卫任务功能要求

要求能为警卫任务提供专用路线，为消防、救护车队提供快速通道，大型活动交通组织与指挥等。为警卫任务提供专用路线的交通组织指挥决策，提供专用路线有关信息的来源与采集方式，包括专用路线起讫点、专用路线起始时间、专用路线所经交叉口、车队车辆数量等、专用路线设置、在电子地图上标出起讫点及沿途的交叉路口、在交叉路口标出所需信号相位、专用路线的启动和终止。

警卫任务、专项行动等特殊任务的交通组织疏导工作可能会涉及部分机密等，因此此类活动的指挥调度任务相对难度较大。

其流程主要包括：任务信息编辑、专项行动路线制定、备用方案编辑、岗位和警力分配及部署、警力安排计划流转、交通设施分配、交通控制系统预案编辑（含联动预案编辑）、预案回放审核及控制执行、任务总结等几个过程。该过程可与电子地图同时联动，即在图、表、文字编制的同时可在电子地图上图形化展示；或者在地图上编制的同时，可以同时转到图、表、文字的形式展示。

1） 指挥员获取任务信息后，利用系统编制保密级别并对实施方案进行基本描述。

2） 确定本次特勤任务级别、任务代号、任务执行之间及路线描述。

3） 确定本次任务的指挥长、副指挥长及成员。

4） 集成控制系统直接弹出GIS对话界面，用户标绘行驶路线、人员警力及设施安排部署方案。

5） 系统在搜索任务沿途的交通信号控制、视频监视、交通诱导等设备后，弹出各自设置对话框，要求用户制定交通信号、视频（自动跟踪）监控、诱导信息方案（根据提示制定）。

6） 编制完成，系统对方案进行初步验证，确定无冲突后开始执行。

7.辅助决策模块

基于接入的各类交通信息，向管理人员提供静态、动态数据服务。

静态数据：包括道路数据和智能交通设施两部分，①道路数据服务：路线、路段、单项断面和交叉口四类道路数据；②智能交通设施数据服务：微波检测器、视频监控设备、可变情报板和信号机等智能交通设施的静态信息。

动态数据：包括动态交通流数据分析、交通拥堵分析、交通事故数据分析等方面的动态数据。结合性能评价指标进行评价分析，为管理者提供辅助决策支撑。包含道路交通流时空分析、拥堵分析等，如 VMT、VHT、服务水平。

警情指挥

交通指挥调度系统包含支队和大队两级用户和两层功能界面。支队可以下发、跟踪监督警情，大队对警情进行处置并反馈。最终通过系统记录的警情处置记录等信息对民警工作情况进行考核，并对警情进行对比分析梳理。

1）交通警情获取，包含了警情发生地点、发生时间、事件内容和地理位置等基本信息。

2）警情下发，支队指挥中心接入交通警情信息后，通过警情的地理位置将其将其推送到指定的大队，由大队指挥室负责警情的处置工作。

3）警情处置，大队指挥室接收到警情信息后，需要对警情进行处置，包括签收和反馈两个步骤。

4）警情跟踪，系统中提供统一的展示界面，展示今日所发生的警情的处置信息，对于未处置的警情进行置顶显示。

5）警情分析，警情巡查情况统计分析、警情处置情况统计分析、处警情况统计分析。

8.设备管理及维护模块

设备管理及维护功能将统一管理智能交通综合管控平台与业务支撑系统的各类设备设施，通过与设备的信息交互、采集信息的分析等方式，动态监测各类设备的运行工作状态。

模块提供设备基础信息的管理、设备状态监测以及设备运维记录的录入和查询服务。

设备基础信息管理：包括设备新增、设备删除、替换、设备属性的修改等操作。

设备状态监测：通过对设备所上传的信息的分析，动态监测各类设备的运行工作状态，统计设备故障的频次和持续时间，为设备的维护提供决策支持，保障平台和系统的稳定运行。

设备运维记录录入与查询：提供设备运维记录的录入和自动生成功能，提供查询和报表下载服务。

9.地理信息系统

本项目新建的地理信息系统，需要满足平台各功能模块的应用展示要求。GIS系统的地图数据由甲方交警支队提供，承建人须按照平台的功能要求对地理信息系统进行针对性的二次开发以满足智能交通综合管控平台对地图服务的需求。

基础功能应包括

1)	城市基础信息和道路信息的图形化显示。

2)	常用的地图功能。可对所有基础地理信息和专业地理信息进行无级缩放及漫游显示，可以设定指定目标居中显示，对应每个目标实体均可以之为中心定位地图，可以查看当前地图的比例和根据用户输入重新设置地图比例。

3)	图层管理。对地图数据按照类型进行分层管理，通过把相关的数据组织在同一图层可方便用户根据需要设定要显示/隐藏、标注与否的图层，从而更清楚地得到用户关心的数据。

4)	测距。可以在地图上测量两点或连续多点之间的实际距离。

5)	基础信息查询。

支持地图上所有交通设施信息即点即现。可以通过点击地图中的目标得到目标的相关属性，比如行政区域信息、交警支队的管界信息以及警力的驻地、警种、装备。

同时支持交通设施属性直接定位地图，可以通过用户的输入来查询所有图层中相关目标或指定类型图层中的相关目标，并且通过点击找到的定位目标使目标居中显示或标注。

6)	图形输出功能。系统可输出整个或选定区域的城市市区图、交通线路图，供用户保存为图形文件或打印。

7)	数据的统计和分析功能。支持图表和地图结合方式的各类交通信息统计和分析，提供范围图、直方图、饼图、点密度图等多种专题图。

5.4硬件服务支撑设备

5.4.1数据库服务器

| 名称 | 指标项 | 配置参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 数据库服务器 | 规格 | 标准机架式服务器，含导轨及安装套件 |
|  | ▲处理器 | 配置4颗XeonE7-4820v4(2.0GHz/10C)/6.4GT/25ML3 |
|  | ▲内存 | 配置160GB(10*16GB DDR3 Registered)内存 |
|  |  | ≥32个可用内存插槽，最大支持2TB内存 |
|  | 本地存储 | 配置≥2块2.5英寸300G SAS(15000转)硬盘，配置≥4块 2.5英寸 2T SAS硬盘 |
|  | 阵列控制器 | 配置外插8通道高性能SAS RAID卡,支持RAID 1/0/10/5/50/6/60级别，高性能12G SAS RAID控制器支持4GB缓存 |
|  | HBA卡 | 双通道8GB HBA卡 |
|  | 网络 | 集成≥4个高性能千兆网口，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等高级特性 |
|  |  | ≥1个千兆光口 |
|  | 管理 | 具备独立千兆管理网口；提供远程管理和远程诊断功能 |
|  | 光驱 | 配置光驱 |
|  | 系统功能 | 服务器系统具备灰尘过滤功能 |
|  | 风扇 | 满配冗余风扇，前维护 |
|  | 电源 | 满配冗余电源，支持2+1、2+2或3+1冗余模式，支持PMBus功能 |
|  | 操作系统 | 随机带64位redhat企业版操作系统 |
|  | 服务 | 服务器设备生产厂家工程师三年7*24免费质保上门服务；合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |

5.4.2应用服务器

| 名称 | 指标项 | 配置参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 应用服务器 | 规格 | 标准机架式服务器，含导轨及安装套件 |
|  | ▲处理器 | 配置2颗E5-2620 v4处理器，CPU主频≥2.1GHz，核心数≥8 |
|  | ▲内存 | 配置64G（4*16GB DDR4 Registered）内存； 支持四通道交叉存取、内存镜像、内存热备等高级功能 |
|  | 本地存储 | 配置≥2块2.5英寸300G SAS(15000转)硬盘，配置≥4块 2.5英寸 2T SAS硬盘 |
|  | 阵列控制器 | 配置外插8通道高性能SAS RAID卡,支持RAID 1/0/10/5/50/6/60级别 |
|  | 网络 | ≥2个高性能千兆网口，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡等高级特性； |
|  | 管理 | 具备独立千兆管理网口；提供远程管理和远程诊断功能 |
|  | 光驱 | 配置DVD光驱 |
|  | 电源、风扇 | 满配电源及风扇模块，电源可支持1+1冗余，支持PMBus功能 |
|  | 操作系统 | 随机带Windows server2012企业版操作系统 |
|  | 服务 | 服务器设备生产厂家工程师三年7*24免费质保上门服务；合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |

5.4.3前端接入交换机

| 指示项 | 技术规格设计 |
| --- | --- |
| 数量 | 49台 |
| 标准 | IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE802.3x |
| 兼容性 | 与交换机统一品牌 |
| ▲端口配置 | 8个FE电口 |
| 交换时延 | <1us |
| 可靠性 | 支持快速环网恢复协议，可实现单环、多环、相切环、星型、链型等组网，环网收敛时间≤20ms |
|  | 支持快速链路恢复协议 |
| 电源 | AC:100V-240V |
| 工作环境 | 工作温度-40～85℃ |
|  | 工作湿度0～95%RH 无冷凝 |
|  | 风扇、金属外壳、防护等级 IP40 |
|  | 平均无故障时间(MTBF)：30年以上 |
| 工业规范 | BG/T 17626 （电磁兼容） |
|  | IEC61850-3 |
|  | EN 61000-3-2/EN 61000-3-3 |
|  | FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A |
| 服务要求 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |

5.4.4交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| ▲整机要求 | 交换容量≥336Gbps |
|  | 包转发速率≥105Mpps |
|  | 固化千兆电口数≥48 |
|  | 固化千兆非复用光口插槽数≥4 |
|  | 配置≥4个千兆单模模块 |
|  | VLAN表项≥4K |
|  | 支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持动态路由协议RIPv1/v2、OSPF、BGP； |
| 基本功能 | 支持端口镜像和远程端口镜像(RSPAN) |
|  | 部署于弱电井道，为保障设备环境适应能力，要求设备支持0~70℃宽温工作 |
|  | 支持STP、RSTP、MSTP |
|  | 支持LLDP、端口防环、VCT、DDM |
|  | 要求支持快速以太环网技术 |
|  | 支持DHCP Server；支持DHCP Snooping和基于DHCP SNOOPING BINDING ARP |
|  | 最大功耗不超过35W |
|  | 部署于弱电井道，为防止设备吸入过多粉尘，引发设备故障，同时降低设备噪音，要求交换机使用无风扇设计 |
| 安全和管理 | 支持CPU保护 |
|  | ARP安全防护功能：静态arp、arp和二层端口绑定、arp binding、anti arp scan、arp guard |
|  | 支持RADIUS、IEEE802.1x |
|  | 要求支持CLI、WEB、SNMP、SSH |
| 兼容性 | 与前端工业交换机统一品牌 |
| 证书 | 提供工信部电信进网许可证 |
| 服务要求 | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |

5.4.5安全网关

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| ▲产品配置 | 硬件要求 | 1U硬件，网络接口≥10个千兆电口，≥4个千兆光口，硬盘必须为SSD硬盘存储。 |
|  | 性能要求 | 防火墙吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥100万，最大新建连接数≥40000个／s； |
| 部署方式 | 多种部署方式 | 支持网关模式；桥接模式；旁路模式；支持双向地址转换，支持一条策略完成源和目的地址转换；支持旁路监听分析,支持单口镜像监听 |
| 网络路由 | IP服务 | 静态ARP、ARP代理、DNS域名解析、DNS代理、PPPoE、DHCP服务器、DHCP客户端 |
|  | 负载均衡 | 支持DNS解析的负载均衡。 |
| VPN | SSL VPN | 可基于应用的URL、IP、端口发布接入用户的访问资源池，成功接入的用户可通过资源页面访问应用 |
|  |  | 可提供用户自助开户，未开户用户可在线提交用户名、初始口令等相关信息，后台管理员审核批准后账户即可自动开通生效 |
|  |  | 支持B/S应用的单点登录配置 |
| 网络异常感知 | 网络异常感知 | 可汇总统计全网流量，可进行动态的风险评估并提供全网风险系数值。 |
|  |  | 能够基于连接数和流量值对风险系数较高的流量进行单独的排名统计。 |
|  |  | 设备投标文件需提供关联分析面板，可将Top应用、Top威胁、Top URL分类、Top源地址、Top目的地址等信息关联，并支持以任意元素为过滤条件进行数据钻取 |
| 安全策略管理 | 安全策略管理 | 可在单条策略中启用病毒防护、入侵防御、网址过滤、文件过滤、文件内容过滤等安全功能选项。 |
|  |  | 可单独评估每条策略的风险系数，提供各策略所允许的高风险应用流量处理建议 ，并支持一键阻断高风险应用。 |
| 安全云平台功能 | 云安全 | 云安全联动与云端防护功能。 |
|  | 提供失陷主机检测 | 基于网络数据的异常行为建模，利用大数据安全分析技术，对全网主机提供失陷风险评测。 |
|  | 提供安全情报检测 | 具有安全情报生产能力，提供恶意IP、恶意URL以及域名威胁情报信息，依据威胁情报对实时事件和历史事件进行内部网络威胁检测。 |
|  | 安全分析报告 | 安全报告长周期定制，支持应用、人和内容三个维度的统计报告长周期（月、年）跨度的定制，支持威胁信息分析报告等 |
| 边界-终端联动 | 与防病毒软件联动 | 设备能够通过防病毒软件检测到操作系统漏洞及补丁情况，并支持在设备管理界面针对系统补丁情况配置用户互联网准出控制策略。 |
|  | 终端联动 | 为了保证安全性，可通过防火墙设备推送防病毒软件给PC客户端。 |
| 应用层安全防护 | 集成化防护策略 | 在一条策略中实现对指定应用和用户的访问控制、防病毒、漏洞检测防护、间谍软件检测、网址过滤、文件类型过滤和数据内容过滤； |
|  | 集成防病毒 | 采用云查杀木马病毒引擎和本地木马病毒查杀双引擎，查杀引擎可以在设备上自由切换；可针对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP应用（不依赖端口识别）进行防病毒查杀； |
| 威胁可视化 | 应用风险等级可视 | 每个应用需标注威胁风险等级，对应用的威胁风险程度一目了然；便于管理员主动进行进一步威胁防护策略调整； |
|  | 网络威胁风险等级可视 | 管理员登陆防火墙后，可直观看到当前威胁风险等级分数； |
|  | 威胁风险应用分布可视 | 管理员登陆防火墙后，可直观通过一张颜色+面积+应用图看到当前不同威胁风险等级应用的连接和流量使用构成；便于管理员主动进行进一步威胁防护策略调整； |
|  | 威胁地点来源可视 | 可直观的看到威胁产生的网络内部地点； |
| 一体化安全防护 | 集成化防护策略 | 在一条策略中实现对指定应用和用户的访问控制、防病毒、漏洞检测防护、间谍软件检测、网址过滤、文件类型过滤和数据内容过滤； |
|  | 集成入侵防御 | 入侵防御可检测漏洞利用和间谍软件攻击，能防止主流逃逸手段绕过。 |
|  | 集成防病毒 | 可针对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP应用进行防病毒查杀； 采用云查杀木马病毒引擎和本地木马病毒查杀多引擎，可自定义使用云或本地查杀引擎； |
|  | 入侵防御有效性 | 入侵防御系统有效检出率不低于95% |
| 运维管理 | 设备管理方式 | 支持加密的WebUI和CLI管理，且支持网页命令行管理（WebUI中内嵌CLI管理界面），投标文件需提供WebUI内嵌CLI管理界面的设备截图 |
|  | 运维管理 | 需在监控界面展示设备CPU、内存使用情况和接口状态； 支持对全网发生的漏洞入侵、间谍软件植入、病毒、僵尸网络等安全事件进行统计，提供处理建议，并支持一键处理； 支持三权分立管理，提供超级管理员，系统管理员和审计员角色； |
|  | 远程协助功能 | 产品支持自带远程协助功能。 |
|  | Hotfix机制 | Hotfix 机制：支持云端主动推送给客户，进性故障修复，保障设备出现问题得到快速得到修复，提供截图。 |
| SSL 解密 | SSL 解密 | 可对HTTPS协议进行解密，支持配置基于源地址、目的地址的解密策略 |
| 数据防泄露 | 基于应用的文件类型过滤 | 支持300种以上应用传输中的文件类型过滤， 保证Web邮件、OA软件系统和网盘等应用的文件类型过滤； |
| 售后服务及特征库升级 | 提供三年硬件质保和软件升级服务； 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |

5.4.6网闸

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 安全隔离网闸（1套） |
| 1 | 数据网闸 | 标准机架式设备； |
|  |  | 端口：标配10/100/1000Mbps（电口）×6； |
|  |  | 硬件开关切换时间<1ms |
|  |  | 系统吞吐量>600Mbps |
|  |  | ▲硬件架构：采用2+1架构和专用硬件隔离技术，属完全自主开发且不可从外部编程控制；保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议； |
|  |  | ▲支持代理服务、数据库同步和文件同步模式； |
|  |  | 使用内核级IDS，确保系统关键进程安全，阻止非授权访问； |
|  |  | 操作系统内核以及关键进程部分进行硬件固化； |
|  |  | 摒弃通用的系统函数调用，私有系统调用不对外开放，仅供内部使用； |
|  |  | 系统硬件架构采用高可靠性设计；保证基于硬件的可信任计算体系； |
|  |  | 系统内部将关键隔离硬件设备进行隐藏，对外不可见； |
|  |  | 隔离硬件内部程序固化防篡改：设计以安全性为第一原则，一旦出现任何异常，就切断传输，保证不出现在数据内容检查、完整性校验功能失效的情况下继续传输数据的情况； |
|  |  | ▲操作系统：采用基于Linux内核的TopOS安全操作系统； |
|  |  | 支持数据库同步功能 |
|  |  | 全面支持64位计算技术；支持多核心CPU硬件技术； |
|  |  | 身份认证：采用身份认证技术对使用隔离网闸的用户进行身份鉴别，以确保只有合法用户和计算机能使用网闸系统传输数据：高强度双重口令认证、CA证书认证等； |
|  |  | 流量管理：提供流量管理功能，对系统数据通信量、连接数进行管理 |
|  |  | 系统资源管理：提供内存管理、系统资源分配管理，优化系统性能，可根据管理员设置进行调整 |
|  |  | 日志功能：提供系统日志显示、读取功能，日志信息可配置、可管理，专用日志服务程序处理系统日志； |
|  |  | 提供日志分级处理、审计、导入/导出、过滤等强化功能； |
|  |  | 并提供文件型日志数据库记录系统日志； |
|  |  | 可集中处理多台网闸设备的日志信息 |
|  |  | 管理：通过专用客户端对网闸进行管理，可远程集中管理多台网闸设备；系统配置信息可导出备份、导入恢复； |
|  |  | 系统支持一键还原功能，在系统出现严重配置错误、系统损坏时可通过后台管理员操作将系统还原成初始状态 |
|  |  | 实现内外网安全隔离，保证在隔离条件按下的安全数据摆渡；支持HTTP、FTP、POP3、SMTP、TNS、RTSP、MMS等应用协议数据识别、过滤、摆渡； |
|  |  | 系统内置小型CA系统，可签发不少于500张数字证书； |
|  |  | 支持最多128台设备在统一界面下进行管理，设备配置集中统一导入导出，满足大批量设备批量管理操作，统一策略部署要求； |
|  |  | 网闸设备日志可实现集中处理，支持最多128台设备日志集中管理存储，日志按照类别分别存储，便于检索分析；日志分级处理、审计，可进行导入/导出、过滤操作； |
|  |  | 设备支持一键还原功能，在系统出现严重配置错误、文件系统损坏时可通过后台管理员操作将系统还原成初始状态； |
|  |  | 支持双机热备，提供高可靠性支持。 |
|  |  | 合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |

## 项目采购商务要求

１、项目整体采购要求：本项目的所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件)通信网络及市政、公路、电力等需配齐以组建一套完整交钥匙工程系统，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

２、项目变更要求：合同报价中需列明主要产品采购的单价，合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

３、产品质量保证：本次采购的商品必须符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂原装合格产品，全新从未使用过，保存完好，不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

4、按时交货要求：本项目建设周期为合同签订后的6个月。

5、售后服务要求：系统出现运行故障，成交供应商必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如成交供应商有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，或原因不清的情况下，必须由成交供应商提交应急方案，保证系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。中标方需协助采购方建立系统维护制度，制定网络运营保障预案，费用均须包括在此次投标总价中；中标方必需对采购方网络及网络安全建设的最终技术方案和部署细节进行保密。

## 本次项目采购内容包含整个项目所需的三年运行维护保障服务费用；

1、投标人或投标人所投智能交通综合管控平台软件开发商需为本项目提供至少1名拥有交通工程、交通管理相关专业的本科及以上学历技术人员和1名拥有计算机类本科及以上学历技术人员进行驻点技术支持服务。

2、运行维护期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供应商负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货所产生的实际费用。

3、供应商安排专人派驻交警部门，工作时间与交警指挥中心同步。

#### 7.1巡检制度

7.1.1巡检要求

维护单位派驻专人到交警支队，对所有本项目的服务器、智能移动终端、安全设备、网络运行状况以及前端点位上传的多目标雷达、前端接入交换机（工业交换机）、信号机和LED屏等进行巡检。并形成巡检报告附巡检照片（或截图）送交警存档。

7.1.2巡检内容

7.1.2.1服务器、智能移动终端、网络、安全设备等机房设备运行情况

巡检频率：每天

巡检内容：检查机房环境（温、湿度）、空调、监控设备是否正常；硬件设备是否有报警；接口指示灯是否正常；CPU、内存使用率；日志文档；I/O、网络负载等运行状况，拍照或截图存档。

7.1.2.2前端多目标雷达、前端接入交换机（工业交换机）、信号机等设备

巡查频率：每周

前端巡检内容：多目标雷达、前端接入交换机（工业交换机）、控制柜等外观巡检；附巡检照片存档。

#### 7.2 设备保养制度

每月对前端设备和机房设备进行保养，并形成保养记录附保养照片送交警存档。

7.2.1前端设备保养内容

控制箱内电器设备除尘。

线路接线端点接触性能检查。

检查紧固件是否松动。

检查电缆、接地防雷情况。

检查机械传动机构部分是否应该加润滑油。

信号传输设备的尾纤端头清洗等。

7.2.2机房设备保养内容

设备外观清洁、CPU风扇、电源风扇、机箱风扇及板卡除尘，线缆整理。

#### 7.3 报修登记制度

交警部门在日常使用中发现的故障，由交警部门书面通知维护单位派驻在交警部门的专人，并记录报障时间；故障排除后，维护单位书面反馈故障原因、处理情况和修复时间，经交警部门确认后签字作为考核依据。

#### 7.4  维修时长规定

7.4.1 一般故障。市区（含各县市区的主城区）60分钟内到达现场、150分钟内修复。郊区120分钟内到达现场、240分钟内修复。

7.4.2 特殊故障。如遇停电、外力破坏（如杆件被撞、拆，光电缆被剪、偷等）、市政或公路部门施工或不可抗力事件（如恶劣天气）等第三方原因无法及时恢复的，维护单位填写故障挂起单报送交警部门确认存档，并根据第三方进度及时跟踪。

7.4.3应急保障。因使用单位需求，维护单位需在规定时间内到达保障现场，提前做好准备工作。

#### 7.5 重大事件报告制度

若在系统巡检及维护中，发现重大事件必须第一时间同时以电话和书面邮件在形式上报，维护单位负责人应迅速赶往突发事件现场，立即对现场进行处理并判断该事件为一般突发事件或重大突发事件，要求20分钟内给出相应对的措施，杜绝事态发展的扩大，最大程度降低损失。

7.5.1重大事件报告范围

出现重大设备故障影响重大保卫活动无法正常进行的。

出现停电、光缆通信中断、灾害性天气造成大面积的设备不能正常运行的。

发生人生安全事故的。

其他需要报告的重大事件。

#### 7.6备品备件管理

设置专人负责备品备件管理，建立备品台帐。

及时做好备品备件送修工作，确保备品备件充足。

维护单位每月提交备品备件清单。

#### 7.7维护考核制度

交警部门对维护单位的日常保养、巡检、维修情况进行综合打分。

7.7.1日常保养考核：

交警部门在收到维护单位保养记录3日内会同维护单位和监理单位对保养情况进行抽查，发现未达到保养要求的每次从运行维护保证金中扣除违约金800元。

7.7.2巡检考核：

交警部门会同监理单位对维护单位的巡检报告进行审查，发现未按要求完成的每次从运行维护保证金中扣除违约金500元，发现有弄虚作假的每次从运行维护保证金中扣除违约金2000元。

7.7.3维修考核:

由交警部门发现并书面通知维护单位的故障，未按规定时限内到达现场和修复的，每个故障点位每超过1小时每次从运行维护保证金中扣除违约金100元，因特殊天气情况的由交警部门确认后不列入考核。

7.7.4 维护车辆、工具和备品备件考核

由交警部门会同维护单位和监理单位每年不少于4次对维护单位配备的维护车辆、工具和备品备件库进行抽查，发现维护车辆、工具和备品备件被挪作他用，每次从运行维护保证金中扣除违约金5000元。

8、系统培训要求：完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训。培训包括技术人员培训、系统维护培训。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

9、项目验收要求：验收分到货清点验收、系统初验和系统终验三阶段。投标人将所供商品运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。工程终验在系统集成初验合格三个月后组织实施。工程终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

10、项目验收时需由中标人提供第三方检测报告（抽检率不低于5%），检测费用包含在报价中。

11、▲投标人在采购人指定位置安装的微波雷达型号须与投标文件中微波雷达型号一致。第一中标候选人的微波雷达样品在开标结束后须交与采购单位封存。

注：带“▲”的为必须满足项，否则作无效投标处理。

# 第四章  合同的通用和专用条款

## 一、通用条款

合同编号：QCGHT+项目编号

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

- 货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标文件及投标人提供的技术偏离表相一致。

- 货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

- 专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

- 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 合同转让和分包

本合同不得转让。未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容分包给第三方。

- 合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。在合同签证时由衢州市政府采购中心审核。原则性条款不允许修改。

- 不可抗力事件处理

    - 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

    - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

    - 不可抗力事件延续__60___天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

  - 延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

    - 乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

    - 若乙方未按本合同规定的时间到货的，则每超一天支付未到货货款的1%的违约金给甲方。未到货款累计额度，以未到货相应合同总价款为限。若乙方未能在本合同规定的时间内完成安装并完成移交的，则每超一天支付合同总价的1%的违约金给甲方。未交付违约金累计额度，以未交付相应合同总价价款为限。如供货逾期或安装逾期超出10天，除违约金外将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

    - 因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

    - 甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

  - 违约责任

    - 除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

  - 违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

    - 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

    - 乙方未能履行合同规定的其他义务。

    - 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

  - 争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的,约定向衢州仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订地人民法院提请诉讼。

## 二、专用条款

甲、乙双方根据（项目编号：__________）项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

  - 合同文件

    - 本合同书

    - 中标/成交通知书

    - 中标单位投标文件

    - 变更补充文件

    - 招标文件

    - 本合同专用条款

    - 本合同通用条款

    - 标准、规范、图纸及有关技术文件

    - 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

  - 合同金额：                                       （大写）
包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。另验收未通过的，验收费用由乙方支付。

项目编号：                                       单位：元

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 规格 | 制造商 | 原产地 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 配套软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |

  - 质量保证

    - 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

    - 产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

    - 乙方提供主要设备的质量保证期为现场安装验收合格之后的36个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起   个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换 。

    - 所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

    - 系统集成完成后，运行结果符合产品标准和本招标文件及相关文件的要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可；所有合同中规定的货物和材料均已提交；整套产品资料及技术文件均已提交并得到接受。系统即可通过初验。

    - 设备从系统集成初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

    - 工程终验时，乙方须提供已办妥的相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

    - （视项目需要可具体细化）

  - 到货验收及调试

    - 交货地点： 衢州市公安局交通警察支队  。按照招标文件要求，由乙方自行组织验收。有另行规定的除外。

    - 乙方将所供设备运至交货地点，并向甲方提供到货证明。采购人在收到到货证明5天内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。设备到货时，须提供设备正常途径的供货证明。

所供设备现场设备安装和集成时，根据要求决定是否由(原厂/乙方)工程师负责实施。集成的主要内容如下：

      - 乙方应完成供货、安装，并协助用户完成整套设备系统的正常、

稳定运行。包括：协助用户完成设备安装环境准备并验收，负责设备系统的初期维护等，并完成验收前期的各项准备工作等。

      - 乙方将投标设备与现有的设备进行集成，所有系统和设备能够

      - 连通并正常运转，所有硬件能够在相应平台上正常运行，同时

达到招标/谈判需求要求的性能和投标产品技术规格中的性能。设备安装、调试所需的工具、仪器及安装材料由乙方负责。

      - 验收分到货清点验收、系统集成初验、工程终验三阶段。乙方

将所供设备运至交货地点，在甲方人员在场时拆箱，由甲方当场清点验收。安装调试完毕后，协助甲方完成系统集成初验。

      - 设备从系统集成初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素

造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

      - 工程终验在系统集成初验合格三个月后组织实施。工程终验

时，乙方须提供已办妥相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

      - （视项目需要可具体细化）

  - 安装试运行

    - 乙方负责系统设计、设备购置、安装、调试、试运行等全过程的工作。

    - 乙方应提供集成计划给甲方认可。安装时乙方按需提供分派针对相对应设备的各个认证工程师负责安装、调试及运行工作，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

    - 设备试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。

    - （视项目需要可具体细化）

  - 需提供的资料

    - 乙方须在合同签订后五天内提交供甲方认可的需求分析报告、设计方案、设计说明书、项目实施计划书各一份，其中项目实施计划书的内容包括：设计、购置、交货、安装调试、质保期内规定完成的所有工作及活动。

    - 乙方应对合同中提供的设备主要部件建立质量保证计划。

    - 提供所有技术说明文档和设备安装、维护使用说明书。

    - 设备及其和安装有关的技术原理图、接线图。

    - 随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

    - 设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应供应商及供货单价。

    - 在所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、配置文档、使用手册、测试文档等必须具备的相关资料和必备的附件。

    - 乙方认为可能需要的其它文件。

  - 付款方式

    - 签定合同前，中标人按合同总价的10%支付质量保证金，此质量保证金在维护期满后退还。

    - 签定合同后，采购人在十个工作日内按合同总价的 30 %支付首付款。

    - 系统验收通过，完成项目决算后十个工作日内按决算价的50% 付款。

    - 剩余20%合同款转为项目维保费，维护期为三年，第一、二年维护到期按决算价5%付款，第三年按决算价10%付款。

    - 签订合同前若乙方不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有乙方的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同总金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。

  - 培训

    - 培训在项目实施过程中按采购人确定的时间进行。

  - 售后服务

    - 售后服务内容以乙方承诺及相关要求等为准。备品备件的替换应按同等性能、同等配置要求进行。

    - 乙方应明确承诺售后服务保证，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

    - 质保期符合或优于国家标准（采购需求表中另有约定的例外）。在质保期内，设备的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；

    - 设备签约的同时，双方签订质保期满后的维修保养协议或合同。

    - （视项目需要可具体细化）

  - 工期要求

    - 合同签定后   内完成安装调试成功并交付使用。

    - 安装时间为：    年    月     日至    年     月    日。

  - 单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

  - 合同的生效

    - 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，衢州市政府采购中心加盖鉴证章后生效。

    - 本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份，衢州市政府采购办公室(控办)和衢州市政府采购中心各执壹份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

授权代表：                      授权代表：

联系电话：                      联系电话：

鉴证方: （盖章）衢州市政府采购中心

经办人：

联系电话:

日期：

# 第五章  应提交的有关格式范例

# 一、 投标文件封面

正本（副本）

资信文件

（技术文件、商务文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

# 二、资信文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资信文件、技术文件、商务文件正本各一份、副本        份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起      日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字:

日期:     年   月   日

2 法定代表人授权书

衢州市政府采购中心：

（投标人全称）法定代表人授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3  供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2016年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2015年

2016年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

4技术支持及服务承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

5节能环保产品清单

项目名称：

项目编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （第二十期节能产品政府采购清单） |
| --- |
| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 节字标志认证证书号 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （第十八期环境标志产品政府采购清单） |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：1、节能产品和环保产品还需附上拟投的产品页码位置的截图并标注出拟投产品；

2、投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

6项目组成员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或资质） | 岗位 | 现场工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

三、技术文件格式

技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

# 四、商务文件格式

1投标设备报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                                                单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 主要技术参数 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 系统集成及安装调试 | 金额： |
| 四 | 电路租赁费 | 金额： |
| 五 | 维护费 | 金额： |
| 六 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |

注：1、报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。3、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

2 开标一览表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 系统集成及安装调试 | 金额： |
| 四 | 电路租赁费 | 金额： |
| 五 | 维护费 | 金额： |
| 六 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为中小企业提供。

4、中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认                     公司为             行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

当地主管部门（盖章）

年    月   日

备注：当地主管部门为省（市、县、区）经济和信息化工作委员会、中小企业局等单位。

5、产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

# 第六章  评标办法及开标程序

## 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由7人组成，其中采购单位代表2名以及从专家库里随机抽取的专家5名，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。采购单位代表由采购单位按一比二以上的比例推荐，由采购监管人员在开标前半个工作日随机抽取，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，供应商法人代表或法人委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 二、评标原则

3. 投标人得分由技术分和商务分合计组成,满分为100分。

4.技术分与商务分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值去掉一个最高，一个最低分的算术平均值即为各投标人的技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，中标供应商向中心递交检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》原件（查询时间段：2014年-2017年，投标文件已出具的无需提供），衢州市政府采购中心在中标供应商确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 三、注意事项

7.评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 四、评分标准

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价 | 本项目预算价：人民币_1111.0578_万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供《中小企业声明函》和《中小企业资格确认意见书》）。 | 0-30分 |
| 案例3分 | 案例 | 2014年1月以来，投标人实施的政府集中采购类似系统集成项目的成功案例,合同金额在800万元及以上的每个得1分，最高得3分。须提供政府集中采购项目合同复印件、中标（成交）通知书复印件，原件带至开标现场备查。 | 0-3分 |
| 投标人情况8分 | 企业情况 | 根据供应商的自身实力，结合对本地相关的技术人员、项目建设经验，光纤网络分布及其他的基本情况，由评委酌情打分。 | 0-2分 |
|  | 工程师 | 1、项目经理1名，应具备信息系统项目管理师(高级)证书，本项得1分。 2、项目组中有人员具有所投核心产品认证工程师证书、软件性能测试高级工程师证书，每一本证书得0.5分，每一名人员最高得1分；具有数据库认证工程师、网络认证工程师、计算机类或通信类中级及以上职称证书的，每一名人员得0.5分。本项最高得2分。 3、投标人或投标人所投智能交通信号控制系统平台软件开发商为本项目提供至少有1名交通工程或交通管理相关专业本科及以上学历技术人员和1名计算机类本科及以上学历技术人员进行驻点技术支持服务，由评委酌情打分，最高3分。 须提供以上人员近三个月的社保缴费证明（缴费时间为2016年11月-2017年1月）及复印件(原件订入正本)，否则不得分。 证书原件带至现场备查。 | 0-6分 |
| 品牌情况5分 | 品牌情况等 | 根据品牌知名度、用户使用情况反馈、好评度等情况酌情打分。 | 1-5分 |
| 节能环保产品1分 | 节能环保 | 1.所投的产品型号有列入第二十期节能产品政府采购清单的酌情得0.2-0.5分。 2.所投的产品型号有列入第十八期环境标志产品政府采购清单的酌情得0.2-0.5分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环保产品清单及附件截图的不得分。 | 0-1分 |
| 系统集成方案12分 | 总体集成方案 | 评委根据总体设计框架、业务流程和应用模式的先进性、安全性、稳定性、可扩展性等并结合考虑综合具体业务特色酌情打分。 | 0-4分 |
|  | 交通流信息采集集成方案 | 评委根据业务流程和应用模式的先进性、安全性、稳定性、可扩展性等并结合考虑综合具体业务特色酌情打分。 | 0-3分 |
|  | 交通信号控制集成方案 | 评委根据业务流程和应用模式的先进性、安全性、稳定性、可扩展性等并结合考虑综合具体业务特色酌情打分。 | 0-3分 |
|  | 合理化建议 | 投标人的合理化建议或优惠措施有利于业主投资建设，或对系统运行、使用有明显提升作用。由评委酌情打分。 | 0-2分 |
| 硬件、软件情况 35分 | 信号灯 | 技术参数全部满足招标文件要求的得2分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加1分。 | 0-3分 |
|  | 微波雷达 | 技术参数全部满足招标文件要求的得3分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加1分。 | 0-4分 |
|  |  | 侦测范围，侦测的准确度，排队长度检测、接口多样化等打分，由评委酌情打分，最高4分，不演示不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 最大可侦测数（32辆可得1分，每增加32辆加1分），由评委酌情打分，最高3分，不演示不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 能否区分大小型车辆、非机动车和行人，检测器对停止线位置静止目标具有较高的检测精度，评委根据演示，由评委酌情打分，最高得3分，不演示不得分。 | 0-3分 |
|  | 服务器、安全网关、网闸和工业交换机 | 技术参数全部满足招标文件要求的得2分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加1分。 | 0-3分 |
|  | 综合管控平台 | 技术参数全部满足招标文件要求的得3分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加2分。 | 0-5分 |
|  |  | 投标人分别对软件平台系统软件8个子系统进行演示，由评委酌情打分，满分10分； | 0-10分 |
| 维护与培训5分 | 维保方案 | 评委根据供应商的服务内容、服务范围、服务时间以及响应时间、故障修复时间承诺和维保期后的维保方案进行横向对比酌情打分。 | 0-2分 |
|  | 本地化服务 | 投标人注册地为衢州市的得2分，注册地为衢州市以外的但在本地有分(子)公司的得1分。 | 0-2分 |
|  | 培训 | 评委根据供应商提供的培训内容、期限、形式和费用进行横向对比酌情打分。 | 0-1分 |
| 投标文件质量1分 | 投标文件质量 | 投标文件的制作，内容完整性、条理性及外观整齐性。 | 0-1分 |

## 五、开评标程序

9.主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始；

10.公证处确认供应商法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况；

11.公证处检查各供应商的标函密封、标记情况；

12.由公证处按标书递交时间的逆顺序当众启封各供应商的资信文件，送评标委员会进行审查。

13.由公证处宣布资格审查结果并按送达标书的逆顺序当众启封审查合格的供应商的技术文件，送评标室给评标小组独立评审技术标，如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对各供应商打资信及技术分。

14.由公证处按顺序拆封各供应商的商务文件，并宣布各供应商商务报价，并送评标委员会进行审查。如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

15.最后由公证员计算出各供应商的商务得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的各项得分及总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

16.公证员宣读公证词；

17.开标会结束。