政府采购招标文件

项目名称：衢州市政府应急联动（反暴恐）实战指挥平台、政府应急联动指挥中心功能区升级改造工程

项目编号：QCGZ2017029

委托单位：衢州市公安局

采购机构：衢州市政府采购中心

二〇一七年九月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表及投标须知	6

一、 投标须知前附表	6

二、 投标须知	7

三、 招标文件说明	9

四、 投标文件的编制	10

五、 投标保证金	14

六、 投标文件的签署及规定	15

七、 投标文件的递交	15

八、 投标无效的情形	16

九、 废标的情形	16

十、 开标和评标	17

十一、 授予合同	18

十二、 法律责任	20

十三、 其他	20

第三章  采购内容及要求	21

第四章  合同的通用和专用条款	70

一、通用条款	70

二、专用条款	74

第五章  应提交的有关格式范例	80

一、 投标文件封面	80

二、资信文件	81

三、技术文件格式	86

四、商务文件格式	89

第六章  评标办法及开标程序	92

一、评标委员会的组成	92

二、评标原则	92

三、注意事项	92

四、评分标准	93

五、开评标程序	95

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，衢州市政府采购中心受衢州市公安局委托，就衢州市政府应急联动（反暴恐）实战指挥平台、政府应急联动指挥中心功能区升级改造工程进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 、项目编号：QCGZ2017029

项目名称：衢州市政府应急联动（反暴恐）实战指挥平台、政府应急联动指挥中心功能区升级改造工程

- 、招标项目概况：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市政府应急联动（反暴恐）实战指挥平台、政府应急联动指挥中心功能区升级改造工程 | 1 | 批 | 人民币390.2436万元 |

详细技术要求见招标文件第三章。

- 、投标供应商资格要求:

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

  - 在中华人民共和国境内注册，有独立法人资格，能承担本项目的供应商,分公司参与投标的，需提供总公司授权书。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加此项目的采购活动。

  - 本项目谢绝联合体投标

- 、获取招标文件方式

本项目无需报名，采购文件由供应商在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com），衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）免费下载。

- 、投标文件递交截止时间：2017年  月   日　9:30:00

- 、开标时间：2017年   月  日9:30:00

- 、开标地点： 衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼）

- 、投标保证金

投标保证金：人民币39000元。

投标保证金须从衢州市公共资源监督管理综合信息系统备案账户汇出（供应商帐号注册网址：http://www.qzztb.net/t9/subsys/siteshow/inter/bidbondinput.jsp；供应商登录网址：http://www.qzztb.net/t9/。已注册帐号的供应商直接登录网址：http://www.qzztb.net/t9/缴纳投标保证金。技术支持：张工，联系电话：0570-8757622，18858269370）。

交付方式: （按项目在线支付）：投标人通过衢州市公共资源监督管理综合信息系统拟投标项目中采用“全能付支付保证金”功能通过网银方式交纳（中国银行）。

收款单位（户名）: 衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室

开户银行：中国银行衢州市分行

银行账号：按系统随机分配账号。

投标人请于2017年  月  日前缴纳投标保证金，以确保投标保证金在投标截止时间之前到达指定帐户。投标保证金纸质版缴纳凭证(须含投标人信息)装订入资信文件中。以衢州市公共资源监督管理综合信息系统确认为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳，否则后果自负）。

联系人：宋女士；0570-8757613。

- 、其他事项：

  - 未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，衢州市政府采购中心将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

  - 质疑和投诉：投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州市政府采购中心提出质疑（联系人：金先生，电话：0570-3893203）；投标人对采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：严先生；电话：0570-8757615）。

  - 本项目实行网上缴纳保证金（衢州市公共资源监督管理综合信息系统，网址：http://www.qzztb.net/t9/）具体操作详见附件区的操作说明。

十、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十一、联系方式

采购人：衢州市公安局

联系人：裴先生 ，联系电话：13957022880

采购代理机构名称：衢州市政府采购中心

项目联系人：姜先生

联系电话：0570-3891220

传真：0570-3890310

地点：衢州市公共资源交易中心506室（衢州市西区花园东大道169号五楼）。

衢州市政府采购中心

2017年  月  日

第二章  投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州市公安局 |
| 2 | 项目名称 | 衢州市政府应急联动（反暴恐）实战指挥平台、政府应急联动指挥中心功能区升级改造工程 |
| 3 | 采购预算 | 人民币390.2436万元 |
| 4 | 现场勘察 | 投标人自行组织现场勘察。 联系人：裴先生；电话：13957022880 |
| 5 | 工期要求 | 合同签订后的2个月 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币 39000 元 交付方式: 网银（电汇），从投标供应商帐户转出 收款单位（户名）: 衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室 开户银行：中国银行衢州市分行 银行账号：按系统随机分配账号。 投标人请于2017年 月 日前缴纳投标保证金，以确保投标保证金在投标截止时间之前到达指定帐户。投标保证金纸质版缴纳凭证(须含投标人信息)装订入资信文件中。以衢州市公共资源监督管理综合信息系统确认为准（因各银行系统到账时间不同，请提前交纳）。 |
| 8 | 投标文件递交份数 | 资信文件 壹 份正本，柒 份副本 技术文件 壹 份正本，柒 份副本 商务文件 壹 份正本，柒 份副本 |
| 9 | 投标文件递交截止时间 | 2017年 月 日9:30:00（北京时间） |
| 10 | 开标地点 | 衢州市公共资源交易中心五楼5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼） |
| 11 | 开标时间 | 2017年 月 日9:30:00（北京时间） |
| 12 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 13 | 未中标人投标保证金退还 | 中标通知书发出后5个工作日内，未中标人可在开标结束后将投标保证金交纳凭证交予采购中心项目负责人，由中心统一办理退还手续 |
| 14 | 中标人投标保证金退还及履约保证金交纳 | 中标人在合同签订前向采购人交纳中标金额10%的履约保证金，凭投标保证金收据及《政府采购退回保证金申请单》退还投标保证金。 |
| 15 | 政府采购退回保证金申请单下载网址 | http://www.qzggzy.com/yj.aspx?xm=zlxz&xj=zlxz_zhdh “政府采购”栏内下载 |
| 16 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 17 | 联系人 | 姜先生 |
| 18 | 联系电话（传真） | 0570-3891220 ; 0570-3890310 （传真） |
| 19 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网） www.qzft.gov.cn（衢州市财政地税网） www.qzggzy.com（衢州市公共资源交易网） |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标方”系指组织本次招标的衢州市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：衢州市公安局。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按投标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.关于中小企业参与政府采购活动的规定

9.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1、符合中小企业划分标准；

2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

# 9.2小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。

## 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同的一般和特殊条款；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

    - 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前10日以书面形式向招标人提出，否则招标人将不予受理。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复，并在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。

## 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件应分为【资信文件】、【技术文件】和【商务文件】。资信文件、商务文件和技术文件均提供正本壹份、副本柒份。

    - 【资信文件】（涉及资信的材料原件（含公证件）均需带至开标现场备查，注册供应商资信证书已录入的除外）

      - ▲投标函；

      - ▲投标保证金纸质版缴纳凭证复印件(须含投标人信息)；

      - 供应商资格声明；

      - 有效的投标人《企业法人营业执照》复印件；

      - ▲法定代表人(负责人)授权委托书复印件（原件与投标文件一起递交）；

      - ▲分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》复印件及总公司的授权书；

      - 法定代表人或法人授权代表身份证复印件；

      - 计算机信息系统集成资质证书复印件；

      - 音视频（集成）工程企业资质证书复印件；

      - CMMI等级证书复印件；

      - 节能环保产品清单；（▲本次采购的指挥大厅接警席位工作终端、指挥大厅接警席位高清显示单元、控制席位工作终端、控制席位高清显示单元和合成作战室视频分析终端属于国家强制采购节能产品,投标人所投产品必须列入第<22>期节能产品政府采购清单）

      - ▲提供LCD55”隐缝液晶拼接显示单元、指挥大厅接警席位高清显示单元和控制席位高清显示单元的《中国国家强制性产品认证证书》（3C认证）复印件;

      - 投标人由检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》复印件（查询时间段：2014年-2017年，原件装订入投标文件正本）

      - 售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书（加盖单位公章）；

      - 技术支持及服务承诺书；

      - 2014年1月以来，投标人实施的政府集中采购类似项目的成功案例，须提供政府集中采购项目合同及政府采购中标（成交）通知书复印件；（原件带至开标现场备查）

      - 项目组成员汇总表；

      - 供应商认为需要的其他资信资料。

    - 【技术文件】（未注明复印件的，应为原件。）

      - 详细的产品清单及软硬件简要说明一览表；

      - 产品主要技术资料和性能的详细描述；

      - 针对本项目的完整实施方案，包括项目组织机构和各部分项目进度计划等；针对本项目的技术力量配备；

      - 技术偏离表；

      - 详细的培训计划（包括时间、地点、人数、师资、培训内容等）；

      - 近三年来同类产品的生产、销售情况及主要用户清单；

      - 随机备品、备件和专业工具清单；

      - 供应商认为需要的其他技术资料。

    - 【商务文件】（包括以下内容，装订成一本）

      - ▲开标一览表；

      - ▲投标设备报价明细表。

      - 《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》（符合中小企业相关政策的投标人提供）；

      - 《产品适用中小企业政策情况表》（符合中小企业相关政策的投标人提供）；

  - 投标文件内容填写说明

    - 供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 投标报价是履行合同的最终报价，报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。投标人在报价单中的提供的单价和总价在合同执行过程中固定不变，投标人不得以任何理由予以变更。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## 投标保证金

  - 投标人应于2017年  月  日前缴纳投标保证金，以确保投标保证金在投标截止时间之前到达指定帐户。投标保证金纸质版缴纳凭证复印件(须含投标人信息)装订入资信文件中。

  - 非中标候选人的投标保证金，在中标通知书发出后的五个工作日内无息退还，中标人的投标保证金待递交履约保证金且签订合同后无息退还。

  - 投标保证金退还方式：非中标候选人的投标保证金可在开标结束后将保证金交纳凭证交由采购中心项目负责人，由中心统一办理代退手续。中标人的投标保证金在合同签订前向采购人交纳中标金额10%的履约保证金后，登录衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com）下载“衢州市本级政府集中采购项目保证金退回申请表”办理退还手续。

  - 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

    - 投标截止时间后，无故撤回投标文件；

    - 投标人提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人相互串通投标的；

    - 中标人未按规定提供履约保证金；

    - 中标人未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同；

    - 修改或拒绝接受已确定的条款；

    - 其他违反政府采购法律法规行为的。

## 投标文件的签署及规定

  - 供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资信文件”、“商务文件”、“技术文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本复印。

  - ▲投标文件封面须加盖投标人单位公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - 投标文件的密封和标记

    - ▲投标文件应分为资信文件、商务文件和技术文件三部分，三部分单独密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。

    - 每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、供应商名称、投标文件名称（即资信文件、商务文件、技术文件）。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件递交至衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼），逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法人授权委托书一份及被授权人身份证原件。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

    - 供应商修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，供应商不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定不予退还。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 应交未交投标保证金的；

    - 投标文件逾期送达的；

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件有应盖而未盖公章、未按规定装订、密封、未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资信或技术文件中包含商务报价的；

    - 投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 报价超出采购预算价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的（如符合浙财采监[2007]2号文第7条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购）；

    - 出现影响采购公证的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

## 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 招标人按资信文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资信文件，若资信不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不予拆封。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据招标采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - ▲算术错误将按以下方法更正: 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 公开开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，中标供应商向中心递交检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》原件（查询时间段：2014年-2017年，投标人在投标文件中已出具的无需提供），衢州市政府采购中心在中标供应商确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书于中标公告发布之日签发，中标供应商应于本公告发布之日起两个工作日内，凭法人授权委托书及被授权人身份证原件至衢州市公共资源交易中心政府采购窗口领取中标通知书，逾期领取的后果自负。供应商与采购单位须按本公告发出两个工作日后的三十天内签订合同，并经衢州市政府采购中心签证后生效。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标人在合同签订前向采购人交纳中标金额10%的履约保证金，凭收据退还投标保证金。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经衢州市政府采购中心签证后生效。在有合理证据证明供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交衢州市政府采购中心审核备案。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，其投标保证金不予返还，同时，采购人将取消该供应商的中标资格。

    - 签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：衢州市花园东大道169号五楼506室    邮编：324000

项目联系人：姜先生

答疑咨询电话：0570-3891220

# 第三章  采购内容及要求

## 项目背景

随着近年来衢州市社会政治、经济的快速发展，人口规模的不断扩大，给衢州市应急处置、治安防范、打击犯罪工作带来了更大的压力、提出了更高的要求。目前衢州市应急指挥中心的信息化设施及应用情况已不能充分满足当前越来越大的业务增长的需求。为了适应新的业务需要，加强应急管理工作，妥善预防和处置突发公共事件，挤压犯罪空间，切实保障衢州市人民群众生命财产安全，确保衢州市的改革和发展稳步前进，建设一个综合高效、保障有力、设施先进、反应快速的应急联动指挥中心显得尤为必要和迫切。这既是促进经济繁荣、维护社会安全、建设社会主义和谐社会的需要，也是全国同步建设小康社会、提高群众物质文化生活的要求。

## 建设目标

衢州市应急指挥体系（中心）工程项目设计达到《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006 ）的甲级标准，主要功能配置标准满足或超过国家《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006中甲级标准。作为衢州市应急指挥中心实施接警处警、信息研判、决策参谋、指挥调度的综合职能部门，是实现快速反应、整体作战的勤务指挥枢纽。本次指挥中心工程主要实现四个建设目标。

1.市政府应急联动及反暴恐实战指挥体系（平台）。建立完善并充分整合接处警系统（包括移动终端、无线警务）、PGIS、GPS、全省公安350兆（PDT）无线数字集群系统、4G无线传输系统、报警定位系统、视频监控系统、卡口系统，以及数字城管信息系统，建成集快速反应、可视指挥、扁平调度、数据关联等功能于一体的现代化综合指挥调度平台，提高应急联动指挥中心快速反应、指挥实战能力。

2.公安指挥中心、情报实战服务中心、反恐指挥中心、应急联动指挥中心四中心合一，搬迁至衢州市公安局科技信息大楼，根据公安部《指挥中心技术环境改造》要求，按照应急、反恐、处突要求对接警、指挥、调度、情报、合成作战等各功能区进行建设。

## 建设依据

本项目的建筑智能化系统设计遵循中华人民共和国相关法律、法规及有关国家标准。并且符合建筑智能化系统所规定的标准、信息技术标准、规范，这些标准包括（不仅限于）以下内容：

- 《中华人民共和国突发公共事件应对法》

- 《浙江省突发公共事件总体应急预案》

- 《衢州市突发公共事件总体应急预案》

- 《中华人民共和国反恐怖主义法》

- 《中华人民共和国保守国家秘密法》

- 《中华人民共和国招标投标法》

- 《中华人民共和国采购法》

- 《公安部指挥中心技术环境改造》

- 《浙江省公安厅关于下发浙江公安110接处警系统升级改造项目框架合作协议的通知》

- 《浙江省公安厅关于认真贯彻落实<浙江省人民政府办公厅关于进一步加强社会应急联动工作的意见>的通知》

- 浙公金盾【2013】1号文件

- 浙公办【2015】107号文件

- 浙公密发【2016】111号文件

## 建设原则

工程的建设遵循技术先进、整体规划、布局合理、经济适用、安全可靠、质量优良、低炭环保等原则。

- 先进性

本项目的设计与实施，将以宽带及无线通信、云计算、跨媒体大数据挖掘、物联网等技术作为基础，通过公安内网、视频专网、政务网等将刑侦、技侦、网侦、图侦与行动技术充分结合，真正实现数据的融合应用。

- 实战性

在业务层上，根据实战需求，设计与建设数据融合实战平台，围绕指挥、研判、预警和应急管理等行业核心需求，同时考虑对数据处理效率、信息检索与串并方式、业务流程逻辑方面的特点进行系统设计与建设。

- 开放性

系统的设计与建设，遵循信息安全与数据交互及接口标准化前提下的开放性原则。其中，视频监控联网系统的互联互通在遵循浙江地标DB33的基础上，充分满足国标GB/T28181-2011的要求。在视频与非视频数据智能化分析与应用领域，采用开放性标准的方式推进各种应用系统的“情报互联”。

## 采购内容

## 本项目核心关键设备：MCU多点控制单元；LCD55”隐缝液晶拼接显示单元；高清矩阵；数据服务器；应用服务器；以太网交换主机；超薄一体式翻转终端；指挥中心大厅控制台

5.1硬件采购

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥中心可视指挥调度系统 |
| 1、指挥中心主会场会议系统建设 |
| 1 | 高清视频会议终端 | 1 | 台 | 终端需与MCU为同一品牌。 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 提供不少于5路独立的高清视频输入接口、5路高清输出接口和1路独立的标清视频输入、1路标清输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 终端具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置同时设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上以图形化界面灵活配置任意高清视频输入和输出接口之间的对应关系，并可以作为视频矩阵方案进行保存。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 支持E1线路和IP线路接入，并具备E1/IP线路备份功能，当E1线路发生故障时，可切换至IP线路，会议继续进行。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 |  |
| 2 | 高清智能云台摄像机 | 1 | 台 | 图像传感器：1/2.8，HD，CMOS； 有效像素：约200万； 输出信号格式：1080p60、1080p59.94、1080p50、1080p30、1080p29.97、1080p25、1080i60、1080i59.94、1080i50、720p60、720p59.94、720p50、720p30、720p29.97、720p25、480i@60、576i@50； 镜头：20倍光学变焦，f=4.7～94mm，F=1.6～3.5；图像水平/垂直翻转：支持图像翻转，支持吊顶安装，电子防抖功能，支持（转动过程中不影响图像质量）；水平视场角：4.8°～60°； 最低照度：5Lux；聚焦系统：自动/手动； 曝光：自动曝光，背光补偿；快门速度：1/1～1/10000s；白平衡：自动；信噪比：超过50dB、PAN水平转动范围±170°、TILT垂直转动范围-30°～90°； 视频输出：1、高清接口：3G-SDI、DVI（兼容HDMI输出）、YPbPr；2、标清接口： 复合C端子；3、支持高标清混合输出； 控制端口：RS-232（VISCA协议）、RS422 （VISCA协议）；输入电压：DC 12V（DC 10.8～13.2V）；电流：最大1.6A(DC12V)；工作温度：0℃～45℃；工作湿度：5%～85%（无凝结）；气压：86kPa～106kPa； |  |
| 3 | 高清会议摄像机 | 3 | 台 | 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出； 支持超低照度，0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白)； 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍； 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能； 支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪； 支持断网续传功能保证录像不丢失； 支持3D数字降噪、宽动态、透雾、强光抑制等功能； 支持360°水平旋转，垂直方向-30°-90°； 支持300个预置位，8条巡航扫描； 支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 支持定时抓图与事件抓图功能； 支持定时任务、一键守望功能； 支持1路音频输入和1路音频输出； 内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 支持最大128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储； |  |
| 4 | 内部监控 | 8 | 台 | 200万红外 1/1.8”CMOS超宽动态 ICR日夜型护罩网络一体机； 传感器类型：1/1.8” Progressive Scan CMOS； 最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出)； 快门：1/3秒至1/100,000秒； 镜头 非红外机型：3.8-16mm/11-40mm/7-33mm可选 IR5：3.8-16mm；IRA：11-40mm宽动态范围：120dB；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720)；支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 ；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能；支持人脸侦测，过线计数功能；音频接口 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口，1个内置麦克风（可关闭）；报警输入 1路；报警输出 1路，最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应：AC24V；功耗：23W MAX(红外灯11W)，补光距离120米，IP67；-IRA：红外照射距离最远达120米；-H：智能温控，低功耗加热，支持低温启动； |  |
| 2、视频指挥控制中心建设 |
| 5 | MCU多点控制单元 | 1 | 台 | ▲新建高清视频会议系统MCU必须与浙江省公安厅高清视频会议系统、省厅高清视频指挥调度系统能够数字无缝对接，实现互联互通互控。 MCU采用嵌入式一体化设计，配置双电源冗余备份，支持整机N+1备份，保证设备7*24小时长时间稳定运行。 会议速率支持128Kbps－8Mbps，本次配置不低于12个1080p终端接入。为保证平台支持对下级区县的扩展能力，本次投标产品单台设备需支持平滑扩容到64个1080p终端接入。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 支持H.239标准双流协议。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持并配置16分屏1080p60fps高清多画面，支持辅流加入画面合成。 支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议。 支持不同速率、不同协议、不同分辨率的终端加入同一会议。 在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps或UXGA@60fps。 支持内置WEB会议控制系统，无需部署额外的硬件服务器安装会议控制系统。 MCU具备2个10/100/1000M以太网口，支持网口1+1热备份。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 支持WEB会议控制系统，无需部署额外的硬件服务器安装会议控制系统，会议操作员只需要通过WEB即可进行系统配置和会议控制等操作。如创建会议模板、会议召集、广播会场、点名发言、会场选看、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等操作。 MCU支持内置GK功能，并支持向指定网守的注册。 支持主席控制、操作员控制、语音激励等多种会议控制方式，可以根据不同的会议需求选择不同的会议控制方式。 支持三级以上(含三级）主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。 支持MCU级联下的多路回传功能，即下级MCU可以同时传输多个会场图像到上级MCU，如输出到电视墙显示、参与多画面合成。 在会议控制系统中支持对任意分会场进行实时图像预览，同时预览路数不少于9路。 支持通过会议控制系统（非终端控制系统）对任意远端会场的摄像机远遥控制，包括PTZ控制、预置位调用。 |  |
| 6 | 会议控制软件 | 1 | 套 | ▲MCS会议控制软件，与MCU同一品牌； 支持全中文图形化操作界面，采用B/S设计结构，由MCU内置Web服务器，客户端PC通过WEB方式登录。 支持会议模板的创建、保存、修改、删除，在模板中可设置会议编码格式、速率、分辨率等参数。 可通过管理界面创建即时召开或者预约会议，可以任意设置会议时长。 会议召开时支持以树形分层方式显示与会终端，级联会议时上级控制界面可直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制。 支持中文地址薄功能，能够添加、删除、编辑与会终端。 具备录播控制功能，可进行开始、停止录放像控制。 支持图像预览功能，可以通过控制台预览任一会场终端的实时动态图像，可同时预览 6 路及以上会场图像。 |  |
| 7 | 录播服务器 | 1 | 台 | 录播服务器需与MCU为同一品牌。 采用19英寸标准机架式结构，嵌入式一体化设计，支持双电源冗余热备份，支持设备长时间稳定运行。 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议格式录制。 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可录制20KHz以上的宽音频。 支持H.239标准双流协议，能够同时录制双路视频流的内容，第二路视频流可以是动态视频流，也可以是静态视频流。 支持会议速率以128kbps-8Mbps带宽进行录制。 支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式录制，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 支持多种录像方式，包括终端的单点录像、多点会议的广播录像和多点会议中的某个终端（非广播会场终端）录像。 支持不少于20路1080p60fps视频同时录制。 支持终端、MCU会控系统、WEB客户端开始、暂停、停止录像功能。 录播服务器内置的硬盘不小于4TB,支持RAID1，确保录像文件可靠存储。 支持对当前会议进行直播，用户可通过WEB登录服务器观看会议直播，支持不少于10路1080p60fps视频流直播。 支持对已有的录像文件进行直播和预约直播，WEB用户到预定的时间点即可观看直播。 用户可通过WEB登录服务器自主选择录像文件点播，录播服务器支持不少于300个WEB用户同时点播。 支持会议放像功能，在多点会议中选择某个文件进行放像，所有会场都观看录像文件。 支持终端放像功能，空闲终端选择某个文件进行放像，本地会场观看录像文件。 支持播放器同时播放不少于4路图像，每个图像都可以达到1080p60fps分辨率，并且每个图像都可全屏播放。 具备不少于2个10/100/1000M以太网口，支持多网段接入。 具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包情况下声音清晰、图像良好，25%丢包情况下，会议仍可进行。 |  |
| 8 | 可视指挥调度平台 | 1 | 套 | 可视指挥调度平台软件需与MCU同一品牌。 平台采用20寸以上（含20寸）触摸屏可视调度台，界面简洁，采用全触控操作，简化领导和调度人员可视指挥调度操作，无需后台配合，可“一键式”快速调用各类图像资源。 支持管理员、调度员等用户权限管理，管理员可以创建管理调度席、调度员可以进行各种调度操作。 支持同时部署不少于16个调度席位，支持给不同的调度席设置不同的调度等级以及分配不同的调度资源。 支持以图形化方式显示调度成员列表，支持用户自定义的成员分组，支持列表成员的快速查找、定位。 可以融合各类视频监控系统，实现在同一界面管理调度视频会议、视频监控资源。 支持单方调度功能，可“一键”快速调度某一远端节点进行双向可视通话。 支持多方调度功能，同时与多个调度用户可视通话，所有用户图像通过画面合成显示，并实现自动混音。 支持组呼会议功能，可快速呼叫调度组或调度资源列表中的成员，召开多点视频会议。支持一键快速切换调度场景，包括主席模式、发言人模式、点名双画面模式、自动多画面模式等。 支持电视墙调度功能，可通过指挥调度系统将被调度资源快速拖至电视墙解码通道解码输出。 支持对调度资源进行预案设置，可选择调度预案快速召开调度会议。 支持被调度终端申请发音、抢答应用的管理。 支持调度会议中的强拆应用。 |  |
| 3、联勤指挥部55”LCD隐缝液晶拼接显示系统建设 |
| 3.1显示系统 |
| 9 | LCD55”隐缝液晶拼接显示单元 | 台 | 6 | 液晶显示单元采用最新技术DID（Digital Information Display）专业液晶面板，具有高亮度、高清晰度、宽色域、亮度均匀、画质优异的特点，亮度达700cd/㎡以上，对比度达3500:1以上，色彩饱和度高达92%以上；工作寿命（小时）：60000h以上；对角线（英寸）：≥55"；宽屏：16:9； 采用S-PVA技术，其响应时间可达全程8ms或更高，有效杜绝了画面拖尾的现象，使画面更加流畅，可视角度可达双向178°以上(横向和纵向)。 液晶显示单元采用超薄箱体设计由独立的单元箱体组成，以及领先的前维护箱体设计技术，便于日常维修时的拆卸及更换。显示单元可独立控制，单点故障发生时不影响全屏使用。箱体间结构拼接牢固可靠，通过抗8级烈度震动测试。(提供第三方权威机构出具的相关证明复印件加盖投标供应商公章) ▲拼接缝隙达到业内领先水平。无拼缝55英寸液晶拼接显示单元，显示区域之间拼缝为0mm，拼缝采用全屏幕主动式LED电子像素补充显示，具有优异的整体显示效果。(提供第三方权威机构出具的相关证明复印件加盖投标供应商公章) ，支持网络开/关机。 显示单元防尘能力达到IP6X等级，减少因显示单元进尘而引发的暗斑现象。显示单元工作噪音不得高于30dB(A),不影响工作人员的日常办公。(提供权威机构检测报告证明复印件加盖投标供应商公章) 视频降噪、快速运动补偿、边缘锐化、边缘平滑、色坐标空间变换与控制、灰度变换。 支持S-Video，Composite，BNC、Video，YUV，VGA、RGB，SDI，HDSDI，HDMI,DVI，SXGA，DP（4K）等主流媒体接口信号显示。LCD显示屏支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP（4K）五种接口的环通显示。供电方式：单相；平均功耗：200~250W/m2；最大功耗：400W/m2；抗电强度:1、L/N到外壳2120VAC； 2、L/N到G 2120VAC； 3、L到N 1410VAC。(提供第三方权威机构出具的相关证明复印件加盖投标供应商公章)； ▲LCD液晶拼接显示单元需要提供产品《中国国家强制性产品认证证书》（3C认证）复印件; LCD液晶拼接显示单元需要提供产品EMC认证、LVD认证、FCC认证、ROHS认证; 原厂三年保修，三年上门服务，合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |  |
| 10 | 高清矩阵 | 台 | 1 | 输入：2路HDMI ；输出：8路DVI输出，可同时解码48路200万IP。支持15000路网络媒体数据接入； 支持16路HDMI视频输出； 可自动识别显示设备最佳分辨率，可手动改变输出分辨率，最高支持3840×2160P@60Hz视频输出； 支持4K、1080P、1080I、720P、D1等视频格式； 支持标准H.265、 H.264、MPEG4码流； 单板支持4路4K或16路1080P或36路720P解码显示。 支持视频输出分割显示，最大支持单屏25分割显示。 支持视频输出拼接显示。 支持视频优化，对相机不流畅及网络造成卡顿有显著效果。 支持智能网络状态，网络状态下自动检测及告警。 支持智能网络通讯。 支持主从智能数据同步。 支持智能连接。 支持音频输入、输出，可实现监听、广播、对讲等应用需求。 支持多设备级联、联网应用。 支持报警处理及报警开关输出功能。 支持OSD功能，可叠加标题、系统信息、告警信息等。 支持多条标题编辑，位置可灵活配置。 ▲可实现与原有的矩阵系统、视频快速指挥系统无缝对接、对原有监控点位的调用、控制实现无缝对接，无需二次操作即可直控前端监控点位（或者免费更换原有系统达到上述操作要求）;可以向大屏幕显示系统推送衢州全市“全市视频信息共享平台”的治安监控高清、标清及模拟视频、全市智能交通系统中的电子警察、卡口、一体化取证及道路监控的高、标清视频图像；具有对电视墙大屏幕系统实现拼接、开窗、漫游、漂移等功，并对视频窗口的对比度、亮度等参数进行调整；对RGB窗口的图形宽高进行调整；须提供“用户使用报告”或“平台推送测试报告”。 ▲完整开发包，支持二次开发承诺。 提供公安部检测报告证明或第三方检测报告证明。 原厂三年保修，三年上门服务，合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |  |
| 11 | 液晶拼接底座 | 套 | 6 | 配套55寸超窄边拼接单元 |  |
| 12 | 高清分割拼接器 | 台 | 2 | 支持DP/HDMI/DVI输入信号，支持高达3840*2160@30Hz超高清4K信号输入。支持四路HDMI高清1080P以2X2拼接方式同时同步输出。支持一键式拼接。符合Rohs规范。OSD简体中文。 |  |
| 13 | 配套线缆 | 套 | 1 | 大屏幕配套的DVI线缆、HDMI线缆、视频线缆等 |  |
| 3.2已建各业务系统数据汇聚、应用展示系统建设 |
| 14 | 云图像控制发布平台 | 套 | 1 | 系统为一台独立设备，不是多种设备的简单组合叠加。 内置1路VGA信号输出矩阵（含1路内置PC）输出，1路音频输出，1路HDMI高清信号输出，1个COM口，1个千兆网口，2个百兆网口。 系统据有1路延时电源输出。 支持云服务器的无缝对接；同时具有扫码开关机权限管理功能。 ▲主机内置云播放客户端软件，通过手机和PC进行批量远程控制操作，从而实现高清视频的实时传输和播放，为视频会议与外景进行同步互动提供无限便利。 提供云平台服务器软件，实现客户文件的中转，用户通过手机或PC端推送多媒体信息到对应的显示屏。 系统内置播放软件具有长、宽度自动设置功能，能与LCD拼接屏屏体播放软件实时同步。 网络控制模块能够同时自动通过有线和无线两种方式连接服务器，支持跨网段远程统一管理控制，数据统计分析等。 操作面板位于主机表面，方便操作，具备弱电锁开机和远程开机功能，保证设备的开机形式多样化。 支持手机微信端远程上传播放（TXT、JPG、MP4、FLV、WMV、PPTX等格式）内容，支持手机现编现拍现录同步上传播放功能。 手机端可对上传的内容进行播放、重命名、删除，排序等。同时手机端能接收播放终端的截图。 任意PC端登录IE，通过手机扫描方式自动进入操作界面，达到与手机端同等功能的操作权限。 |  |
| 15 | 软硬一体控制终端 | 套 | 1 | 软件：选择监视器和摄像机，控制摄像机云台和镜头，调用摄像机预置点和相关辅助功能，运行多种切换。 硬件：i7/8GB DDR4 2133MHz/256GB SSD/13.3" FHD Touch (1920x1080)/No ODD/Windows 10/Intel HD Graphics 520 /3Y Carry In/3 cell /802.11ac + BT4.0/Mcafee 15M//1.0M IR Cam+Backlit KB 。 |  |
| 16 | 数据服务器 | 台 | 2 | 2U国产机架式服务器，配置Intel E5-2603v4 1.7G 6.4QPI 15M 6C 85W处理器。 配置≥32GB DDR4内存；配置≥3块600GB 2.5寸SAS热插拔硬盘，2GB Cache 12Gb RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50。 配置双口千兆网卡， 支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性。 配置80Plus高效节能铂金冗余电源，热插拔，单个电源功率≥550W。 原厂三年保修，三年上门服务，合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |  |
| 17 | 应用服务器 | 台 | 2 | 2U国产机架式服务器，配置Intel E5-2603v4 1.7G 6.4QPI 15M 6C 85W处理器。 配置≥32GB DDR4内存；配置≥3块600GB 2.5寸SAS热插拔硬盘，2GB Cache 12Gb RAID控制器，支持RAID0/1/5/10/50。 配置双口千兆网卡， 支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性。 配置80Plus高效节能铂金冗余电源，热插拔，单个电源功率≥550W。 原厂三年保修，三年上门服务，合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |  |
| 18 | 视频推送单元 | 套 | 1 | 4路视频编码器：支持 1920x1080/1680x1050/1280x720/1600x1200/960x540等常规分辨率（可自定义）；支持HDMI/CVBS/VGA/YPBPR/DVI输入；支持WINDOWS及LINUX等操作系统；支持RTSP/RTP/RTMP, HTTP, UDP单播、组播等协议（RTMP支持添加用户及密码功能）；支持主、副等多协议多码流功能，主、副流264,265分别选择。 4路输出视频矩阵： 支持15000路网络媒体数据接入；支持2路HDMI输入；支持4路HDMI（DVI）视频输出；支持多种分辨率，可手动改变输出分辨率，最高支持3840×2160@60Hz视频输出；支持4K、1080P、1080I、720P、D1等视频格式；支持标准H.265、 H.264、MPEG4码流；支持视频输出分割显示；支持图像巡视、成组、分割、拼接等显示；支持预案设定和预案管理；支持视频优化，对相机不流畅及网络造成卡顿有显著效果；支持智能网络通讯；支持多设备级联、联网应用。 |  |
| 19 | 系统安装辅材 | 批 | 1 | 包括跳纤、熔纤盘、U型导轨插座在内的所有安装所需的配件。 |  |
| 4、指挥大厅扩声系统建设 |
| 20 | 合成作战室音箱 | 只 | 2 | 8寸双高音，频率响应：45Hz-17KHz，灵敏度：≥98db，输入阻抗：80hm，最大功率：200W。 | 合成作战室 |
| 21 | 无线会议话筒 | 套 | 2 | 一拖二无线麦克风，做工精致，氧化着色，永不掉色。防摔耐磨性能好，开关可以反复推动≥10000次。主机是拉丝面板，三层复合工艺，锌合金材质，高端大气。可上机柜。 200个频点,A通道0-99，B通道100-199，频宽740-790MHZ,红外自动对频。进口571线路，音质干净清晰，突出中频，穿透力强，音频反应速度快。 | 指挥大厅 |
| 22 | 监听耳机 | 副 | 1 | 动态密闭式设计，±90度旋转机制，直径达40mm钕磁体驱动单元；阻抗：40 ohms；频率响应:15-28kHz；输出 (灵敏度): 102dB；最大输入功率): 1,300mW；线长: 1.2m (最长可达 3m)； | 指挥大厅 |
| 二、应急指挥中心综合布线系统、网络交换系统、装饰工程建设 |
| 1、政务外网、应急指挥网、语音线路建设 |
| 23 | 双口面板 | 个 | 50 | 斜角面板, 双口，带弹簧防尘盖。 |  |
| 24 | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 50 | 六类非屏蔽模块符合TIA/EIA 568B等要求，符合UL94V-0等级，具有体积小巧，可轻松安装的优势，用于水平子系统的端接。 |  |
| 25 | 六类非屏蔽数据跳线 | 根 | 117 | 3米（带锁扣防插拔） |  |
| 26 | 110型100对电话配线架 | 套 | 1 | 符合电信工程标准，RJ45/RJ11通用，插拔≥750次，端接≥250次（机架式 含模块，无需背板） |  |
| 27 | 语音跳线 | 条 | 55 | 110XC-RJ45 1对 7英尺 |  |
| 28 | 墙面，地面开凿 | 米 | 23 | 定制，15mm*50mm |  |
| 29 | 屏蔽线槽 | 米 | 30 | 翻转式挡板，既防尘，又便于查找、维护； 标准化模块设计，安装方便，结构紧凑；采用封闭式槽道，重量轻，具有较高的冲击韧性和良好的机械性能 |  |
| 30 | 墙面无缝恢复 | 平方米 | 14 | 开凿墙面的无缝恢复 |  |
| 31 | 辅材 | 项 | 1 | 包括土建的零星材料 |  |
| 2、公安内网网络建设 |
| 32 | 双口面板 | 个 | 30 | 斜角面板, 双口，带弹簧防尘盖 |  |
| 33 | 六类屏蔽信息模块 | 个 | 30 | 六类非屏蔽模块符合TIA/EIA 568B等要求，符合UL94V-0等级，具有体积小巧，可轻松安装的优势，用于水平子系统的端接。 |  |
| 34 | 六类跳线 | 根 | 75 | 07FT； 1对7英尺 |  |
| 35 | 墙面，地面开凿 | 米 | 28 | 定制，15mm*50mm |  |
| 36 | 屏蔽线槽 | 米 | 35 | 翻转式挡板，既防尘，又便于查找、维护； 标准化模块设计，安装方便，结构紧凑；采用封闭式槽道，重量轻，具有较高的冲击韧性和良好的机械性能 |  |
| 37 | 墙面无缝恢复 | 平方米 | 18 | 定制 |  |
| 38 | 辅材 | 项 | 1 | 包括螺丝扎带等 |  |
| 3、视频专网网络建设 |
| 39 | 非屏蔽线缆 | 箱 | 8 | UTP6 100米每箱 |  |
| 40 | DVI光纤转换器 | 只 | 26 | 规格RGB 带单独同步H 和V视频带宽1.6GHz分辨率支持640×480 至1920×1080最高刷新频率85Hz DVI连接器DVI-D |  |
| 41 | DVI跳线 | 条 | 48 | 采用无氧铜做导体； 100%的无压缩数字信号的传输； 产品基于新的TMDS新技术，采用4对对绞线的结构设计，外有铝箔屏蔽，防止信号间的相互串扰，使信号传输更加完整；100% 铝箔覆盖和AL编织的屏蔽。5米每根 |  |
| 4、网络布线基础建设 |
| 42 | 钢制线槽 | 米 | 90 | 翻转式挡板，既防尘，又便于查找、维护； 标准化模块设计，安装方便，结构紧凑；采用封闭式槽道，重量轻，具有较高的冲击韧性和良好的机械性能，规格300*100 |  |
| 43 | 钢制线槽 | 米 | 300 | 翻转式挡板，既防尘，又便于查找、维护； 标准化模块设计，安装方便，结构紧凑；采用封闭式槽道，重量轻，具有较高的冲击韧性和良好的机械性能，规格200*100 |  |
| 44 | 钢制线槽 | 米 | 200 | 翻转式挡板，既防尘，又便于查找、维护； 标准化模块设计，安装方便，结构紧凑；采用封闭式槽道，重量轻，具有较高的冲击韧性和良好的机械性能，规格100*50 |  |
| 45 | 线槽弯头 | 个 | 30 | 钢制结构，弯头，可满足各种走线需求，灵活配置规格300*100 |  |
| 46 | 线槽三通 | 个 | 30 | 钢制结构，三通接头，可满足各种走线需求，灵活配置300*100 |  |
| 47 | KBG管 | 米 | 100 | 国标扣压式导线管，KBG系列钢导管采用优质薄壁板材加工而成，双面冷镀锌全方位360°保护，规格 ∅20 |  |
| 48 | 钢制走线架 | 米 | 150 | 翻转式挡板，既防尘，又便于查找、维护； 标准化模块设计，安装方便，结构紧凑；采用封闭式槽道，重量轻，具有较高的冲击韧性和良好的机械性能，规格33mm*40mm*33mm |  |
| 49 | 热缩保护管 | 批 | 1 | 内壁涂有螺旋型、直涂高性能的热熔胶粘剂,收缩后具有良好的密封效果 直径6MM |  |
| 50 | 光纤盒 | 批 | 1 | 8口FC，0.6mm厚度优质钢板，塑料光纤熔纤盘材质，韧性优良 |  |
| 51 | 耦合器 | 个 | 200 | FC-FC |  |
| 52 | 光缆 | 米 | 200 | 8芯万兆单模光缆 |  |
| 53 | 光纤熔接 | 处 | 150 | 用于电视墙后面到会议室之间级联用 |  |
| 54 | 光纤辅材 | 批 | 1 | 包括酒精、海绵等辅材 |  |
| 55 | 零星材料 | 项 | 1 | 包括石灰，扎带等 |  |
| 56 | 标识标签 | 项 | 1 | 自粘性标贴 ，13×38mm×14 |  |
| 57 | 螺丝螺帽 | 项 | 1 | 六角螺帽304不锈钢 |  |
| 58 | 静电地板 | 米2 | 48 | 导电性能： 表面电阻 106— 109欧姆；体电阻率 107— 1010欧姆/厘米。 耐烟火性能：不小于1600 ℃。 耐磨性： 4级/6000转。 耐极冷极热性：15℃－105℃。 经10次急冷热循环不出现明显裂纹。 断裂模数：最小值不小于27Mpa。 翘曲度： ±0.5%。 地板规格： 600×600×10mm。 符合指标为防静电陶瓷地板。 |  |
| 59 | 静电地毯 | 米2 | 195 | 聚酯纤维：100%面料纯度。 导电性能： 表面电阻 106— 109欧姆。 体电阻率 107— 1010欧姆/厘米。 耐烟火性能：不小于1600 ℃。 耐磨性： 4级/6000转。 耐极冷极热性：15℃－105℃。 |  |
| 60 | 辅材 | 项 | 1 | 包括扎带、剪刀等辅材 |  |
| 61 | 五金工具套装 | 套 | 1 | 包括锤子，剪刀等。 |  |
| 5、网络交换系统 |
| 62 | 以太网交换机主机（公安内网） | 台 | 2 | 交换容量≥256Gbps，转发性能≥50Mpps； 固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28。 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP。 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 ▲具有堆叠功能，堆叠后单端口堆叠带宽≥2.5G，双向≥5G，提供第三方机构出具的测试报告证明复印件盖投标供应商公章。 支持防雷等级≥8KV，提供第三方机构出具的测试报告证明复印件盖投标供应商公章。 原厂三年保修，三年上门服务，合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |  |
| 63 | 以太网交换机主机（政务外网） | 台 | 1 | 交换容量≥256Gbps，转发性能≥50Mpps； 固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28； 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP； 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 ▲具有堆叠功能，堆叠后单端口堆叠带宽≥2.5G，双向≥5G，提供第三方机构出具的测试报告证明复印件盖投标供应商公章。 支持防雷等级≥8KV，提供第三方机构出具的测试报告证明复印件盖投标供应商公章。 原厂三年保修，三年上门服务，合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |  |
| 64 | 以太网交换机主机（视频专网） | 台 | 1 | 交换容量≥256Gbps，转发性能≥50Mpps； 固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28； 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP； 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 ▲具有堆叠功能，堆叠后单端口堆叠带宽≥2.5G，双向≥5G，提供第三方机构出具的测试报告证明复印件盖投标供应商公章。 支持防雷等级≥8KV，提供第三方机构出具的测试报告证明复印件盖投标供应商公章。 原厂三年保修，三年上门服务，合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |  |
| 65 | 以太网交换机主机（党政专网） | 台 | 2 | 交换容量≥256Gbps，转发性能≥50Mpps； 固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28； 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP； 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 ▲具有堆叠功能，堆叠后单端口堆叠带宽≥2.5G，双向≥5G，提供第三方机构出具的测试报告证明复印件盖投标供应商公章。 支持防雷等级≥8KV，提供第三方机构出具的测试报告证明复印件盖投标供应商公章。 原厂三年保修，三年上门服务，合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |  |
| 6、应急指挥中心配套电源、装饰工程建设 |
| 66 | 交流电缆 | 米 | 200 | ZA-RVV4*25+1*16mm2（含配件） | UPS配电柜电缆 |
| 67 | 交流电缆 | 米 | 550 | ZA-RVV3*6mm2（含配件） |  |
| 68 | 交流电缆 | 米 | 500 | ZA-RVV3*4mm2（含配件） |  |
| 69 | 钢制线槽 | 米 | 100 | 300*150 |  |
| 70 | 钢制线槽 | 米 | 150 | 200*100 |  |
| 71 | KBG管 | 米 | 300 | KBG ∅20 |  |
| 72 | 零星材料 | 项 | 1 | 包括螺丝，扎带 |  |
| 7、接地 |
| 73 | 机房接地引入 | 项 | 1 | 引下线的接地电阻不小10欧姆，防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置 |  |
| 74 | 机房接地汇流母铜排 | 块 | 1 | 光洁，无氧化、划伤、凹坑，平直度好，尺寸偏差小，可根据用户的图纸要求生产各种截面形状复杂的铜排，其中T2（C1100）红铜排导电率可达98%以上，具有高导电、导热性能。 |  |
| 75 | 静电释放线 | 米 | 150 | ZA-RVV1*4mm2 |  |
| 76 | 静电释放线 | 米 | 150 | ZA-RVV1*10mm2 |  |
| 77 | 接地用附材 | 项 | 1 | 铜牌绝缘子、接地铜鼻子等 |  |
| 三、应急指挥工位设备、终端 |
| 1、指挥大厅终端 |
| 78 | 指挥大厅接警席位工作终端 | 套 | 11 | 工作管理台式电脑 （i7， ≥8G内存,硬盘：SSD256G ，操作系统WIN7 X64专业版,显卡：支持3屏显示，≥2G独显，键盘鼠标套 ）； ▲所投机型进入第22期《节能产品政府采购清单》，且产品参数须与所公布的台式电脑性能参数一致。 | 1机3屏，11个席位各上1路大屏 |
| 79 | 指挥大厅接警席位高清显示单元 | 台 | 33 | 21.5英寸宽屏LED背光IPS硬屏液晶显示器；1920*1080，DVI输入； ▲所投机型进入第22期《节能产品政府采购清单》; ▲提供产品《中国国家强制性产品认证证书》（3C认证）复印件。 |  |
| 80 | 控制席位工作终端 | 套 | 4 | 工作管理台式电脑 （i7， ≥8G内存,硬盘：SSD256G ，操作系统WIN7 X64专业版,显卡：支持3屏显示，≥2G独显，键盘鼠标套）； ▲所投机型进入第22期《节能产品政府采购清单》，且产品参数须与所公布的台式电脑性能参数一致。 | 1机2屏，5个席位各上1路大屏 |
| 81 | 控制席位高清显示单元 | 台 | 10 | 21.5英寸宽屏LED背光IPS硬屏液晶显示器≥1920*1080，DVI输入； ▲所投机型进入第22期《节能产品政府采购清单》； ▲提供产品《中国国家强制性产品认证证书》（3C认证）复印件; |  |
| 2、指挥室终端 |
| 82 | 多媒体桌插 | 套 | 60 | 多媒体桌插汽杆翻转，铝面板，电源模块、HDMI、USB 、3.5音频、RJ45，接口插拔 |  |
| 83 | 双面液晶电子桌牌 | 台 | 37 | 三角外观小巧精致，电子桌牌与会议话筒铝合金一体成型设计，颜色定制; 双面7寸高亮彩色数字TFT屏,分辨率≥ 1024*600 ,亮度350流明及以上； 接口至少包含：RJ45*1，TF*1，开关*1，拨码*1，DC*2；1*发言申请按钮；1*发言控制按钮； 支持双面显示姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等,背景可自定义编辑，（背景模版可在软件库选择使用，单位或人名信息后台编辑或导入，支持远程集中操作控制，统一或单独发送及修改人名信息）。 会议话筒： 连接方式：8芯手拉手电缆连接； 电源电压：DC18V； 电流损耗：32mA； 灵敏度：-422dB； 频率响应：100Hz～16KHz； 参考拾音距离：20～90cm； 手拉手连接电缆长度：2米； 话筒具有单指向性响应特性，即使在嘈杂条件下也能获得最佳性能，对手机干扰的敏感度低； 原厂三年保修，三年上门服务，合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |  |
| 84 | 全数字电子桌牌控制主机 | 台 | 1 | 4U标准型,专业工业级定制机箱，采用EMI设计,防电磁辐射干扰,输入电压交流50- 60Hz，220V±10%V，嵌入式开发，网络支持1000M Ethernet； 支持维护数据库，管理会议文件，会议服务软件，大屏输出控制软件,系统信息备份,采用多种加密结合充分保证信息的安全可靠； 超静音：采用AVC双滚珠铜芯风扇、转速在1500±10%RPM时，噪音最高20dB(A)； 绿色环保：低功耗、低碳排放、不含汞钠等有害物质，符合国际绿色环保法； 配备8寸液晶触摸屏，可免除使用鼠标键盘及显示器； 输出接口至少包含:USB×4，RS232×4，VGA×1，HDMI×1，DVI×1；LTP×1，Rj45×6（数据交换）； |  |
| 85 | 数字会议主机（控制发言） | 台 | 1 | 支持电子桌牌发言终端发言会讨、一台设备可带≥60个电子桌牌发言终端、可级联实现多个控制，电子桌牌发言终端与数字会议主机控制设备实现手拉手有线连接。 系统主机有四路输出，每路可连接≥15个会议单元，最多可以连接60个会议单元，具有代表单元发言数量限制功能，预置“1”、“2”、“3”、“5”及“开放式会议”五种模式供选择，主席单元麦克风的开启不受该数量的限制； 会议主机具有高、中、低音调调节功能，提高整个系统的语音清晰度； 系统具有≥3组音频输入和输出端口，可外接各种音源输入设备和录音、扩音设备； 系统单元采用8P-DIN连接电缆，手拉手“T”型电缆连接方式； 系统中每单元都有一个视频跟踪预置点，可选择相应摄像头和通道，轻松实现摄像机自动跟踪功能； 原厂三年保修，三年上门服务，合同签订前提供原厂3年服务承诺函（原件），若中标供应商不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标供应商的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额15%的余款在验收合格36个月无异议后付清。 |  |
| 86 | 有线拓展主机 | 台 | 2 | 支持桌牌单元供电、一台设备可带≥20个桌牌、可级联实现多个控制，桌牌与有线控制设备实现点对点有线连接。实现对有线标准型控制主机的拓展。 |  |
| 87 | 后台控制软件 | 套 | 1 | 参会名单：根据会议议程设置参会人员名单，并批量上传到服务器； 座位安排：根据会议安排设置参会人员座位； 背景与显示布局：根据会议议程议题设置铭牌背景色，单位信息，LOGO、名字大小，颜色，字体等，并预览在前端的显示位置； ▲生成模拟布局：根据参会人员名字与座位安排，以电子图片式显示出实际会场模拟图；缺席机制：在设置完成座位安排，系统支持缺席后所有后面的名字自动向上移动，填补缺席座位并瞬间显示；需提供软件界面截图。增加机制：在设置完成座位安排，系统支持在增加名字后，本座位包括后面所有名字自动下移；需提供软件界面截图。座位互换机制：在设置完成座位安排，系统支持座位拖动后前端桌牌自动显示放到本座位的名字；需提供软件界面截图。 支持通过后台软件编辑与会者的信息一键生成到终端； 支持后台可实时显示所有电子铭牌的网络连接状态，提供自检功能，协助排查故障。 提供电子桌牌软件系统软件著作权证书复印件，并加盖投标供应商公章。 |  |
| 88 | 超薄一体式翻转终端 | 台 | 8 | 显示器：≥15.6寸高亮真彩液晶宽屏，屏分辨率≥1920*1080dpi； 材质：全身高档铝合（包括翻转器箱体），钢琴烤漆颜色可供选择； 工艺处理：铝合金表面采用微细拉丝处理或细磨砂处理； 结构式三防（防夹手、防掉笔、防掉异物）； 传动方式：采用双钢丝软传动设计，真正做到超静音，避免传动结构每年做润滑保养； 面板厚度(mm)：≥5； 面板形势：直角；面板尺寸(mm)≤465*330*5；开孔尺寸(mm) ≤浅槽466*331*160，通槽≤451*321*160MM； 开关方式：触点开关； 手动开启功能； 俯仰角：0~105°； 电机：采用进口微型电机，噪音更小； I3，4G内存，120G ssd，工业级主板； 键盘鼠标：具备； 信号切换功能：具备本地信号，外界HDMI及VGA信号三路信号切换，支持串口统一切换； 面板有主机开关按键及USB接口； 控制方式：手动、遥控、485集控； 安装方式：自上而下顺装； 运行方式：滚轴软传动； 温度及湿度：工作温度5~40度 环境温度-20~60度 相对湿度20%~80%； 接口至少包含：电源220AC VGA输入 HDMI输入 RS485输入输出。 |  |
| 89 | 合成作战室视频分析终端 | 套 | 18 | i5，≥4G，≥500G硬盘，19吋显示器，键盘鼠标套； |  |
| 3、其他配套办公设备 |
| 90 | 黑白激光多功能一体机 (打印 复印 扫描) | 台 | 7 | 内存: ≥256MB；接口:高速 USB 2.0 端口（主机/设备），内置快速以太网 10/100Base-TX 网络端口，电话线路端口（输入/输出）；打印速度: ≥25PPM；打印分辨率: ≥1200 x 1200 dpi；供纸容量: ≥250 页进纸盒、10 页优先纸盒、35 页自动文档进纸器 (ADF)；双面打印:标配；网络打印:标配；调制解调器速度: ≥33.6kbps；发送/接收内存: ≥500页；复印速度: ≥25PPM；复印分辨率: ≥600 x 600 dpi；扫描类型:平板；扫描分辨率:高达 300 dpi（彩色和黑白、ADF）； 高达 600 dpi（彩色、平板）； 高达 1200 dpi（黑白、平板）； |  |
| 91 | 传真机 | 台 | 2 | 发送时间：秒/页:约12秒/页，扫描元件:黑白扫描扫描进纸方式:ADF，打印方式:普通纸热转印 |  |
| 92 | 数码取证终端 | 套 | 1 | ≥2000万像素，快门速度1/8000-30秒，程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M)，曝光补偿手动：±5EV（1/3EV或1/2EV步长），自动包围曝光：±3EV（1/3EV或1/2EV步长），对焦点数≥19点评价测光，局部测光，中央重点测光，点测光，ISO 100-25600（原生高感：ISO≥ 6400），高速连拍：最高约7张/秒，低速连拍：最高约3张/秒WiFi：IEEE 802.11b/g/n，NFC，存储SD/SDHC/SDXC卡（兼容UHS-I），镜头：18-135mm ；≥64G SDXC存储卡 备用电池 包 炭纤维三脚架 |  |
| 93 | PDU插座 | 个 | 80 | 8位10A |  |
| 4、有线通讯系统 |
| 94 | 16路电话录音系统 | 台 | 2 | 硬盘存储 支持≥16路同步录音，内置≥1T硬盘，支持自动、手动和音频模式录音，支持移动硬盘备份、光盘备份，支持线路本地实时监听，内置显示屏， 支持本地操作维护，支持压控录音，音频录音，键控录音等方式，硬盘自动循环录音，可设置临界报警，方便录音查询、实时监听、权限管理等 |  |
| 95 | 一抓通电话机 | 台 | 10 | 指挥中心的实现直接电话接入，设置一台核心呼叫总机，对应衢州市下属县（市、区）公安局（分局），同时每个电话一一对应，任何一个电话提起就可以不用拨号直接到指定的县（市、区）公安局（分局）响铃，联系。应用范围主要在领导联合指挥区。 |  |
| 96 | 专业电话机 | 台 | 3 | 为达到更加便捷的通话，提高工作的效率，指挥长区域配置一个专业话机，此话机对应的是整个指挥大厅的坐席电话，最多可以接入16路电话。指挥长只需按对应的坐席编码（1、2、3……）即可完成通话。 |  |
| 5、指挥中心大厅控制台 |  |
| （1）接警控制台 |  |
| 97 | 接警台 | 工位 | 27 | ▲1.控制台台板采用防火、防潮、防刻划、绝缘、耐磨、强度高的抗培特板制作，台板厚度≥15 mm,台面颜色可多种选择，表面贴防火胶板，台面距地面高度≥740mm，每席位间长度≥1500mm，台面深度不少于1100mm，容膝空间不少于450mm。控制台前后门板及主体框架/辅助框架采用厚度≥1.5 mm的优质冷轧钢板制造，焊接处不留缝隙或空缺，所有裁剪和焊接处均需经过打磨抛光。 2.ISO 14001：2004质量管理体系认证/ISO 9001：2000 质量管理体系认证。（投标时提供相关证书复印件并加盖投标供应商公章）。 3. 为了保证散热通风，方便操作与整体环境美观统一，门板采用钣金冲孔并且通风率需达到50%以上。 4.控制台主机设备需全部密封底柜内部，底柜具备纵向和横向走线槽，底柜框架使用精密铸造合金铝型材制作，线槽设计“快勾”、“快组”结构，考虑到地柜设备的安全性，控制台需通过EMC电磁兼容检测，抗电磁辐射不小于3级，抗射频场干扰不小于3级，抗浪涌不小于1KV，抗瞬电脉冲不小于3级，静电放电抗扰度不小于6KV。（需提供EMC测试报告复印件并加盖投标供应商公章） 5.考虑到浙江地区多雷雨的特殊气候情况，SPD防浪涌保护器选用行业内防雷等级较高的知名品牌产品，电源负载≥25A，具有防雷状态指示灯和多功能开关,外壳阻燃等级达到UL94V0，并具有3C认证或免检证明。 6.后屏风上部LED声光报警显示系统采用透明亚克力材质，厚度≥12mm，通过控制盒可将透明亚克力板整体色彩分别变换为不少于红、蓝2种颜色，操作席装报警屏风具体数量根据采购方的实际需求定量，屏风上部需带有多媒体强弱电信息盒及LED台灯，班长台席可显示报警台席序号。 ▲7. LCD支架（一托三）采用精密压铸的锌合金制造，万向球头结构，LCD 可实现360°任意角度调整。采用业内著名品牌，可随意伸缩，单边最大拉伸满足430MM，最短长度100MM，每个单臂支架至少可承重20公斤显示器不出现下坠现象。 |  |
| 98 | 操作椅 | 张 | 27 | 优质高级透气网布靠背、麻绒座垫，手感好、透气性强、柔软而富有弹性，厚度适中；PU一次性成型、耐阻燃、防老化（表面涂有防老化变形保护膜）、高密度、高回弹海绵，密度≥35kg/m3，座感较舒适。 |  |
| 99 | 移动文件柜 | 张 | 22 | 三层文件柜 |  |
| （2）直列型控制台（10"） |  |
| 100 | 直列联勤席 | 工位 | 10 | ▲1.控制台台板须采用防火、防潮、防刻划、绝缘、耐磨、强度高的抗培特板制作，台板厚度≥15 mm,台面颜色可多种选择，表面贴防火胶板，台面距地面高度≥740mm，每席位间长度≥1200mm，台面深度不少于800mm，容膝空间不少于450mm。控制台前后门板及主体框架/辅助框架采用厚度≥1.5 mm的优质冷轧钢板制造，焊接处不留缝隙或空缺，所有裁剪和焊接处均需经过打磨抛光。 2.ISO 14001：2004质量管理体系认证/ISO 9001：2000 质量管理体系认证。（投标时提供相关证书复印件并加盖投标供应商公章） 3. 为了保证散热通风，方便操作与整体环境美观统一，门板采用钣金冲孔并且通风率需达到50%以上。 4.控制台主机设备需全部密封底柜内部，底柜具备纵向和横向走线槽，底柜框架使用精密铸造合金铝型材制作，线槽设计“快勾”、“快组”结构，考虑到地柜设备的安全性，控制台需通过EMC电磁兼容检测，抗电磁辐射不小于3级，抗射频场干扰不小于3级，抗浪涌不小于1KV，抗瞬电脉冲不小于3级，静电放电抗扰度不小于6KV。（需提供EMC测试报告复印件并加盖投标供应商公章） 5.考虑到浙江地区多雷雨的特殊气候情况，SPD防浪涌保护器选用行业内防雷等级较高的知名品牌产品，电源负载≥25A，具有防雷状态指示灯和多功能开关,外壳阻燃等级达到UL94V0，并具有3C认证或免检证明。 6.LCD支架采用精密压铸的锌合金制造，万向球头结构，LCD 可实现360°任意角度调整。采用业内著名品牌，可随意伸缩，单边最大拉伸满足430MM，最短长度100MM，每个单臂支架至少可承重20公斤显示器不出现下坠现象。 |  |
| 101 | 操作椅 | 张 | 10 | 皮质舒适型椅子 |  |
| （3）领导指挥席控制台 |  |
| 102 | 领导指挥席 | 工位 | 15 | ▲1.控制台台板须采用防火、防潮、防刻划、绝缘、耐磨、强度高的抗培特板制作，台板厚度≥15 mm,台面颜色可多种选择，表面贴防火胶板，台面距地面高度≥740mm，每席位间长度≥800mm，台面深度不少于800mm，容膝空间不少于450mm。所选台板面板必须通过TVOC、SGS认证。控制台前后门板及主体框架/辅助框架采用厚度≥1.5 mm的优质冷轧钢板制造，焊接处不留缝隙或空缺，所有裁剪和焊接处均需经过打磨抛光。 2.ISO 14001：2004质量管理体系认证/ISO 9001：2000 质量管理体系认证。（投标时提供相关证书复印件并加盖投标供应商公章）。 3. 为了保证散热通风，方便操作与整体环境美观统一，门板采用钣金冲孔并且通风率需达到50%以上。 4.控制台主机设备需全部密封底柜内部，底柜具备纵向和横向走线槽，底柜框架使用精密铸造合金铝型材制作，线槽设计“快勾”、“快组”结构，考虑到地柜设备的安全性，控制台需通过EMC电磁兼容检测，抗电磁辐射不小于3级，抗射频场干扰不小于3级，抗浪涌不小于1KV，抗瞬电脉冲不小于3级，静电放电抗扰度不小于6KV（需提供EMC测试报告复印件并加盖投标供应商公章）。 5.考虑到浙江地区多雷雨的特殊气候情况，SPD防浪涌保护器选用行业内防雷等级较高的知名品牌产品，电源负载≥25A，具有防雷状态指示灯和多功能开关,外壳阻燃等级达到UL94V0，并具有3C认证或免检证明。 |  |
| 103 | 操作椅 | 张 | 15 | 皮质舒适型椅子 |  |
| 104 | LED数字显示屏 | 块 | 32 | 1-1、模组参数： 尺寸（W×H×T）：192 mm×96 mm×10 mm ； 封装方式： SMD2121； 点间距（mm）：3 mm； 像素点（点数/ m2）：111111点数/m2； 分辨率（W×H）：64点×32点； 重量（kg/个）：0.152 kg/个； 1-2、管芯参数： 纯红LED：中心波长 620nm - 624nm 亮度 110-140mcd 测试条件25℃, 20mA； 纯绿LED：中心波长 520nm - 524nm 亮度 310-400mcd 测试条件25℃, 20mA； 纯蓝LED：中心波长 465nm - 470nm 亮度 55-70mcd 测试条件25℃, 20mA； 1-3、最 佳 视距：≥3m 1-4、配套发射卡，接收卡，支架等配件 |  |
| （4）、圆形联勤控制台 |  |
| 105 | 圆形联勤席 | 工位 | 10 | ▲1.控制台台板须采用防火、防潮、防刻划、绝缘、耐磨、强度高的抗培特板制作，台板厚度≥15 mm,台面颜色可多种选择，表面贴防火胶板，台面高度≥740mm，每席位间长度≥1000mm，容膝空间不少于450mm。控制台前后门板及主体框架/辅助框架采用厚度≥1.5 mm的优质冷轧钢板制造，焊接处不留缝隙或空缺，所有裁剪和焊接处均需经过打磨抛光。 2.ISO 14001：2004质量管理体系认证/ISO 9001：2000 质量管理体系认证。（投标时提供相关证书复印件并加盖投标供应商公章）。 3. 为了保证散热通风，方便操作与整体环境美观统一，门板采用钣金冲孔并且通风率需达到50%以上。 4.考虑到浙江地区多雷雨的特殊气候情况，SPD防浪涌保护器选用行业内防雷等级较高的知名品牌产品，电源负载≥25A，具有防雷状态指示灯和多功能开关,外壳阻燃等级达到UL94V0，并具有3C认证或免检证明。升降机采用进口电机，升降平顺，稳定性强。 |  |
| 106 | 操作椅 | 张 | 10 | 皮质舒适型椅子 |  |
| 6、合成作战室控制台 |  |
| 107 | 合成作战席控制台 | 工位 | 20 | ▲1.控制台台板须采用防火、防潮、防刻划、绝缘、耐磨、强度高的抗培特板制作，台板厚度≥15 mm,台面颜色可多种选择，表面贴防火胶板，台面高度≥740mm，每席位间长度≥1000mm，台面深度不少于800mm，容膝空间不少于450mm。控制台前后门板及主体框架/辅助框架采用厚度≥1.5 mm的优质冷轧钢板制造，焊接处不留缝隙或空缺，所有裁剪和焊接处均需经过打磨抛光。 2.ISO 14001：2004质量管理体系认证/ISO 9001：2000 质量管理体系认证。（投标时提供相关证书复印件并加盖投标供应商公章）。 3. 为了保证散热通风，方便操作与整体环境美观统一，门板采用钣金冲孔并且通风率需达到50%以上。 4.控制台主机设备需全部密封底柜内部，底柜具备纵向和横向走线槽，底柜框架使用精密铸造合金铝型材制作，线槽设计“快勾”、“快组”结构，考虑到地柜设备的安全性，控制台需通过EMC电磁兼容检测，抗电磁辐射不小于3级，抗射频场干扰不小于3级，抗浪涌不小于1KV，抗瞬电脉冲不小于3级，静电放电抗扰度不小于6KV（需提供EMC测试报告复印件并加盖投标供应商公章）。 5.考虑到浙江地区多雷雨的特殊气候情况，SPD防浪涌保护器选用行业内防雷等级较高的知名品牌产品，电源负载≥25A，具有防雷状态指示灯和多功能开关,外壳阻燃等级达到UL94V0，并具有3C认证或免检证明。 6.LCD支架采用精密压铸的锌合金制造，万向球头结构，LCD 可实现360°任意角度调整。采用业内著名品牌，可随意伸缩，单边最大拉伸满足430MM，最短长度100MM，每个单臂支架至少可承重20公斤显示器不出现下坠现象。 |  |
| 108 | 配套座椅 | 张 | 20 | 皮质舒适型椅子 |  |
| 7、作战研究室配套桌椅 |  |
| 109 | 作战研究会议桌 | 工位 | 22 | 1.会议桌表面为胡桃木纹饰面，木皮厚度0.8mm以上，木纹拼接流畅，浑然一体，15mm厚全实木封边，每席位间长度≥700mm，2.基材采用环保型E1级中纤板，经过防虫，防腐化处理，3.油漆采用哑光环保聚酯漆，封闭漆工艺，在较长时间内不会脱离，抗氧化，不变色，能较好的保护好家具的表层，硬度达到H级，具有耐磨耐高温光度自然持久等特性，材料符合AS1734国际标准。 |  |
| 110 | 操作椅 | 张 | 22 | 优质高级透气网布靠背、麻绒座垫，手感好、透气性强、柔软而富有弹性，厚度适中；PU一次性成型、耐阻燃、防老化（表面涂有防老化变形保护膜）、高密度、高回弹海绵，密度≥35kg/m3，座感较舒适。 |  |
| 111 | 多媒体视频高清展示台 | 张 | 1 | 800万像素；光学22倍，数码10倍；对焦/白平衡：手动/自动；图像特技：正负片、冻结、旋转、镜像、文本图像切换、两画面；图像存储:海量存储、掉电保存、可保存。具有HDMI高清接口，USB2.0接口，RS232接口；内置4GSD储存卡；音频输入3.5插口4组，音频输出3.5插口1组；视频输入RCA1组，S-VIDEO 1组；视频输出RCA1组，S-VIDEO 1组。 |  |
| 112 | 演讲台 | 张 | 1 | L695×W360×H1100mm；实木+高密度板精心合成；颜色与会议室整体装修风格一致。 |  |

5.2软件采购

5.2.1软件清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市政府应急联动（反暴恐）实战指挥体系（平台） |
| 1 | 应急实战指挥平台 | 专家库管理模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 预案库管理模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 专业队伍库管理模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 专业知识库管理模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 应急资源库管理模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 案例库管理模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 地理信息系统模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 通讯录管理模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 排班管理模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 实时状态统计模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 电子围栏模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 离线报警模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 天翼点名模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 工作通报模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 任务视图模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 联动力量轨迹回放模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 天翼无线指挥模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 含APP客户端软件开发 | 套 | 1 |
|  |  | 音视频管理模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 指挥调度档案模块开发 | 套 | 1 |
| 2 | 视频推送子系统 | 视频推送子系统软件开发 | 套 | 1 |
| 3 | 天翼对讲机终端接口 | 在衢州市政府应急联动（反暴恐）实战指挥外网平台处建设集群调度子系统开发 | 套 | 1 |
|  |  | 通过天翼终端接口进行对接，在平台安装调度台/管理台 | 套 | 1 |
|  |  | 通过调度管理系统做代理接入运营商的调度子系统(需运营商开发并授权接口) | 套 | 1 |
|  |  | 通过中国电信天翼对讲机实现应急联动指挥调度管理。 | 套 | 1 |
|  |  | 应急联动接处警增强模块的开发 | 套 | 1 |
|  |  | 指挥调度可视化模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 指挥调度扁平化模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 指挥调度智能化模块开发 | 套 | 1 |
| 4 | 其他需对接系统 | 浙江省公安厅发文《浙江省公安厅科技信息化局转发公安部关于开展警用地理信息基础平台与地理信息公共服务平台（天地图）对接的通知》《浙江省公安厅科技通信管理局关于规范天地图联网调用接口的通知》，要求PGIS与天地图对接 | 套 | 1 |
|  |  | 内网和外网平台的接口开发 | 套 | 1 |
|  |  | 对接省厅110接处警系统模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 对接无线警务指挥模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 对接智慧城管模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 对接公安网视频快速指挥系统开发 | 套 | 1 |
|  |  | 其它额外对接系统根据用户实际情况指定 | 套 | 1 |

▲本次招标清单未配置实战平台所需硬件设备，投标人根据各自实战平台架构差异，自行提供满足平台运行要求的硬件设备（如服务器等）。

▲各投标人需提供新建软件平台稳定运行所需的硬件设备，并提供完整网络拓扑图。各投标人根据自身软件架构情况，自行提供软件平台的网络拓扑图与平台架构图。

5.2.2功能需求

建设政府应急、反恐涉暴、情报警务、实战指挥辅助决策系统，建立应急、反恐重点单位数据库、预案库、专家库、案事件处置推演系统等，提升应急反恐涉暴指挥辅助决策能力；有效整合PGIS、天地图资源，综合利用海量数据管理、空间分析等技术，以公安、政务、视频、互联网四大网络为依托，以信息共享和综合利用为目标，实现基于电子地图的多源信息的有机整合、立体化展现、多方位多角度查询和可视化空间分析等，旨在提升应急指挥决策、快速反应、反恐涉暴等方面的立体防控与综合处突能力。

- 应急实战指挥平台

应急实战指挥平台部署，分为日常勤务、实战指挥两大部分和对应的移动终端APP。实现为市政府应急联动指挥中心提供指挥部、作战部、参谋部的功能。

- 展示门户

提供对当前态势直观全面把握的展示门户，在中部提供“一张图”，展示地理信息相关的各类静态和动态信息；左侧显示警情态势、当前指挥调度任务及处置状态；右侧展示目前重点关注信息、勤务信息和重要节点。

- 地理信息系统

该系统是应急联动指挥平台的地理信息支撑环境，主要实现二维矢量图、影像图的全图显示、地图放大、地图缩小、地图漫游、距离测量、面积测量、地物查询、图层设置、路径分析、地图刷新、地图全屏、切换地图、保存地图、打印地图、自定义标注、视图收藏夹等常规地理信息功能。由PGIS对接天地图资源（需配置前置机）

- 六库

“六库”，指建立应急联动指挥的专家库、预案库、专业队伍库、知识库、应急资源库、案例库。

分类如下表所示。

| 类别 | 突发公共事件 |
| --- | --- |
| 自然灾害 | 水旱台风灾害和水利工程险情 |
|  | 地震灾害 |
|  | 地质指挥 |
|  | 生物灾害 |
|  | 森林火灾 |
|  | 气象灾害 |
|  | 雨雪冰冻灾害 |
|  | 自然灾害救助 |
| 事故灾难 | 道路交通事故 |
|  | 高速公路交通事故 |
|  | 民用航空紧急事件 |
|  | 安全生产事故 |
|  | 矿山事故 |
|  | 建设工程质量安全事故 |
|  | 大型群体性文体活动事故 |
|  | 大面积停电事件 |
|  | 通信保障 |
|  | 特种设备事故 |
|  | 城市燃气供给事故 |
|  | 城市自来水供给事故 |
|  | 火灾事故（不含森林火灾） |
|  | 环境污染和生态破坏突发事件 |
|  | 大气重污染事件 |
|  | 化学事故 |
| 公共卫生事件 | 突发公共卫生事件 |
|  | 重大药品（医疗器械）安全事故 |
|  | 重大食品安全事故 |
|  | 动物疫情 |
|  | 饮用水源突发环境污染事故 |
| 社会安全事件 | 恐怖袭击事件 |
|  | 劫持民用航空器事件 |
|  | 群体性事件 |
|  | 金融突发事件 |
|  | 粮食安全事件 |
|  | 校园突发事件 |
|  | 市场价格异常上涨事件 |
|  | 涉外（含港澳）突发事件 |
|  | 涉台突发事件 |
|  | 山林纠纷突发事件 |
|  | 水事纠纷突发事件 |
|  | 工资拖欠事件 |
|  | 市行政中心非正常上访事件 |

- 专家库

分类维护管理专家库，根据任务类型自动优选相关领域专家，为指挥领导提供辅助决策支持。指挥调度时可实时连线相关专家为领导提供决策支持。

- 预案库

维护可用于流程化指挥的各类预案库，根据重大任务类型自动优选预案，为指挥领导提供辅助决策支持。指挥调度时可实时调取合适的预案，在预案流程化的辅助下做出合适的指挥调度，并可实时查看当前预案执行进展状况，辅助领导把握全局。

- 专业队伍库

维护各类专业队伍库，提供各类专业队伍的名称、负责人、业务专长、联系电话、联系地址（在地图上标注）。

- 专业知识库

专业知识库建成拥有大量应急资料、经验、总结等的资源库，知识库包括了各类法规类知识、专家资源库、专业知识，以及各灾害相关专业知识，并在资源库基础上建立应急知识专家系统，为应急提供应对方法和建议。

- 应急资源库

应急资源库包括防护用品、工程材料、交通运输、通讯广播、照明设备、生命救助、救援运载、临时住宿、动力燃料等。

- 案例库

可将优秀的指挥调度档案收藏至典型案例库，供推广学习使用。

- 日常勤务

- 通讯录管理

提供各联动单位通讯录维护管理，根据权限控制同步相关通讯录至客户端APP，同时移动APP端的授权修改也能同步至平台。

- 排班管理

提供各联动单位排班表维护管理（负责人、值班人员、联系电话等），并在指挥中心提供汇聚显示当天各单位排班情况。移动APP端实现各单位登陆上下岗功能。

- 实时状态统计

可在系统中实时展示联动力量状况统计，如：联动单位在线数量、联动单位离线数量、应急物资信息、人员信息、处置状态等。

- 电子围栏

可根据单位、人员设置电子围栏，当被设置联动力量超出区域或进入区域会出发报警。由天翼终端提供GPS数据信息。

- 离线报警

提供APP客户端，实现按照该单位部分设备离线及全部离线作不同声光模式报警。

- 工作通报

可编辑输入通报，系统按规定格式生成通报文件，按规定的通报时间通报系统所有接入的联动力量。通报文件可提供查询（历史通报文件）、浏览、导出、打印预览、打印等常规功能。

- 信息管理

提供指挥中心按部门、单位、时间节点布置任务，各单位按任务要求上报信息材料，指挥中心汇总编辑后发布到前台展示，并提供材料、报告按指定格式模板导出的功能。

- 应急联动事件管理

- 智能预案推荐

根据应急事件等级和类型对预案库中的备选预案进行筛选检索，提供预览、附件查看和选择。

- 指挥调度

具备实时获取警情信息、联动力量部署、资源分布、指挥调度，现场反馈情况的能力，实现基于市政府应急联动指挥中心层面对处置调度工作的检查、督促，统一协调各地联动力量、资源，快速处理应急事件。

- 应急联动事件处置跟踪

及时记录并展示应急联动事件处置的状态。

- 联动力量视频管理

接入天网视频流，可将案（事）发地点周边的监控视频转发至客户端APP。可被动或主动接受客户端APP的视频监控。

- 领导批示发送和接收

提供指挥中心和APP端领导批示的发送和接收功能。

- 现场处置情况反馈

可实时接收查看现场APP端发回的任务反馈情况。

- 应急联动事件处置报告

记录整个处置流程和内容，自动生成处置报告。

- 应急预案管理

提供重大事件方案编制功能，实现对方案进行编制，完成联动力量部署。

- 多警种合成作战系统

提供重大案事件多警种跨部门的合成作战指挥调度管理功能，使指挥中心能够第一时间发布重大案事件信息并对各单位、部门发送任务内容；在同一个屏幕上展示实时收到的各单位、部门状态（在线、离线）、任务讨论及反馈内容。

提供各部门涉及需指挥中心关注的线索及预警信息上报功能。

▲对接大数据平台，实现一键搜索警情所需的相关人员、车辆、社会关系等信息。

▲提供卡口单位管理功能，实现指令及时下发至卡口单位，并及时接受其反馈信息。可一键调取卡口单位和智能卡口监控图像、拦截对象的实时智能卡口轨迹并预测其逃逸方向。

- 警情分析系统

与省厅新版110系统数据库对接，获取实时警情信息，实现按日、周、月、季、年及自定义时间段和区域提供对有效警情的分析，包括：同比分析、环比分析、态势分析、分类统计、热点分析、多色预警分析等，并提供图文并茂的分析报告导出功能。

- 反爆恐系统

- 重点单位预案管理

平时：提供对各重点单位的预案的维护管理；战时：对接到报警地点、内容涉及重点单位的自动触发预案和任务视图，提供指挥调度、辅助决策功能。

- ▲“1、3、5”快速反应作战圈及33133管理

平时：提供对涉及单位的“1、3、5”快速反应作战圈和预案的维护管理；战时：对接到报警地点、内容涉及“1、3、5”快速反应作战圈重点单位的自动触发预案和任务视图，提供指挥调度、辅助决策和33133各节点倒计时提醒功能。

- ▲反恐重点人员比对系统

根据身份证号码和手机号码自动比对户籍所在地和手机号码归属地等相关信息，实现反恐重点人员识别、预警功能。

- ▲碰撞分析及报告生成系统

根据反恐系统相关数据对本地的常口，暂口，旅馆，网吧等系统数据做自定义碰撞，形成相应的报表，分析通报及报告。

- 实战指挥

- 任务视图

主要提供基于电子地图的图层管理和任务管理，应急事件警情发生后，通过系统创建任务，可自定义任务视图所需的各类图层和资源内容，去除与任务无关的信息使领导能专注与本任务的指挥调度。

- 指令下达

确定任务目标位置，通过圈选、框选、点选或系统自动优选任务目标地点附近空闲联动力量，通过警情、任务下达方式传送调度指令给安装客户端APP的联动力量。

- 力量处置跟踪

实时显示警力，联动力量位置，跟踪显示目前警力、联动力量状态（空闲、接受任务赶赴任务目标、到达现场任务处理中），以不同的颜色区分联动力量实时状态。

计算联动力量距离任务目标的距离，提供到达任务目标的时间预测。

- 任务管理

实时查看各指令接受、处理进展、指令反馈，对超时未接受、未反馈处理结果的联动力量自动发送督办指令，可以手动选择呼叫联系催办。

- 联动力量轨迹回放

查询单个联动力量历史移动轨迹，或回放区域内所有联动力量的历史移动轨迹。

- 音视频管理

指挥中心接入天网视频流，可将案（事）发地点周边的监控视频转发至客户端APP。指挥中心可被动或主动接受客户端APP的视频监控（包括拾音器），提供音视频的实时存储、回放和转发。提供传输接口，指挥中心音视频可接入政府视联网，双向推送音视频信息。

- 联动力量视频管理

接入天网视频流，可将案（事）发地点周边的监控视频转发至客户端APP。可被动或主动接受客户端APP的视频监控（包括拾音器），提供音视频的实时存储和转发。

- 无人机和现场4G音视频无线传输

系统预留传输接口，实现视频图像接入天网监控系统及市政府“视联网”系统。

- 指挥调度档案

实时记录指挥调度全过程形成可供回放的档案，便于后期分析总结指挥调度工作经验。

- 无线指挥APP

推进无线指挥，勤务指令直接下达到个人终端，突破指令传输最后一公里的瓶颈。

- 任务处理

- 任务接受（警情实时接收）

提供任务接受按钮，并显示接受截至倒计时，联动力量选择任务接受后平台自动切换联动力量状态至赶赴任务目标。

- 到达任务目标

提供到达任务目标按钮，并显示到达截至倒计时，联动力量选择到达现场后平台自动切换联动力量状态至任务处理中。

- 任务反馈

提供任务反馈按钮，并显示到达截至时间，联动力量选择任务反馈后提交语音、视频、文字反馈，可提交实时反馈（即开启实时反馈，可将现场音视频实时反馈至指挥中心），平台自动切换联动力量状态至空闲（可用于指挥调度）。

- 接收监控视频

接收平台发送的案（事）发地点周边的实时监控视频，辅助任务处理。

- 通报接收查看

接受平台推送的通报，查看通报详情。

- 通讯录

可根据账户权限接受平台同步的通讯录，可用于搜索后直接联系相关人员。并对本单位相关联系人信息进行维护。

- 领导视图

1、中心提供案（事）发点周边天网视频实时推送功能，方便领导随时查看。

2、中心提供现场处置音视频（如客户端APP开启实时反馈）实时推送功能，方便领导随时查看。

3、查看案（事）件处置进展和实时状况。

4、可以通过地图实时查看联动单位、处置力量到达的实时位置。

5、可对下级APP终端发起任务指令。

6、可对应急事件处置进行批示。

正是因为移动终端的便携型，才能使得各级领导及时有效的应对和解决各类突发事件，相应的，所提供的应用系统也将根据应急指挥工作的业务需要，提供便捷的操作方式，来满足各级领导随时随地的操作、批示和指挥调度。

- 值班报备

提供各单位值班领导、人员、车辆等信息的报备功能。

- ▲视频推送子系统

高清视频矩阵需部署快速视频指挥系统，完成公安网内视频流向政务网视频推送功能，使用视频编码器将视频快速指挥系统固定输出的4路高清视频信号（HDMI）编码并输出为4路RTSP协议H265视频流，要求编码帧率在5-60帧可自定义设置，码流支持VBR/CBR，编码后尺寸可在640*360~1920*1080范围内自定义设置。由于目前配置的视频矩阵已无富余端口，除以上设备外为实现视频推送需额外配置一台4路高清视频输出矩阵。

- 融合公安网市公安局视频快速指挥系统

与公安网视频快速指挥系统对接获取相关信息，服务实战指挥，提供对监控点名称的修改功能。软件对接需原厂家对系统接口进行开发，相关费用由中标单位承担。

- 对接市公安局指挥中心信息管理系统

对接市公安局指挥中心信息管理系统，提供对信息情报、工作信息、重大警情、重大事项四大模块信息的展示，并增加警情自动分析通报和上下级流转功能。软件对接需原厂家对系统接口进行开发，相关费用由中标单位承担。

- 对接省厅110接处警系统

与省厅110接处警系统对接获取接处警相关信息。

- 内网和外网平台的接口

衢州市政府应急联动实战指挥内网平台和外网平台之间需要。实现警情数据和其他相关数据的共享与交换，以及不同级别系统之间的应急联动。因此为了保证系统无缝集成和稳定高效运行，必须建立相关的数据交换接口，建立数据标准和系统接口标准。应急平台的相关标准至少应包括数据元标准、信息交换标准、业务流程标准。本方案预留内网平台和外网平台之间的数据交换接口。

- 对接无线警务指挥

对接无线警务指挥，勤务指令直接下达到个人终端，突破指令传输最后一公里的瓶颈。包括：移动警务通终端、数字集群终端、4G车载终端、4G单兵终端。

- 对接智慧城管等其他应急联动单位数据

应急实战指挥平台与数字城管等应急联动单位系统基础资源数据对接，实现应急资源库动态更新维护；

应急实战指挥平台与数字城管等应急联动单位的相关基础数据共享，服务实战指挥；

应急接处警系统与应急联动单位系统互联互通，实现警情相互流转。

- ▲PGIS地图更新

PGIS系统建设于2010年，地图底图及相关信息点从未更新，在实际工作中造成诸多不便。浙江省公安厅发文《浙江省公安厅科技信息化局转发公安部关于开展警用地理信息基础平台与地理信息公共服务平台（天地图）对接的通知》、《浙江省公安厅科技通信管理局关于规范天地图联网调用接口的通知》，要求PGIS与天地图对接等，增强应急联动、接处警，指挥调度可视化、扁平化、智能化。软件对接需原厂家对系统接口进行开发，相关费用由中标单位承担。

- ▲天翼对讲机终端接口

在衢州市政府应急联动实战指挥平台需建设集群调度子系统，通过天翼终端接口进行对接，在平台安装调度台/管理台，通过中国电信天翼对讲机实现应急联动指挥调度管理。可以对应急联动单位人为进行定位、对讲呼叫、信息通知等功能。软件对接需原厂家对系统接口进行开发，相关费用由中标单位承担。

- 预留功能模块

为避免造成预算浪费，预留五个子系统，待省厅情指一体化平台建成后根据用户需要定制开发。

- 非功能性要求

各网络之间数据同步不得超过3秒。

平台界面能自适应各种分辨率和画面比例，在指挥大厅数字拼接屏系统及指挥室显示系统均能合理分配展示相关模块内容。

- 附表

| 应急实战指挥平台功能清单 |
| --- |
| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 政务外网 | 视频专网 | 公安内网 | 互联网 |
| 1 | 展示门户 |  | √ | √ | √ |  |
| 2 | 地理信息系统 |  | √ | √ | √ |  |
| 3 | 六库 | 专家库 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 预案库 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 专业队伍库 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 专业知识库 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 应急资源库 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 案例库 | √ | √ | √ |  |
| 4 | 日常勤务 | 通讯录管理 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 排班管理 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 实时状态统计 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 电子围栏 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 离线报警 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 工作通报 | √ |  | √ |  |
|  |  | 信息管理 | √ |  | √ |  |
| 5 | 应急联动事件管理 | 智能预案推荐 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 指挥调度 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 应急联动事件处置跟踪 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 联动力量视频管理 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 领导批示发送和接收 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 现场处置情况反馈 | √ | √ | √ |  |
|  |  | 应急联动事件处置报告 | √ | √ | √ |  |
| 6 | 应急预案管理 |  | √ | √ | √ |  |
| 7 | 多警种合成作战系统 |  |  |  | √ |  |
| 8 | 警情分析系统 |  |  | √ | √ |  |
| 9 | 反爆恐系统 | 重点单位预案管理 |  | √ | √ |  |
|  |  | “1、3、5”快速反应作战圈及33133管理 |  | √ | √ |  |
|  |  | 反恐重点人员比对系统 |  |  | √ |  |
| 10 | 实战指挥 | 任务视图 |  | √ | √ |  |
|  |  | 联动力量轨迹回放 |  | √ | √ |  |
|  |  | 音视频管理 |  | √ | √ |  |
|  |  | 指挥调度档案 |  | √ | √ |  |
| 11 | 无线指挥APP | 任务处理 |  |  | √ | √ |
|  |  | 接收监控视频 |  |  | √ | √ |
|  |  | 通报接收查看 |  |  | √ | √ |
|  |  | 通讯录 |  |  | √ | √ |
|  |  | 领导视图 |  |  | √ | √ |
|  |  | 值班报备 |  |  | √ | √ |

## 项目采购商务要求

１、项目整体采购要求：▲施工过程中所需的各类审批手续由中标供应商负责，采购单位对其协助。项目完成后，如中标人无法与原有系统兼容，无缝对接而另需增加设备的，相关费用由中标人自行承担。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本招标文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时免费补足。

２、项目变更要求：合同报价中需列明主要产品采购的单价，合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

３、产品质量保证：本次采购的商品必须符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂原装合格产品，全新从未使用过，保存完好，不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供商品与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

4、▲按时交货要求：本项目建设周期为合同签订后的2个月。

5、售后服务要求：系统出现运行故障，成交供应商必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如成交供应商有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，或原因不清的情况下，必须由成交供应商提交应急方案，保证系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。中标方需协助采购方建立系统维护制度，制定网络运营保障预案，费用均须包括在此次投标总价中；中标方必需对采购方网络及网络安全建设的最终技术方案和部署细节进行保密。

6、本次项目采购内容包含整个项目所需的三年运行维护保障服务费用；

7、▲本次指挥中心建设过程中，原指挥中心设备需搬移、安装、调试、原设备配件更换补齐所产生费用由中标方自行承担。

# 第四章  合同的通用和专用条款

## 一、通用条款

合同编号：QCGHT+项目编号

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

- 货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标文件及投标人提供的技术偏离表相一致。

- 货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

- 专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

- 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 合同转让和分包

本合同不得转让。未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容分包给第三方。

- 合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。在合同签证时由衢州市政府采购中心审核。原则性条款不允许修改。

- 不可抗力事件处理

    - 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

    - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

    - 不可抗力事件延续__60___天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

  - 延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

    - 乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

    - 若乙方未按本合同规定的时间到货的，则每超一天支付未到货货款的1%的违约金给甲方。未到货款累计额度，以未到货相应合同总价款为限。若乙方未能在本合同规定的时间内完成安装并完成移交的，则每超一天支付合同总价的1%的违约金给甲方。未交付违约金累计额度，以未交付相应合同总价价款为限。如供货逾期或安装逾期超出10天，除违约金外将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

    - 因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

    - 甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

  - 违约责任

    - 除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

  - 违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

    - 乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

    - 乙方未能履行合同规定的其他义务。

    - 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

  - 争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的,约定向衢州仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订地人民法院提请诉讼。

## 二、专用条款

甲、乙双方根据（项目编号：__________）项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

  - 合同文件

    - 本合同书

    - 中标/成交通知书

    - 中标单位投标文件

    - 变更补充文件

    - 招标文件

    - 本合同专用条款

    - 本合同通用条款

    - 标准、规范、图纸及有关技术文件

    - 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

  - 合同金额：                                       （大写）
包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。另验收未通过的，验收费用由乙方支付。

项目编号：                                       单位：元

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 金额 | 规格 | 制造商 | 原产地 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 配套软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |

  - 质量保证

    - 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

    - 产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

    - 乙方提供主要设备的质量保证期为现场安装验收合格之后的   个月。如甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起   个月后开始计算。在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换 。

    - 所提供的货物及服务完全符合合同规定的运行性能和安全要求，乙方应保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

    - 系统集成完成后，运行结果符合产品标准和本招标文件及相关文件的要求；在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可；所有合同中规定的货物和材料均已提交；整套产品资料及技术文件均已提交并得到接受。系统即可通过初验。

    - 设备从系统集成初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

    - 工程终验时，乙方须提供已办妥的相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

    - （视项目需要可具体细化）

  - 到货验收及调试

    - 交货地点： 衢州市公安局 。按照招标文件要求，由乙方自行组织验收。有另行规定的除外。

    - 乙方将所供设备运至交货地点，并向甲方提供到货证明。采购人在收到到货证明5天内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符，甲方有权拒绝接受。设备到货时，须提供设备正常途径的供货证明。

所供设备现场设备安装和集成时，根据要求决定是否由(原厂/乙方)工程师负责实施。集成的主要内容如下：

      - 乙方应完成供货、安装，并协助用户完成整套设备系统的正常、

稳定运行。包括：协助用户完成设备安装环境准备并验收，负责设备系统的初期维护等，并完成验收前期的各项准备工作等。

      - 乙方将投标设备与现有的设备进行集成，所有系统和设备能够

      - 连通并正常运转，所有硬件能够在相应平台上正常运行，同时

达到招标/谈判需求要求的性能和投标产品技术规格中的性能。设备安装、调试所需的工具、仪器及安装材料由乙方负责。

      - 验收分到货清点验收、系统集成初验、工程终验三阶段。乙方

将所供设备运至交货地点，在甲方人员在场时拆箱，由甲方当场清点验收。安装调试完毕后，协助甲方完成系统集成初验。

      - 设备从系统集成初验合格次日起7天内，出现非甲方人为因素

造成的无法排除的故障，由乙方予以整机调换。

      - 工程终验在系统集成初验合格三个月后组织实施。工程终验

时，乙方须提供已办妥相应质保及售后服务手续，同时，协助甲方通过电话查询售后服务手续办理情况予以验证。

      - （视项目需要可具体细化）

  - 安装试运行

    - 乙方负责系统设计、设备购置、安装、调试、试运行等全过程的工作。

    - 乙方应提供集成计划给甲方认可。安装时乙方按需提供分派针对相对应设备的各个认证工程师负责安装、调试及运行工作，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。

    - 设备试运行应在甲方的监督下进行，此类监督不免除乙方应承担的相关责任。

    - （视项目需要可具体细化）

  - 需提供的资料

    - 乙方须在合同签订后五天内提交供甲方认可的需求分析报告、设计方案、设计说明书、项目实施计划书各一份，其中项目实施计划书的内容包括：设计、购置、交货、安装调试、质保期内规定完成的所有工作及活动。

    - 乙方应对合同中提供的设备主要部件建立质量保证计划。

    - 提供所有技术说明文档和设备安装、维护使用说明书。

    - 设备及其和安装有关的技术原理图、接线图。

    - 随机的辅助设备、专用电线电缆、随机软件、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）。

    - 设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。投标方应提供所供产品备件、附件和耗材的使用、消耗情况说明并推荐相应供应商及供货单价。

    - 在所供设备交付使用时，乙方必须向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡、配置文档、使用手册、测试文档等必须具备的相关资料和必备的附件。

    - 乙方认为可能需要的其它文件。

  - 付款方式

    - 乙方在合同签订前，向甲方交纳合同总价10%的履约保证金。

    - 合同签订且鉴证备案后十五天内，甲方支付乙方合同总价20%的预付款。

    - 货到工地经乙方开箱验收合格之日起十五天内，甲方支付合同总价50%的货款。

    - 设备安装调试完毕并通过有关部门验收合格之日起七天内，甲方支付合同总价25%的货款并退还履约保证金。

    - 剩余5%作为质量保证金，待质保期满后十五天内由甲方一次性支付给乙方。

    - 签订合同前若乙方不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有乙方的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同总金额15%的余款在验收合格 36 个月无异议后付清。

  - 培训

    - 培训在项目实施过程中按采购人确定的时间进行。

  - 售后服务

    - 售后服务内容以乙方承诺及相关要求等为准。备品备件的替换应按同等性能、同等配置要求进行。

    - 乙方应明确承诺售后服务保证，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

    - 质保期符合或优于国家标准（采购需求表中另有约定的例外）。在质保期内，设备的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担；

    - 设备签约的同时，双方签订质保期满后的维修保养协议或合同。

    - （视项目需要可具体细化）

  - 工期要求

    - 合同签定后   内完成安装调试成功并交付使用。

    - 安装时间为：    年    月     日至    年     月    日。

  - 单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

  - 合同的生效

    - 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章，衢州市政府采购中心加盖鉴证章后生效。

    - 本合同一式肆份，甲、乙双方各执壹份，衢州市政府采购办公室(控办)和衢州市政府采购中心各执壹份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

授权代表：                      授权代表：

联系电话：                      联系电话：

鉴证方: （盖章）衢州市政府采购中心

经办人：

联系电话:

日期：

# 第五章  应提交的有关格式范例

# 一、 投标文件封面

正本（副本）

资信文件

（技术文件、商务文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

# 二、资信文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资信文件、技术文件、商务文件正本各一份、副本        份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起      日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字:

日期:     年   月   日

2 法定代表人授权书

衢州市政府采购中心：

（投标人全称）法定代表人授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

3  供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2016年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2015年

2016年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、供应商最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

4技术支持及服务承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修时间及保修范围 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 是否有提供备品备件 |  |  |
| 10 | 是否有质保期外的服务承诺 |  |  |
| 11 | 货物品牌是否原装正品 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：

5节能环保产品清单

项目名称：

项目编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （第22期节能产品政府采购清单） |
| --- |
| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 节字标志认证证书号 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （第20期环境标志产品政府采购清单） |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：1、节能产品和环保产品还需附上拟投的产品页码位置的截图并标注出拟投产品；

2、投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

6项目组成员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或资质） | 岗位 | 现场工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

三、技术文件格式

技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日  期：

# 四、商务文件格式

1投标设备报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                                                单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 制造商 | 主要技术参数 | 原产地 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 系统集成及安装调试 | 金额： |
| 四 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |

注：1、报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

2、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

2 开标一览表

项目名称：

项目编号：                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 系统集成及安装调试 | 金额： |
| 四 | 总计 | ￥： 元 大写： 元 |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为中小企业提供。

4、中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认                     公司为             行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

当地主管部门（盖章）

年    月   日

备注：当地主管部门为省（市、县、区）经济和信息化工作委员会、中小企业局等单位。

5、产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

# 第六章  评标办法及开标程序

## 一、评标委员会的组成

1.评标委员会由7人组成，其中采购单位代表2名以及从专家库里随机抽取的专家5名，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。采购单位代表由采购单位按一比二以上的比例推荐，由采购监管人员在开标前半个工作日随机抽取，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.询标期间，供应商法人代表或法人委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 二、评标原则

3. 投标人得分由技术分和商务分合计组成,满分为100分。

4.技术分与商务分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

5.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的技术部分进行评审。评标委员会各成员所评分值去掉一个最高，一个最低分的算术平均值即为各投标人的技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，中标供应商向中心递交检察机关出具的无行贿犯罪记录的《查询结果告知函》原件（查询时间段：2014年-2017年，投标文件已出具的无需提供），衢州市政府采购中心在中标供应商确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 三、注意事项

7.评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 四、评分标准

| 评分内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价 | 本项目预算价：人民币390.2436万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供《中小企业声明函》和《中小企业资格确认意见书》）。 | 0-30分 |
| 案例3分 | 案例 | 2014年1月以来，投标人实施的政府集中采购类似项目的成功案例,合同金额在300万元及以上的每个得1分，最高得3分。须提供政府集中采购项目合同复印件、中标（成交）通知书复印件，原件带至开标现场备查。 | 0-3分 |
| 投标人情况5分 | 企业实力 | 投标人具有计算机信息系统集成一级资质的得2分，二级资质的得1分，三级资质的得0.5分。 | 0-5分 |
|  |  | 投标人具有 CMMI软件能力成熟度五级证书的得2分，四级证书的得1分，三级证书的得0.5分（原件带至开标现场备查）。 |  |
|  |  | 投标人具有中国录音师协会或中国音像协会音视频工程专业委员会颁发的音视频集成工程企业证书一级及以上资质证书得1分，二级级资质证书得0.5分（原件带至开标现场备查）。 |  |
| 品牌情况5分 | 品牌情况等 | 根据品牌知名度、用户使用情况反馈、好评度等情况酌情打分。 | 1-5分 |
| 节能环保产品2分 | 节能环保 | 1.所投的产品型号有列入第二十二期节能产品政府采购清单的酌情得0.2-1分。 | 0-2分 |
|  |  | 2.所投的产品型号有列入第二十期环境标志产品政府采购清单的酌情得0.2-1分。 |  |
|  |  | 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能和环保产品清单及附件截图的不得分。 |  |
| 系统总体设计3分 | 总体设计 | 评标小组根据总体设计框架、业务流程和应用模式的先进性、安全性、稳定性、可扩展性等并结合考虑综合具体业务特色酌情打分。 | 0-1分 |
|  | 合理化建议及优惠措施 | 投标人的合理化建议或优惠措施有利于业主投资建设，或对系统运行、使用有明显提升作用。本项需专家及业主确定有效，每采用一项得1分，最高2分。 | 0-2分 |
| 技术方案及配置情况40分 | 设备集成方案 | 根据供应商提供的完整集成方案。方案设计的合理性、技术的先进性、稳定性、安全性、实际应用规模、对用户需求的理解程度等方面进行综合评分完善度酌情打分（0-3分）。由评委根据供应商的施工总体部署方案、施工准备计划方案、施工及调试技术方案、确保施工质量方案、施工计划度表、工序流程及确保进度的组织方案进行横向对比酌情打分。（0-2分） | 0-5分 |
|  | 工程图纸 | 根据供应商提供的现场布局平面图、现场布线弱电图、整体网络拓扑图、现场效果图等图纸的合理性、完整程度及是否符合招标方需求等方面进行横向比较酌情打分。 | 0-4分 |
|  | 指挥中心可视指挥调度系统 | 技术参数全部满足招标文件要求的得7分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加1分。 | 0-8分 |
|  | 应急指挥中心综合布线系统、网络交换系统、装饰工程建设 | 技术参数全部满足招标文件要求的得5分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加1分。 | 0-6分 |
|  | 应急指挥工位设备、终端 | 技术参数全部满足招标文件要求的得7分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加1分。 | 0-8分 |
|  | 市政府应急联动（反暴恐）实战指挥体系（平台） | 技术参数全部满足招标文件要求的得7分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.1-0.5分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.1-0.5分，最多加1分。 | 0-8分 |
|  | 配件及其它 | 货物配件、附件、辅助材料、备品备件比例、可选件情况等。本项最高得1分。 | 0-1分 |
| 售后服务、培训及服务承诺11分 | 售后服务 | 根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）综合打分。（0-2分） | 0-4分 |
|  |  | 供应商在衢州市设有生产基地或售后服务网点的得2分；在衢州市外浙江省内设有生产基地或售后服务网点的得1分；其他不得分；售后服务网点须提供有效的营业执照副本复印件及授权书。（0-2分） |  |
|  | 培训 | 根据人员培训计划的合理性、承诺免费培训课程情况、培训时间、师资及方式综合打分（0-1分）。投标人提供至少1名工程师三年驻点服务的，得2分。 | 0-3分 |
|  | 原厂质保承诺函 | 供应商投标时提供（MCU多点控制单元、LCD55”隐缝液晶拼接显示单元、高清矩阵、交换机、数据应用服务器、电子桌牌、超薄一体式翻转终端、控制台）的原厂质保承诺函原件，每提供一个得0.5分，最多得4分 | 0-4分 |
| 投标文件质量1分 | 投标文件质量 | 投标文件的制作，内容完整性、条理性及外观整齐性。 | 0-1分 |

## 五、开评标程序

8.主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始；

9.公证处确认供应商法定代表人或授权委托代理人资格、到场及投标保证金交纳等情况；

10.公证处检查各供应商的标函密封、标记情况；

11.由公证处按标书递交时间的逆顺序当众启封各供应商的资信文件，送评标委员会进行审查。

12.由公证处宣布资格审查结果并按送达标书的逆顺序当众启封审查合格的供应商的技术文件，送评标室给评标小组独立评审技术标，如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对各供应商打资信及技术分。

13.由公证处按顺序拆封各供应商的商务文件，并宣布各供应商商务报价，并送评标委员会进行审查。如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

14.最后由公证员计算出各供应商的商务得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各供应商的各项得分及总分，评标委员会按评标办法和细则规定推荐中标候选人。

15.公证员宣读公证词；

16.开标会结束。